# 住宅装修工程中绿色施工技术的应用论文_夏伟

深圳远鹏装饰集团有限公司 广东深圳 518000

摘要：本文主要针对住宅装修工程中绿色施工技术的应用展开了探讨，通过结合具体的工程实例，对主要施工技术难点作了系统分析，并对主要施工技术措施与实施过程作了详细的阐述，以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词：住宅装修；绿色施工；应用

装修工程绿色施工是指在施工的整个环节都推广绿色概念，以节约能源为主，同时采取各种措施避免浪费现象的发生。随着如今节能降耗的不断推广，装修工程绿色施工的技术得到了越来越广泛的应用。基于此，本文就住宅装修工程中绿色施工技术的应用进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1工程概况

某项目建筑面积约162781m2，包括小高层、高层住宅及会所、地下车库。

2主要施工技术难点

2.1 玻化砖材质致密、保水性差，易造成空鼓

本工程采用玻化砖（加工砖），施工面积为53800m20铺贴施工体量大、技术要求高、精度控制难。目前玻化砖黏结施工时存在以下问题：

（1）传统水泥砂浆黏结层保水性太差，在硬化干燥过程中水分流失太快，产生了不均匀的收缩应力；

（2）玻化砖受温度变化的影响导致黏结层被破坏，产生空鼓。

2.2 石膏板乳胶漆吊顶在截面突变位置易开裂

本工程采用双层石膏板造型吊顶，石膏板乳胶漆吊顶施工面积为82900m2，易发生线性开裂，维修难。目前突出的问题是板块相叠和搭接处易产生裂缝，这主要是受湿度、温度等多种因素作用而产生应力作用引起的。

2.3 从源头投人到末端排放满足“四节一环保”要求

经分析，现行的绿色施工规范和绿色施工评价标准均已涵盖，施工过程中要重视绿色施工技术应用。工程为创“美国LEED银奖”及中国二星级绿色建筑项目，必须高度关注材料的绿色性能、固体废弃物的排放、施工工艺的节能减材等3方面的管控。

3主要施工技术措施与实施过程

3.1防治玻化砖空鼓及脱落的关键技术

3.1.1 技术措施

（1）将玻化砖粘贴面的脱模剂去除，用湿毛巾清理玻化砖黏结面。将玻化砖背胶混合成浆，采用毛刷均匀地覆盖于玻化砖粘贴面，晾干放置，待铺贴使用。

（2）在玻化砖粘贴面上粘贴同等材质的碎玻化砖块，将大大减少玻化砖脱落的可能性。

（3）选用具有强度高、缩水小的玻化砖黏结剂，采用齿形刮板均匀铺刮在玻化砖黏结面上，减少因黏结剂薄厚不均造成伸缩不均匀而产生的应力。

（4）清理砖缝内黏结剂，并用柔性材料填充，减少玻化砖间挤压力。

3.1.2实施过程

（1）根据玻化砖尺寸（本方案选择600mmx300mm），再结合墙、地砖对缝等实际情况进行电脑排版，所有玻化砖工厂切割、现场安装，确保砖边脚整齐。施工按照排版图合理预留砖缝大小，并选择柔性材料填补，填补前清理砖缝内黏结剂，尽量减少玻化砖之间挤压产生的应力。

（2）在玻化砖粘贴面上粘贴同等材质的碎玻化砖块，使其布會于砖的四角；待碎玻化砖块粘贴牢固后，将玻化砖背胶混合成薄桨，均匀地覆盖于玻化砖块背面，使表面呈毛化状态，放置晾干；接着在粉刷墙体抹灰基面先用界面剂涂刷1遍，待晾干；最后采用齿形刮板将玻化砖黏结剂均匀涂在玻化砖粘贴面上，进行铺贴施工。玻化砖黏结剂层的厚度控制在5～8mm为宜，铺贴完砖24h后洒水养护，时间不小于7d，保持室内温度恒定。

（3）用云石胶将碎玻化砖块粘贴在玻化砖粘贴面上。碎玻化砖块的数量根据需要决定，可以设置为1～4块不等。在本方案的一个优选例中，每块玻化砖设有4块，分别位于玻化砖的4个角。碎玻化砖块优选为长方形，尺寸可以根据玻化砖的尺寸决定，例如600mmx300mm的玻化砖可以选用50mmx50mm的玻化砖碎块（图1）。

图1 实施剖面示意

3.1.3实施效果

按照本方案施工的玻化砖，空鼓率控制在3%以内，空鼓的玻化砖也只是边角或某一点空鼓而非全部空鼓；在观察的18个月期间，未发现玻化砖脱落。表明粘贴在玻化砖粘贴面的碎玻化砖厚度嵌在玻化砖黏结剂层中，有效地防止了玻化砖脱落；玻化砖背胶、黏结剂有效提高玻化砖的被黏结性能，降低了玻化砖空鼓率。

3.2 防治石膏板乳胶漆吊顶开裂施工技术

3.2.1技术措施

（1）吊顶造型板（如多层板）连接采用榫接（图2）。

图2 天花吊顶造型立板榫接节点

（2）天花吊顶转角处先采用厚9mm多层板套割L形固定，下面再套割1层厚9.5mm的L形石膏板，错开搭接长度不小于300mm（图3）。

图3 石膏板天花吊顶转角接口节点

（3）固定螺钉时，采用从板的中央向四周展开固定。

（4）石膏板与石膏板之间预留宽5～7mm的缝隙且保证板面错缝，在对接处，使两板边均为整边或裁割边。

（5）避免吊顶结构组件与灯具、空调风管、盘管等机电设备连接或接触’防止吊顶结构受力变形。

3.2.2实施过程

施工前控制设计标高，使吊筋的间距控制在800～1000mm，保证吊筋在一条直线上且每根均垂直安装，保持主龙骨与主吊挂、副龙骨与主龙骨连接紧密，间隙控制在1mm以内，横撑龙骨严格按副龙骨的间距下料，确保安装的龙骨架与四周的墙体固定牢固、无松动。石膏板安装时使板面紧贴副龙骨，固定螺钉时，采用从板的中央向四周展开固定。对接处两板边均为整边或裁割边，然后用小抹刀将腻子填实板缝，贴绷带、刮腻子、刷乳胶漆。

3.2.3 实施效果

（1）质量效果：公司在工程回访中，该分项石膏板乳胶漆吊顶开裂率控制在3%以内，消除了质量隐患，确保了工程质量。

（2）经济效果：通过优化，为项目直接节约成本约15万元人民币（主要包括人工费以及石膏板、腻子、乳胶漆等费用），间接减少了水、电的能源消耗。

3.3绿色施工管理与创新技术应用

绿色施工必须在保证项目质量和安全的前提下，确保室内空气质量满足有关标准要求。因此装饰材料采购要重视有毒、有害物质的控制和防火等级的要求。另外施工过程中要减少固体废弃物的排放。

3.3.1管理措施

（1）建立绿色施工管理制度，将绿色施工管理应用情况作为考评项目各区段业绩的主要内容。

（2）本工程创奖目标为“白玉兰奖”“全国建筑装饰奖”“美国LEED银奖”。根据项目总体目标和施工部署，制定有针对性的绿色施工方案，组织专人实施、检查，保证过程受控，创建精品工程。

（3）项目部在材料选择和采购过程中高度关注绿色参数的辨识，确保使用符合绿色施工要求的材料和设备。

（4）设计人员加强施工图的深化设计，使图纸排版合理、符合模数化，满足板材余料再利用；另外深化设计要结合机电专业图纸，应用BIM技术检测碰撞点，做到事前预警，减少工程实体返工。

3.3.2施工措施

（1）节材与材料资源利用措施：面材、块材镶贴做到预先总体排版；短木材接长再利用，木条采用机械接长，不仅操作简单，而且节约成本，质量有保证；石膏板套割、饰面砖切割、龙骨切割等材料合理再利用，尽量做到施工现场垃圾零外运。

（2）节能与能源利用措施：工程材料的采购和运输应遵照就地取材的原则，减少运距；施工中合理安排施工工序，采用能耗少的施工工艺；施工现场临时设施合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施。

（3）施工现场危险设备和有毒物品的存放地应设置醒目的安全标志，施工时采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施；现场配电箱、材料堆放等处设置“四节一环保”标识。

3.3.3 绿色施工技术创新及实施效果

（1）卫生间石材浴缸面板与侧立板的接缝处采取立板石材上口整体抽槽（10mmX10mm）处理，使浴缸面板与立板交界处显得比较美观，减少因接缝不美观而造成的返工（图4）。

图4 卫生间石材浴缸立板剖面示意

（2）石材窗台板、石材洗脸盆台面和石材马桶盖等拼接制作采用石材斜切45°拼接、粘贴技术，减少石材自身差异造成的返工损失（图5）。

图5 石材斜切45°节点示意

（3）自制浴缸检修门，现场焊接安装检修门钢架和干挂石材，确保安装精准，开关自由（图6）。

图6 卫生间浴缸检修口节点示意

（4）吊顶检修口采用统一规格的成品检修口，减少现场制作造成的材料浪费和粉尘污染。

（5）卫生间、厨房、公共区域走廊吊顶订制加强石膏线（10mmx10mm）。订制的石膏线条为Z形，安装后隐蔽阴角、外露阳角，可以隐藏天花板与墙面交界处的缝隙和防止吊顶板自身开裂（图7）。

图7 卫生间吊顶大样示意

（6）该项目所有木饰面（活动家具和固定家具）应用物联网技术工厂化加工，可以实现过程跟踪，减少材料浪费和环境污染。本项目所有门采用套割门脸线的方法，改变以前拼接的施工工艺，降低门套线转角处因木饰面拼接而造成开裂的维修费用。

4 结语

综上所述，在住宅装修工程中应用绿色施工技术，对实现节能降耗的目标有着极大的帮助。因此，我们需要认真分析技术应用中存在的难点，并采取有效的措施做好施工，从而保障绿色技术的施工质量。

参考文献：

[1]何静.绿色施工技术在建筑工程中的实际应用[J].现代装饰（理论）.2014（06）.

[2]林剑.装饰装修工程中绿色施工技术及其应用探析[J].房地产导刊（中）.2014（12）.

论文作者:夏伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年33期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dbff114deaebd6f0c1b29bfb.html