# 浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术 孙宪敬论文_ 孙宪敬

摘要：建筑行业在经济快速发展的影响下也在不断的革新，利用先进的技术进行施工，来满足人们的需求，其中深基坑支护工程是个非常关键性的工程。深基坑支护是建筑工程基础施工的重要阶段，决定了建筑工程的整体质量。因此，只有在每个施工环节都掌握好其要点，才能有效提高深基坑施工的质量，进而提升建筑工程的质量，近几年高层建筑不断增加，这也要求深基坑支护的施工技术必须逐渐完善。本文针对建筑工程施工中深基坑支护的施工技术展开具体探究，并对深基坑支护技术的应用要点进行详细分析。

关键词：建筑工程；施工中；深基坑支护；施工技术

引言

在现代化信息技术的发展进程中,我国建筑工程的规模和数量逐步增加,并且施工技术也随之创新和优化，自此，施工管理者需要充分考虑施工现场环境,借助当下最为先进的施工管理模式,强化深基坑技术的使用效果,为我国建筑工程的顺利开展提供重要的前提保障,并有效强化深基坑支护施工技术的应用价值。

1建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用意义

深基坑支护施工技术是建筑工程施工中常用的施工技术，由于建筑用地通常会采用高层建筑，所以会增加建筑基础工程质量方面的施工难度和要求，该技术在建筑工程中应用主要是为了夯实施工基础，提高施工的稳定性与施工质量而开发的一种技术，并且随着施工技术不断升级和创新，目前该技术可以根据不同地区不同地质条件和经济情况等形成完善的职工技术体系。深基坑通常是指深度或支护结构超出5米的基坑，深基坑支护施工技术的应用，一方面可以确保深基坑施工的安全，并且另一方面可以有效降低对周边环境等带来的不良影响，最大限度避免出现塌陷、滑坡等情况，提高建筑工程施工成效，推动建筑行业健康稳定发展。

2建筑工程施工中深基坑支护施工技术的具体分析

2.1钢板桩支护技术

钢板桩通常是由带锁口的热轧型钢制成的，将制成的每个钢板桩合成一个完整的钢板桩墙，钢板桩墙的形态一般是直板型或是U型等，钢板桩墙的作用就是挡土挡水。利用钢板桩进行深基坑的支护，对施工现场的土质要求有明确的规定，当深基坑的施工现场土质比较稀松的时候，可以进行多层的钢板桩支护，但是这种支护方式产生的噪音较大，会影响附近居民的正常生活，所以在实施钢板桩支护技术的时候，常常会设置防噪音装置，在地下室的施工结束后，再将钢板桩拆除，所以在施工的时候也应该预测钢板桩拔出时的土壤特点。

2.2护坡桩施工技术

基坑支护的稳定性与护坡桩施工有着重要的联系。护坡桩施工技术的核心在于钻孔压灌,具体的施工步骤如下所示:首先需要利用混凝土对护壁进行初步的加固处理,然后利用无砂混凝土搭配碎石,共同构建桩基础结构的构建。做完以上的准备工作以后,就可以开始进行钻孔。在钻孔时,一定要在设计好的位置上进行钻孔处理,当螺旋钻杆达到预定位置时,才可以开始灌注水泥浆。灌注的速度和方向需要重点关注,要确保钻杆自上而下保持均匀的提升速度进行灌浆,指导灌浆厚度达到预定标准后停止。最后,在深基坑中按照填充顺序进行骨料、钢筋等的填充,并利用高压灌注混凝土,形成稳定的护坡桩。

2.3土钉墙技术

密度较高的土钉墙以及土体结构等共同构成了土钉支护系统，该系统会构成复合性、高稳定性的挡土结构，进而一定程度上防御土钉结构所传输的水平土压力以及其他压力，如此一来，就能够有效地推进建筑深基坑项目开挖环节的整体进程。与此同时，土钉墙施工技术能够有效地缓解墙后土体的变形问题，提升边坡的稳定水平，该技术还包括钻孔、插筋以及注浆等施工流程，因为它通过土体和土钉之间彼此产生的作用力，由此逐步地提升了墙面的平稳性，进而该技术的应用范围逐渐拓宽到地质基础较好的粉土、黏性土以及无黏性土中。对于地质基础不佳的淤泥质土、饱和软土，都无法采取此项技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不仅如此，在该技术实际作业的过程中，相关的工作人员需要处理好以下问题:首先，相关的施工人员需要调控钻机的参数，把钻进的整体速率控制在既定的区间，避免产生埋钻、塌孔、掉块等现象，只要在钻孔期间产生上述问题，施工人员就需要马上进行处理，处理结束后才能够重新钻孔;其次，当钻杆被拔出后，施工人员一定要把土钉迅速嵌入到指定的孔中。在嵌入土钉的时候，还需要依照实际技术标准予以组装。

2.4基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性,建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方,负责工程的监督与检查工作,对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析,如果深基坑开挖的深度越大其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护,检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善,提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下,深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示,监测工作就要以此为出发点,如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度,对监测的结果反复的分析,根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响,然后指定对应的处理方案措施。

3加强建筑工程施工中深基坑支护施工技术有效应用的措施?

3.1高度重视前期勘察与施工设计

一方面在进行施工作业前要进行现场的全面勘察，积极发挥各部门的联动性，全面对周边的施工环境等进行全面勘察，并积极运用专业分析技术来进行综合分析，以此便于后续的科学设计与施工作业。另一方面要做好施工设计，在前期勘查的基础上要进行充分论证，深入考虑深基坑支护施工技术的应用原则和要求，形成可靠完善的设计方案，并通过方案的审查论证等更好地加强施工设计的全面沟通，提高后续科学应用效果。

3.2提高施工的质量

在深基坑施工中，需要高素质的专业人才。因此，要对工程人员进行不定期的培训，从而提升他们的专业知识和素养。首先，要进行培训，提高他们的专业知识，并对其知识进行不断更新；其次，在培训的过程中，要进行分类。不同类型的人员，培训的重点和方向不同。比如，对于管理人员，要注重管理知识的培训，对于技术人员，要注重专业知识的培训。只有针对不同岗位进行培训，才能做到有的放矢，让每个岗位的人具备相应的知识和素养。在深基坑施工中，管理工作非常重要。只有做到管理有效，才能保障其他施工工作有条不紊的进行。所以，在施工中，一定要规范管理，让施工的各个环节，各个步骤，甚至每个细节，都纳入规范化的管理范围之内，让工作有章可循，避免施工过程出现漏洞。

结束语

深基坑支护施工技术是比较常见的一种施工工艺,其不仅能够为建筑工程提供坚实的支撑和防护屏障,还能够有效提升建筑工程施工的稳定性,为整个建筑工程的顺利开展提供重要的基础保障。基于此,我国施工管理者就需要重视深基坑支护施工技术的引用和强化,针对不一样的土壤层和地下结构实行不同的深基坑支护施工技术,再加上完整的施工方案保障,才能够优化建筑工程施工环境,强化整个建筑工程的施工效果,推动我国建筑行业的可持续发展进程。

参考文献

[1]邓玉庆,魏文康,刘贤锋,张亮亮.建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析[J].工程技术研究,2019(1):55-56.

[2]于淼，于学生.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略[J].智能城市，2019,5(22):154-155.

[3]刘先芹.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰，2019(30):206-207.

论文作者: 孙宪敬

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc0421ba25c6f9950888960d.html