# 大藤峡船闸主体部位砼浇筑设备布置方案论文_高峰

中国葛洲坝集团第一工程有限公司 443002

摘要：混凝土浇筑的施工设备布置是施工组织设计中重要组成部分，对施工进度和施工质量起着决定性的影响。

关键词：施工设备布置；混凝土施工技术；水利工程

1、工程概况

大藤峡水利枢纽工程位于珠江流域西江水系的黔江河段末端，坝址在广西桂平市黔江彩虹桥上游6.6km处，是红水河梯级规划中最末一个梯级。工程规模为Ⅰ等大（1）型工程。

大藤峡水利枢纽工程船闸主要由上闸首、闸室、下闸首等组成，起止桩号为航上0+026.00m～航下0+359.00m，总长385.00m。

1.2.1上闸首结构布置

上闸首长58.8m，底宽113.00m，分为左边墩、底板、右边墩三块。上闸首的上游与引航道相接，左侧与检修门库坝段相接，右侧与厂房安装间相接。

2、船闸主体部位混凝土浇筑工期要求

根据发包人要求的节点控制性工期，2018年09月30日船闸主体部位应具备金属结构安装条件。为此，2018年09月30日前应基本完成主要混凝土浇筑，特别是上、下闸首及闸室工作闸门井、检修泵房及检修闸门井、门库坝段需按期完成。船闸主体部位主要混凝土总量约143.5万m3。

3、混凝土施工机械布置

3.1 水平运输机械布置

船闸主体部位混凝土水平运输采用自卸汽车进行，自卸汽车规格型号和数量根据混凝土垂直运输设备入仓能力、现场运输距离及拌和楼生产能力等要求进行选择。

3.2 垂直运输机械布置

为满足船闸结构布置、混凝土施工技术、船闸施工总进度、和混凝土施工强度要求，船闸主体部位混凝土施工垂直运输以塔机、固定式布料机为主，辅以履带吊、移动式布料机及长臂反铲等的组合方式进行，主要设备性能参数见表3-1。

根据现场实际情况，船闸主体部位主要垂直运输机械布置如下：

（1）塔机及布料机安装前

塔机及布料机安装前，主要利用履带吊、移动式布料机及长臂反铲进行上闸首上游侧回填混凝土、基础回填混凝土、基础覆盖、闸室底板塔机轨道下部混凝土、左右边墩固接灌浆盖重混凝土等浇筑施工。

根据开挖建基面高程、塔机轨道布置高程及边墩固接灌浆要求，闸室及下闸首底板浇筑至2.0m高程，左、右边墩浇筑至1.0m高程。上闸首建基面呈台阶状，固接灌浆盖重混凝土按3.0m考虑。

根据基坑开挖分区及开挖程序，基坑优先完成上游段（航上0+26～航下0+200m）开挖，下游段（航下0+200～航下0+359m）相对滞后完成。同时考虑塔机安装，塔机安装前浇筑仍分段进行，具体布置如下：

① 首先进行闸室1#～8#块坝段浇筑，布置1台BLJ-600-40移动式布料机及3台QUY150型履带吊负责垂直运输。期间，上闸首布置1台QUY150型履带吊及2台长臂反铲进行回填混凝土及固接灌浆盖重混凝土浇筑。

② 闸室1#～8#块浇筑完成后，布置2台QUY150型履带吊、2台长臂反铲及1台BLJ-600-40移动式布料机进行下游9#～16#块坝段及下闸首浇筑，浇筑时优先进行底板及下闸首边墩浇筑。期间，进行1#～8#块坝段及上闸首边墩固接灌浆施工；进行2#、3#塔机及上闸首布料机安装施工，配置2台QUY150型履带吊进行吊装。

浇筑完成后，开始进行4#、5#塔机及下闸首布料机安装，配置2台QUY150型履带吊进行吊装。同时进行边墩固接灌浆施工。

（2）上闸首垂直运输机械布置

上闸首左岸高程35m平台及上游侧23m平台分别布置一套SHB25固定式布料机，分别负责上闸首左边墩▽48m高程以下及右边墩▽38m高程以下混凝土垂直运输，布料机作业半径覆盖范围外由塔机辅助入仓，浇筑过程中，两套布料机均进行4次安装，具体见表3-2。上闸首上游引航道内高程23.0m平台布置1台M1200型塔机，负责上闸首底板及左右边墩剩余混凝土垂直运输，同时利用1台BLJ-600-40移动式布料机进行辅助。

上闸首混凝土运输路线为：拌和系统左岸进场公路上游下基坑道路。

（3）闸室段垂直运输机械布置

闸室段共布置4台塔机，其中3台D1100型塔机，1台K80/115型塔机，负责闸室段混凝土及下闸首部分混凝土垂直入仓，同时利用4台履带吊、1台BLJ-600-40移动式布料机进行辅助。闸室段塔机分三个阶段布置，具体如下：

① 第一阶段布置：4台塔机共轨布置于闸室底板2.0m高程，负责闸室左右边墩16.0m高程以下混凝土垂直运输。

该阶段混凝土运输路线为：拌和系统左岸进场公路下游下基坑道路闸室底板。取料点布置于闸室及下闸首底板。

② 第二阶段布置：左、右边墩浇筑至一定高程后（拟定16m高程），将4台塔机分别布置于闸室1#、5#、9#及15#坝段底板，负责闸室其余底板下闸首底板混凝土垂直运输，其中1#坝段塔机负责2#～4#坝段底板浇筑，5#坝段塔机负责6#～8#坝段底板浇筑，9#坝段塔机负责10#～12#坝段底板浇筑，15#坝段塔机负责13#～14#坝段及下闸首1#～2#坝段底板浇筑，下闸首2#底板局部位于塔机覆盖范围外，可采用BLJ-600-40履带式布料机进行辅助入仓。同时，利用4台QUY履带吊继续进行左、右边墩浇筑，以避免出现大于21天的长间歇。

该阶段混凝土运输路线为：拌和系统左岸进场公路下游下基坑道路左右边墩外侧回填区。取料点布置于边墩外侧。

③ 第三阶段布置：底板浇筑至13.95m后，将4台塔机改拆至13.95m高程布置，负责闸室及下闸首左右边墩、闸室1#、5#、9#及15#坝段底板垂直入仓，待1#、5#、9#及15#坝段浇筑至13.95m，将塔机轨道延伸，使4台塔机形成共轨布置，塔机转装后，5#塔机优先进行下闸首边墩剩余砼浇筑，下闸首边墩浇筑期间，4#塔机需负责9#～16#坝段边墩浇筑，考虑其浇筑强度，期间拟定进行左边墩单侧浇筑，待下闸首边墩浇筑完成后，再行左右边墩同步浇筑。同时配置4台QUY150型履带吊进行辅助入仓。

左、右边墩▽16m～▽48m高程浇筑施工过程中，需跟进进行墙后石渣回填施工，避免两者高差过大（拟定9.0～12.0m），填筑期间采用单侧浇筑，单侧回填方式进行，单侧连续填筑时间控制于21天内；非填筑期间左、右对称，同步上升浇筑。

该阶段混凝土运输路线为：拌和系统左岸进场公路下游下基坑道路左右边墩外侧回填区。取料点布置于边墩外侧。

（4）下闸首垂直运输机械布置

下闸首左岸高程35m平台及右岸25m平台分别布置一套SHB25固定式布料机，分别负责左边墩▽49m高程以下及右边墩▽25m高程以下混凝土垂直运输，布料机作业半径覆盖范围外由塔机辅助入仓，浇筑过程中，左边墩1#及2#坝段布料机各进行4次安装，右边墩1#及2#坝段布料机各进行2次安装。下闸首剩余混凝土主要由闸室底板就近布置的塔机负责垂直运输。

参考文献：

[1]中华人民共和国能源部水利部颁发，水利水电工程施工组织设计规范，sdj338-89

[2]武汉水利电力学院主编、水工建筑物，人民教育出版社，1978.6

[3]《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98

论文作者:高峰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc05d6956b04899fbd828b9e.html