# 非开挖顶管施工技术在市政给排水施工中的研究论文_蔡霞

摘要：随着近年来我国社会经济发展水平的不断提升，城市化的进程也是不断得以深化的，这就直接促进了市政工程的开展，市政工程建设的质量将会直接的关系到城市化自身的建设质量，是市政工程当中，给排水施工是一个重要的组成内容，这将会直接的关系到城市居民的用水问题和城市的排水问题，在进行给排水系统施工修建的时候，一般需要开挖城市路面，在进行路面挖掘的时候，往往会使整体的施工量加大，并且施工的效率也会有所降低，更重要的是，它会直接的对道路交通产生影响，因此说在未来的市政给排水施工过程当中，就需要采取一定的方式来对这种状况加以改善，在这样的施工发展背景下，非开挖顶管施工技术便相应的投入到了施工应用当中，能够在很大的程度上减少对路面的挖掘，继而有效的提高市政给排水的施工效率。

关键词：非开挖顶管施工；市政；给排水施工

在市政工程的建设过程当中，给排水系统建设的重要性自然是不言而喻的，给排水系统建设的科学合理性将会在更大的程度上为人们的生活带来便利，减少城市内涝等问题的产生，当前我国城市建设的规模是越来越大的，传统的市政给排水施工往往会对城市居民的生活带来不利影响，并且也会直接的影响到城市的交通体系，在这样的发展背景下，非开挖顶管施工技术应用到了市政给排水施工当中，这对给排水施工质量的提升会产生积极作用，并且还可以有效的减少城市污染，对城市的环境也实现了保护[1]。

一、非开挖顶管施工技术在市政给排水工程的应用优势

所谓的非开挖顶管施工技术所指的是一种不需要对路面开挖便可以进行管道铺设的技术类型，在进行顶管施工的时候，既可以穿过公路和铁路，同时还可以在江河和地下进行管线施工，这和传统的施工进行比较的话，不仅在很大的程度上降低了市政给排水工作施工的难度，而且还着实的实现了施工效率的提升，对于工程开展过程当中的工期也可以进行有效的控制和把握。此外，如果从环境保护的角度来看待的话，非开挖顶管施工技术由于在进行管道铺设的时候不需要对路面进行开挖，所以说在施工的过程当中所产生的噪音是比较小的，既减少了对周边居民生活的影响，同时也不会对城市交通产生过多的干扰，与传统的市政给排水施工当中所产生的噪音等问题进行比较的话，非开挖顶管施工技术无疑更加契合社会当前的实际发展需要，就如今的发展来就，这种技术凭借着其突出的发展优势，在我国的市政给排水施工当中得到了进一步的重视和应用[2]。

二、非开挖顶管施工技术在市政给排水工程的施工准备

（一）关于顶进管的选择

在当前的市政给排水施工过程当中，非开挖顶管施工技术的应用可以说是越来越广泛的，在进行施工准备的过程中，顶进管的选择是一项重要的内容，如果说市政给排水管道对于抗腐蚀性的要求比较低的话，那么在进行顶进管材料选择的时候一般是倾向于钢筋混凝土管，一旦确定选择钢筋混凝土管来作为最终顶管的话，那么就需按照相应的标准来进行顶管设计，相关的设计人员在进行顶管内径确定的时候，需要对市政给排水工程的规模和工程性质加以考虑。在进行非开挖顶管施工技术应用施工的过程当中，还要对顶管的经济性与可控性加以重视，结合工程需要来对这两者之间的关系加以协调[3]。

（二）关于顶管施工准备

在选择好了顶进管之后，相关的施工人员还需要继续将顶管机、千斤顶等施工过程当中所需要的设备进行合理的安装，在始发工作井当中需要确保所有的设备都是安装到位的，在这个基础上，再选择高压旋喷桩来对市政给排水施工周边的土体和进出洞的范围进行加固，这样一来可以保证在后续的施工过程当中，非开挖顶管施工技术能够更高质量的进行展开应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）关于导向孔轨迹设计准备

在进行顶管施工的时候，导向管是其中的一个极为重要的准备步骤，在具体的施工过程当中，需要借助于导向管来对施工中的管线导向加以确定，在这个基础上形成一条完整的管线孔，在这个施工过程当中，要结合市政给排水工程的实际状况来做出综合分析，并且进行更为合理化的设计，在进行具体设计的过程当中，要确保其符合相应的施工设计规定，为以后的施工奠定基础[4]。

三、非开挖顶管施工技术在市政给排水工程中具体应用

（一）进行测量放样与设备安装

在进行非开挖顶管施工的过程当中，首先要完成的工作内容就是测量放样，通过井下的方式来对具体的施工地点加以确定，在这个过程当中还需要对施工的安全高度进行标注，这可以为接下来的施工奠定基础，使施工的过程不会超出当前的安全高度范围。其次在进行顶管施工时，要实现井下施工和井上施工之间的合理配合，在进行井下施工的时候，需要进行千斤顶和导轨等设备的安装，这个施工主要是为了确保顶管工具可以保持正常的运行。在进行井上施工的时候，则要进行起吊设备和主顶泵站等的安装工作，在进行具体施工准备的时候还需要对施工周边的环境进行检查，尽可能的结合着当地的实际发展状况来进行施工[5]。

（二）进行顶管机下井与出洞施工

在进行顶管施工的过程当中，一个最为重要的施工环节就是下井和出洞，在进行这项施工的时候首先就要修建起适合的施工井，并且还要相应的对施工井进行加固，这样一来能够使顶管工作可以稳定的进行，其次还要通过起吊设备将相关的工作机器放到井下，当其达到了井下之后，就要利用千斤顶来对其进行固定，当这些准备工作都完成了之后，就可以继续进行接下来的施工，在进行施工的过程当中则需要采取相应的措施来对施工的安全性加以保证，当施工所用的各种机器入洞之后就要及时进行固定或者封闭，这样一来就可以在更大的程度上确保井下施工的安全性。此外，在进行施工时，还需要对地下水的问题加强考虑。当机器出洞之后，则需要通过加强固定的方式来解决洞口不稳定的状况，这样一来能够有效的降低土压力所带来的问题。

（三）关于顶管校正技术的应用

在应用非开挖顶管施工技术来进行市政给排水施工的时候，顶进施工是一个很重要的施工过程，这个环节的施工往往会受到土层的性质和管道的连接方式等多个方面的影响，在顶管线当中出现偏离也可以说是一个比较常见的现象，为了对这个问题加以解决，那么就需要重视顶管校正技术的应用，在进行顶管校正工作处理的时候，需要进行准确的测量和定位，在后续的施工过程中对管线敷设的质量进行密切关注，尽可能的减少误差的产生[6]。

结语

综上，就我国社会当前的实际发展状况来看，市政给排水系统建设的重要性是越来越突出的，非开挖顶管施工技术在其中的应用也是愈发的广泛，和传统的市政给排水施工方式进行比较的话，非开挖顶管施工技术的优势是比较突出的，这不仅有效的实现了市政工程质量的提升，而且还使工程建设的经济效益和社会效益都得到了很大的提升。

参考文献：

[1]方燕.市政给排水施工中的非开挖顶管施工技术分析[J].建材发展导向（下）,2019,17(11):392.

[2]尤冬.市政给排水施工中的非开挖顶管施工技术研究[J].中国房地产业,2018,(3):120.

[3]戴善峰,宋亚鲁,王洪波.市政给排水施工中长距离顶管施工技术分析[J].建材发展导向（上）,2019,17(8):290.

[4]陈静.顶管技术在市政给排水管道施工中的应用研究[J].建材发展导向（下）,2019,17(5):394.

[5]杨保亚.顶管施工在市政道路给排水管道中的应用研究[J].商情,2018,(29):198.

[6]杨尚楠.顶管施工在市政道路给排水管道中的应用研究[J].科技风,2018,(11):78.

论文作者:蔡霞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc0ee35d5af297cd18e8a97c.html