# 试析建筑给排水管道安装施工技术要点 于基琰论文_ 于基琰

摘要：在我国建筑不断增加的背景下，应该进一步完善和研究给排水工程的施工和管道安装，根据建筑给排水系统工程施工的相关特点，明确出施工过程中的重难点，采取有效的措施进行突破，提升安装技术，运用关键技术，提升建筑的施工质量，推动我国建筑行业的可持续发展。

关键词：建筑给排水；管道安装；施工技术

引言

建筑给排水管道安装施工中，我们必须提高对质量的关注度，针对施工中出现的问题，及时采取有效解决措施，保证管道安装施工的质量。不断对排水管道安装施工流程进行规范，使用性能达标的材料，在完成安装施工后进行试压检验工作。保证管道安装施工质量，从整体上确保建筑建设质量的提升。

1建筑给排水系统概述

1.1给排水系统构成

建筑给排水系统主要由供水、排水和循环等系统构成，建筑给排水管道安装施工过程中，主要结合排水系统构成要求作出分析，结合实际性能选择相应的管道。通过综合分析供水系统、排水系统和循环系统，保证管道安装图纸设计的科学性与合理性，将管道施工方案明确下来。

1.2给排水管道施工要求

为进一步保证给排水管道安装质量，防止设备出现问题，必须进一步地控制安装过程中应用到的施工材料质量。而根据如今我国管道材料现状，可见其发展并不完善，情况不容乐观，材料质量良莠不齐，在市面上流通的材料的质量也无法得到有效保障。一部分材料的供应商大多存在以次充好，假冒伪劣的现状。而为解决这一现状，企业在挑选管道设备安装需要材料过程中，必须建立起严格的材料及设备准入制度，在材料进入施工场地之前，对于其质量进行严格的检测，质量不合格不能够进入施工场地。因为材料的质量直接同整个管道安装的质量直接相连，一旦材料不合格，就会导致整个工程质量无法得到保证，此时就必须重新返工，这会进一步地提高整个管道安装过程施工成本。

1.3给排水管道安装流程

要想维护施工现场秩序，促使建设单位管理工作正常进行。在安装管道之前，需要建立完善的管理制度，保证现场施工秩序更加规范，这样才能让工程施工进度得到可靠保障，也促使施工质量实现大幅度提升。具体步骤如下：（1）检查设计图纸的规范要求，熟悉相关技术和章程，根据设计的要求来进行测量工作。（2）开沟挖槽，砌筑管沟，为给排水管的安装做好前期工作，与工程人员要进行沟通商量，确保所有工作协调一致，然后给给排水管道预留孔洞并做好相关铁件的预埋。（3）对应设计图纸，对管道进行加工，使其能够达到安装效果，再根据图纸制作支架，将支架和管道进行安装工作。（4）在之前步骤的准备工作基础上对给排水管道进行安装，并和相关的设备对接。（5）对自控仪表及其所对应的管道进行施工安装。（6）对管道进行清洁过程。清洁完成后进行压力测试实验，然后做好管道的防腐和保温处理。（7）对排水系统的运行进行测试，根据情况作出试调，并对于排水系统工程进行验收。

2建筑给排水安装工程施工管理措施

2.1事前管理

在开展安装施工活动之前，施工单位必须要做好事前的各项准备工作，培训操作人员的专业知识技能，要以施工单位的项目部门以及施工团队为切入点，进一步的完善施工技术的工作内容，同时还需要对项目部门的技术基础以及技术交底进行细化性的处理，使得施工人员可以更为深入且透彻的掌握了解施工工艺要求标准，依照设计要求，完善施工内容。

2.2事中管理

当施工材料进场之后，对施工材料的各项参数进行审核，要进行预留预埋以及各个专业的配合施工工作。给排水工程施工和其它类别工程项目存在着较为密切的连接关系，结构专业给排水预留孔由土建工程预留，专业技术人员也要发挥监督检查作用，专业技术人员确保专业施工单位在施工中的预埋工作准确。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3事后管理

管道施工完成后，施工人员将自动检查施工内容，进行统一检查。在满足要求后，进行了强度严密性试验、洗水试验、满水试验、通球试验和全水试验。为了发现施工过程中的质量隐患，采取有效措施加以解决，在材料进场和施工程序完成后，应及时形成文本文件，并及时、稳定地保存过程中的图像数据。

3建筑给排水管道安装的技术要点

3.1管道安装位置的测量与复核

在安装管道前，工人要事先计划好管道安装路径，避开低洼地势；安装过程中，工人要定期测量管道位置，保证安装误差不超出准许范围；安装好管道后，工人要及时对管道进行复核，避免安装出现错误。开挖管道沟槽开挖管道沟槽是管道安装的起始步骤，沟槽的好坏直接影响着管道安装的质量，所以工人在挖沟槽时首先要了解沟槽下方的土质和水质情况，确保沟槽位置合理。其次，工人要对现场进行全面勘查，结合现场情况研究出一个合理的开挖方案。

3.2管材选择

管材的选择是高层建筑给排水系统稳定运行、排水通畅的重要前提。在建筑给排水系统施工过程中，所选择的管材通常是强度较强的材料，并采用柔性接口的方式来进行连接，因为其能够有效地避免因为环境振动而对管道产生的不良影响，防止管道出现裂缝或脱落等现象，降低漏水现象的发生。

3.3铺设管道

铺设管道是给排水管道安装工程中的关键步骤，合理铺设管道不仅能够缩小占用地下空间范围，还能减少管道数量。共用敷设路由可以在一定程度上提高地面空间的利用率，工人可以利用其铺设管道，但共用敷设路由时容易出现管道渗漏问题，所以工人在挑选管道时要尽量选用强度高、耐腐蚀的材料，只有这样才能将共用敷设路由技术的功效充分发挥出来。

3.3管道安装

施工人员应该按照设计图纸对管道进行合理安装，在开展焊接工作时要确保连接架不与墙壁或者管架等紧密贴合，这样方便后期的维修检查。除此之外，管道在对楼板和墙体进行贯穿时，施工人员应该采取具体保护措施，避免管道因为摩擦造成损坏现象。当管道贯穿屋面时还要采取必要的防水措施。

3.5管道闭水试验

在进行管道闭水试验时，首先给管道进行注水浸泡，将水位定在上游管内顶部2m处，浸泡时间超过24小时后工人就可以对其进行渗水观察，观察时间要超过半小时，观察过后要根据井内水面降低的高度推算出管道的渗水量，如果渗水量在允许范围内，则管道安装合格。

结束语

管道安装作为建筑施工中的重要环节，在具体的安装过程中一定要科学施工，重视给排水安装施工技术的管理和控制，严格控制好各项施工流程，不断优化施工材料，进而保证施工质量。对于当前来说，我国排水管道安装的技术相对薄弱，在进行排水管道安装的时候没有合理地进行规划，在施工的时候技术不是很熟练，完成排水管道安装的时候检查没有到位会影响到住户的正常生活。对此排水管道安装建设需要科学合理地进行规划，制定相关的建设方案，把这些规划落实下去才能保证排水管道安装工程的质量。

参考文献：

[1]赖友根.高层建筑给排水施工及管道安装技术研究[J].工程建设与设计,2020(02):202-203.

[2]成禹丞.浅谈建筑工程给排水管道的施工技术[J].建材与装饰,2020(03):18-19.

[3]侯立波.高层建筑给排水工程的施工管理探讨[J].建材与装饰,2019(35):147-148.

[4]王志刚.建筑给水工程中常见质量问题及其预防措施探讨[J].江苏科技信息,2019,36(22):29-31.

[5]易光辉.建筑给排水安装施工技术研究[J].河南建材,2019(03):20-21.

论文作者: 于基琰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc1b1e33aeb077ec154f7b13.html