# 市政道路给排水管道的施工技术分析李希希论文_李希希

摘要:城市建设速度在不断加快，因此，对城市发展过程一中的基础组成部分也提出了更多的要求。市政给排水管道施.一工项目越来越多，对排水管道进行施工是一项技术性要求非一常高的工作，要求在施工过程中进行严格的管理，对相关人一员的施工技术水平进行提高，同时，对施工材料以及施工环一节质量要进行严格控制，这样能够在施工中更好的保证施工一质量。本文主要针对市政道路给排水管道的施工技术来进行一分析。

关键词:市政道路;给排水管道;施工技术

引言

市政工程单位应严格控制道路给排水管道施工的技术一应用，发挥技术控制的优势，规范给排水的施工标准。工程一单位运用施工技术，解决道路给排水管道施工中的各项问一题，完善整体给排水施工，合理规划给排水管道施工在市政一工程建设中的发展，发挥技术控制的优势。

1市政道路给排水管道的技术要点

分析市政道路给排水管道的技术要点,为施工技术提供可靠的质一量保障，,提高管道施工的水平,规划要点如下:

1.1 钢板桩

钢板桩是给排水管道的围护途径.用于维持给排水管道的分布位一置川。钢板桩在深度明显的给排水管道施工中比较常见，例如:某市一政工程内道路给排水管道的深度达到7米.该工程要求施工人员利用一钢板桩,围护于给排水管道的外部,3米为标准的维护距离,实行钢板一桩,为给排水管道施工提供可靠的环境。

1.2 下降地下水位

地下水普遍存在于给排水管道工程内，成为制约管道施工的主要一因素,尤其是埋设深层管道时,最容易出现地下水干扰，此时,施工人员一针对地下水位,采取适当的下降措施,比较常用的方法为井点降水,促一使地下水位下降到管道施工的标准线以下。

1.3 土方开挖

土方开挖技术要点分为两项，即:浅层和深层。第一,浅层土方开一挖,0.5 -3米范围内的土方为浅层,开挖后的土方可堆放在沟槽2米以一内,保持1:0.75的放坡比例;第二,深层土方开挖,范围约在3-7米，一采用大规格挖掘机，土方延沟槽边缘排放,必须必考大于3米的距离。

2市政道路给排水管道的施工技术

根据市政道路给排水管道的实际施工，汇总施工过程中的技术表一现,对其做如下分析:

2.1沟槽开挖技术

沟槽开挖主要是确保给排水管道的准确选择,适应市政道路的施一工环境。沟槽开挖技术使用时,需明确市政道路周边的基本环境，如:一地下水分布、土质、道路走向等等,由此才可确定开挖地点。沟槽开挖一要注重技术使用,沟槽开挖处与土方保持80厘米的距离.开挖时防止一地下水渗漏,保障沟槽的稳固性。沟槽开挖施工技术基本以机械作业一为主,以此来提高沟槽的强度(2。例如:某市政工程开挖给排水沟槽一时,突遇高压线缆,该工程不能继续使用机械作业,改成人工作业,保护一地下线缆,因为线缆不能移动,所以该工程施工人员适度吊托后,实行一现场加固,保障沟槽能够顺利开挖。

2.2管基施工技术

管基在给排水管道中发挥稳固作用,根据道路给排水管道的施工一设计,实行混凝土摊铺，维护管基安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工程单位将混凝土摊铺于管基一处,按照施工设计规范标高、高程,复核各项管基线路后,选择支撑点支一持土层施工。管基施工在执行混凝土浇筑时，一般初次浇筑呈现水平一分布,有利于后期管座浇筑,避免管基形成平行幅度,影响后期浇筑，如一此顺应给排水管道的施工分布，还可配合沟槽施工,确保给排水管逍管一基的性能质量。

2.3管道安装技术 .

管道安装是给排水管道施工中的重点技术,给水管的走向为自上一而下,排水管与之恰好相反，如果安装时的给排水管道比较多,还需实一行吊装运输,但是吊车不能离沟槽太近,-般距离在2米以上，预防坍一塌。以某市政道路给排水管道施工工程为例,分析管道安装技术(3]。一该工程要求施工人员稳定管道重心,平吊管道后按层次安装到沟槽内，一尽量实行人工压管,避免管基过度承载管道压力,碰撞沟槽内壁,影响一整体稳定,还需把控水平管道,保护水平管道的质量安全。该工程完成一管道安置后,测量缝宽保持均匀,清理管道内的污染物,以免挤偏管道。

2.4 雨水孔施工技术

给排水管道施工有效缓解地区洪涝灾害，保护市政道路的安全水一平。给排水管道位于市政道路下方,需通过雨水孔连接,有效改善市政一路面的情况,排掉多余的水分。雨水孔施工技术最主要的是保持稳固一结构，雨水孔在排水过程中,受到过大的压力,施工技术有利于提高雨一水孔的承压能力。针对雨水孔施工，提出三点技术要求,如:(1)合理规一划标高,保障标高与中心线均处于正确位置;(2)注意雨水孔的预留位一置,通过中心线规划进水位置,以拉线的方式，设计线路维持路侧石的一凭证状态;(3)雨水孔的内井部分必须经过补缝处理,密实内井内壁。

2.5回填技术

回填是排水管道施工的最终环节，同时也是专业要求比较高的技一术。市政道路给排水管道工程位于路面下方，完成管理施工后必须完一善处理道路土层,才可保障市政道路的完整性。如果不能保障回填的一技术性，容易引发塌陷、沉降危害,因此规划回填技术。回填时要注重一强夯密实,每回填大约30厘米的土层,施工人员需要利用强夯设备进一行夯打密实,保持密实度在90%以上,不同规格的给排水管道.对回填一土有一定要求,回填过程中还需添加土方施工,提高回填技术的水平。一回填技术施工过程中,逐步拆除管道的钢板桩，施工人员快速处理钢板一桩，避免影响回填技术的施工速度。

3市政道 路给排水管道的敷设控制

管道敷设的水平直接关系到市政道路给排水管道施工技术的质一量,有利于控制管道施工。除管道安装技术以外,工程单位必须控制管一道敷设中的选材与注水试验,才可提高施工技术的质量[4]。第一,工一程单位选择符合给排水管道施工技术标准的管道材料,重点控制规格、一性能,防止管道受外力影响出现渗漏,工程单位在选材时,可以利用压一力试验，检测管道材料的质量,管道安装时再次进行抽样检查,达到敷一设的质量标准;第二,注水试验用于检测管道敷设的工艺,控制管道敷一设技术的质量,待管道敷设完成后,实行注水测试，一般以24小时为测一试周期。

4结束语

市政工程单位应严格控制道路给排水管道施工的技术应用,发挥一技术控制的优势,规范给排水的施工标准。工程单位通过施工技术,解一决道路给排水管道施工中的各项问题完善整体给排水施工,合理规划一给排水管道施工在市政工程建设中的发展,发挥技术控制的优势。在一施工技术的约束下,市政道路给排水管道施工得到强化的质量控制。

参考文献

[1]宋强.市政道路给排水管道的施工技术分析[J].居舍,2020(01):78.

[2]李湘云.市政道路给排水管道的管理及养护技术[J].地产,2019(24):80.

论文作者:李希希

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc229d602b134a29de4778e0.html