# 煤矿测量中提高测量精度的措施探讨赵安武论文_赵安武

摘要：现如今，随着社会经济的快速发展，对煤矿资源的消耗量正在不断上涨，进而煤矿开采工作的难度正在不断提升。在煤矿开采工作当中针对煤矿测量工作提出了更高精确度的要求，由于煤矿测量工作是煤矿生产工作当中的基础，直接关系到整个煤矿开采工作的安全性以及稳定性。基于此，本文重点针对煤矿测量工作当中的精确度提高措施展开了分析和研究，以此来保证整个煤矿开展工作的高效化进行。

关键词：煤矿测量；测量精度；措施

引言

矿产能源产业对国民经济发展的重要性和采矿工作的增加，煤矿勘测中常见的问题和预防措施也日益受到关注。要保证煤矿测量工作的精密性和效率性，促进煤矿开采顺利进行，要积极利用尖端测量设备，建立科学高效的测量系统，加强调查人员的专业技能培养，促进我国煤矿测量工作的发展。

1浅析煤矿测量的重要性

在煤矿井下作业中测量工作是一项基础性工作，同时也是开展井下作业的前提。这主要是因为，只有切实将煤矿测量工作落实好并做好测量图绘制工作，才能确保煤矿生产后续工作得以安全、有序地开展，以确保作业人员安全。在开展煤矿生产过程中，应当对煤矿测量工作的重要性有一个正确的意识，切实有效地将测量误差控制在合理范围内，以降低安全事故的发生，从而全面保障煤矿企业安全生产工作。在煤矿生产过程中几乎都是井下作业，只有切实有效地保证测量工作的精准性才能更好地了解并掌握井下作业中各环节及各作业点的实际情况，进而科学合理地对生产作业环境做出全面准确地评估，并制定相应的安全应对措施，以确保煤矿生产工作安全、稳定。因此，在具体的煤矿采掘过程中应当全面确保其测量的精准性以保证煤矿采掘作业得以安全有序地开展，尽可能地减少安全事故。

2煤矿测量技术

2.1全站仪

全站仪是全站型电子测距仪，是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器。在煤矿测量工作中，全站仪与计算机技术相融合，建立煤矿测量系统网络，可以自动对测量的数据进行存储和分析。全站仪在煤矿测量工作中，只限于应用于地表的测量。

2.2“3S”技术

3S技术主要指的是GPS技术、GIS技术以及RS技术，GPS技术是全球定位系统的简称，在实际的应用过程当中主要的优势在于自动化程度较高、精度较高以及可以保持长时间作业，在煤矿测量工作当中的应用效果非常明显。通过对该定位技术的有效运用，可以针对煤矿开采前以及开采过程当中地标建筑物位置的有效检测，以此来保证整个煤矿开采工作环境的安全性和稳定性，在煤矿开采工作当中的应用非常明显。GIS技术及地理信息系统，可以实现对各种地理信息数据的有效储存和显示，并且还可以针对一些比较复杂的地理数据进行分析。RS技术指的是遥感技术，通过遥感器设备发射出类似电磁波来进行远距离测量工作，可以实现对一些复杂地形当中远距离目标和非接触性目标的探测，通过电磁波的有效反射形成相应的电磁波反馈，信号信息通过信息的提取判定以及处理之后，可以对整个地形条件进行有效的判断，这三种技术相互之间可以进行密切的配合工作，在整个煤炭测量工作当中的应用优势非常明显。

2.3三维激光扫描技术

三维激光扫描技术又被称作实景复制技术，该技术的优点在于效率高、精度高，是测绘领域中继GPS技术之后的又一次技术创新。三维激光扫描技术能够提供扫描物体表面的三维点云数据，因此应用于获取高精度高分辨率的数字地形模型，被广泛的应用到煤矿的井筒安装、断面测量、地质剖面测量以及地表监测中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3煤矿测量中提高测量精度的措施

3.1优化测量前的准备工作

测量前的准备工作会对测量精度产生直接的影响。对于煤矿测量工作而言，有些工作需要在准备阶段顺利完成，才能够为测量精度提供保障。具体而言，优化测量前的准备工作，需要做到以下三点：第一，认真校对煤矿测量所需的仪器与设备，严格按照煤矿测量的相关标准要求进行仪器与设备的管理，提升煤矿测量的准确度，避免煤矿测量仪器与设备在测量过程中出现较大的误差；第二，科学客观地评价煤矿测量方案，根据煤矿的实际状况，分析煤矿测量方案的可行性，从而找到煤矿测量中存在的风险，提前制定相应的风险规避措施，提升煤矿测量的准确性；第三，对煤矿测量结果进行科学合理的审核并制定相应的方案，使数据审核工作顺利进行，确保测量数据计算的全面性与准确性，防止由于遗漏数据导致误差的出现，从而提升煤矿测量精度。

3.2对测量原始数据进行核验

当煤矿测量工作完成后就要严格依据相关规定对其测量所记录的原始数据进行有效地整理、检验以及核验，以确保所计算结果的正确性，尤其是当观测结果和误差极限较为接近时更要仔细、认真地对其原因进行分析，以确保其结果得以控制在要求范围内，只有达到这一要求方可进入到下一环节的测量工作。然而在具体工作过程中还有不少测量人员在总结资料时并没有对原始数据进行检查和审核计算，有的即使发现观测数据错误但是并没能及时地对其进行纠正，从而致使在工作中出现全盘错误而造成返工并对生产进度造成不良影响，严重的还会导致安全事故的发生。此外，测量人员还应当在进行绘图过程中对计算和测量结果进行复核计算并加以审批，这样可以有效地提升绘图准确度，尽可能地减少由于测量工作人员由于没有复核资料而造成较大误差，最终对测量工作效率造成较大影响。

3.3保障测量绘图的精度

在煤矿作业中，测量绘图的精确程度会对煤矿作业的安全性产生重要的影响。具体而言，绘图人员可以通过以下措施保障测量绘图的精度：第一，绘图人员需要到煤矿测量区域进行勘查，深入了解煤矿测量区域的实际状况，保障测量绘图的全面性和真实性，与此同时，绘图人员需要严格按照绘图标准进行绘制，保障测量绘图的科学性；第二，在进行测量绘图的绘制时，绘制人员需要将水窝、绞车硐室以及避难硐室等地点标识出来，确保测量绘图的精度符合煤矿测量的标准要求，将井下空间和井上地面之间的几何关系通过测量绘图展现出来，保障煤矿开采人员的人身安全，使煤矿作业能够顺利进行；第三，如果正在进行开采的两个煤矿之间距离比较近，绘图人员需要将另一煤矿的掘进状况和开采进度绘制在测量绘图中，避免煤矿作业受到瓦斯或者积水的不利影响，威胁到开采人员的安全，所以煤矿测量人员需要定期关注附近煤矿的作业状况，提高测绘工作的质量，防止安全事故的出现。

结语

测绘新技术在煤矿测绘系统中的应用应大大提高矿山测绘效率，确保煤矿测绘质量，为煤矿开采工作提供更加稳定准确的数据支持，使用科学化的新测绘技术仍是初级阶段，进一步加强煤矿测绘技术的应用和新技术研究，在煤矿开采中充分发挥煤矿测绘技术的作用和价值。

参考文献

[1]董瑞雪.煤矿测量工作中提高施测精度的方法与措施[J].当代化工研究,2019(06):31-32.

[2]王文凯.数字摄影测量技术在煤矿巷道围岩变量观测中的应用分析[J].当代化工研究,2019(06):105-106.

[3]张娟娟.煤矿矿山测量数字化技术在生产中的应用[J].当代化工研究,2019(06):144-145.

[4]张忠伟,付培义.提高煤矿巷道贯通测量横向精度的方法[J].山西煤炭,2018,33(11):39-40+50.

[5]杨滨铭．煤矿测量中提高测量精度的措施研究［J］．山东工业技术，2018(23):44．

论文作者:赵安武

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc23241f59d6e32126a55215.html