# 水利水电工程弃渣场水土保持工程措施研究论文_魏文英

耿马傣族佤族自治县勐撒镇水利水土保持管理站

摘要：本文对水利水电工程废渣场水土保持工程中存在的问题进行分析，分别从造成水土流失的因素，水利水电工程水土流失的特点以及水土流失的原因进行简要概述，并对水利水电工程的水土保障措施以及植被恢复的有效措施进行探讨，以期水利水电工程废渣场水土保持工程可以顺利开展。

关键词：水利水电工程；弃渣场；水土保持工程

随着我国市场经济水平的快速发展，水利水电项目建设数量呈大幅度增多趋势。水利水电项目的建设在一定程度上造成我国现今水土流失问题的发生几率大幅度提升，基于此，水土保持成为现今水利水电建设项目的重要内容。因此，本文对水利水电项目废渣场水土保持的有效措施进行研究，以期为我国水利水电建设水土保持提供参考依据。

一、影响水土流失的因素

影响水土流失的因素有四点分别为：第一，土壤因素，其中包括土壤质地、土壤抗冲性、土壤可蚀性以及土壤渗透性。第二，植物因素，植物品种和层次多的植被的水保功能较强，相反层次少、植被种类少的植被水保功能较差，在乔、灌、草中草具有最强的抗逆性，也具有最强水保功能，在三者结合中越多的同一层种类植物，水土保持功能也会随之加强[5]。第三，降雨因素，土壤流失量受到最大时段降雨强度的影响较大，降雨量和降雨动能都会在一定程度上影响土壤流失量。在北方降雨强度对土壤流失量的影响相比于南方更高，特别是我国西北黄土高原中降雨因素对水土保持的影响效果最大。第四，人为因素，其实导致水土流失的主要因素，开发建设项目规模增长趋势与开发建设项目土壤侵蚀变化趋势呈现出正相关关系。

二、水利水电工程水土流失的特点

水利水电工程施工项目的施工建设期是造成水土流失问题的主要时期，而运行期对水土流失的影响较小[2]。在水利水电工程的施工建设期具有开挖面多、开挖地分散、废渣工程量大的特点，使得水土流失现象严重。水利水电工程施工区域和施工特点直接影响着水土流失的强弱。基于此，在实际水利工程中就需要施工人员和设计人员对施工区域本身特点加以了解，从而根据工程施工区特点进行工程项目建设，以达到预防水土流失问题的目的。

三、水利水电工程造成水土流失的原因

在水利水电施工过程中造成水土流失的原因有很多，首先，工程建设施工过程中由于地面开挖，引起的地表植被受损，打破原本固有土壤与植被之间存在的平衡关系，减弱了土壤表面的抗腐蚀能力，从而在长期接受雨水打击、水流冲刷、风蚀等共同作用下最终造成水土流失现象的发生。其次，水利水电工程的大挖方段施工过程中存在填方量小于挖方量的现象，而产生这一现象的原因大多数是由于地形和运输条件的限制无法将多余的土石方运输到填方段，使得多余的土石方只能进行废渣处理，导致新的水土流失现象发生[3]。再次，在水利水电工程施工过程中施工作业面的土石渣料如果没有进行合理的处理，也会因为处理造成水土流失现象加重。最终水利水电工程施工结束时也要进行合理的取土坑和废渣场等后续工作，如果后续工作没有做到位也会导致水土流失的程度加深。

四、水利水电工程水土保持的有效措施

（一）水土保持治理区的有效划分

因为水利水电工程不同区域的环境存在较大差异，所以在进行水土保持过程也需要采用不同的措施，因此，先将水土保持治理区进行科学划分，从而采取有效措施进行水土保持管理。在划分水土保持治理区时可以按照水利水电工程项目的建设特点进行区域划分，通常划分为库区、厂区、坝区、场内交通区、厂料区、渣场区、输电线路区、临时用地区以及引水系统等多个区域[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在水土保持过程中要根据每个区实际情况采取针对性措施，通过全面性的规划、合理的设计进行综合治理，从而形成一个工程措施、植物措施以及临时防护措施融为一体的科学、完善体系。

（二）覆土来源的科学规划

首先，根据《水土保持设计方法》将水利水电工程中植被恢复面积进行复核。其次，对覆土所需要的具体数量依据所植被生长要求的覆土厚度进行计算，一般草地覆土厚度为二十厘米，林地为六十厘米。在实际水利水电工程施工后期进行水土保持措施中覆土时所用的种植土和表层土的主要来源就是主体工程中开挖所产生的表层土，以及临时工程中开挖产生的表层土，也可以选择施工过程中所产生的废土[5]。如果上述三种表层土来源不足以进行全面的覆土工作，可以在库区淹没线下方进行取土操作，补充表层土。在施工过程要注意已经剥离的表层土要妥善保持、集中存放，以待施工结束恢复植被生长面积之用。

（三）边坡处理方法

开挖厂房、场内交通、引水系统、大坝中都容易形成边坡，因此，在实际水利水电施工过程中要采用开挖和支护同步的操作，同时也要根据所观察坝肩、路堤开挖面以及岸坡的实际情况决定相应的防护措施，常用的工程防护措施有挡墙、喷锚、砌石护坡。在上述工程防护措施实施以后，也需要通过播撒草籽、种植混凝土框植草或者攀援植物等进行二次防护。

（四）弃渣场的管理

水利水电工程弃渣场弃渣的主要来源有，发电厂房、饮水系统以及拦河大坝在施工开挖过程中产生的弃渣和开采的土、石料在加工过程中产生的弃料。弃渣场施工过程中要依据“先拦后弃”的基本原则进行废渣处理，通过拦、排、截等工序开展的水土流失的防治措施。在水利水电工程竣工后需要进行覆土作业，按照乔、灌、草的种植次序在覆土作业之上进行植物种植，从而使水土保持措施能够有效发挥作用。

五、植物恢复的有效措施

植被恢复的有效措施时要注意以下几个方面：第一，废渣场表面及边坡的植被恢复措施可以采用清淤废土、清除地表种植土、表土等进行覆盖，覆盖厚度要大于0.3米。第二，对于不在进行施工的区域和边坡要及时开展植被的恢复工作，边坡植被恢复可以采用播撒草籽进行植被恢复工作，播撒的密度要在100kg/hm2左右。第三，弃渣场服务期满后，也需要通过乔、灌草结合的方式在废弃渣场表面进行植被恢复。

结束语：

综上所述，水利水电项目在施工之前就需要制定相应的水土保持问题的防治规划措施，同时在实际水利水电项目施工过程中严格按照所制定的防治规划措施进行水土保持，从而使人与自然之间的和谐统一的关系得到促进，有利于水利水电建设项目的可持续发展。

参考文献：

[1]李翔宇.水利水电工程弃渣场水土保持工程的相关措施探讨[J].四川水泥，2014（11）：129-129.

[2]潘文玲.水利水电工程弃渣场水土保持工程措施研究[J].河南水利与南水北调，2016（8）：40-41.

[3]孙碧飞.水利水电工程弃渣场水土保持工程措施研究[J].三角洲，2014（6）：153-154.

[4]李振军，焦莹，赵文婧等.新国标要求下弃渣场布置及防护措施探讨[J].水利水电工程设计，2016，35（3）：4-6.

[5]黄华，陈焕凤.水土保持工程质量控制措施[J].北京农业，2014（15）：247-247，248.

论文作者:魏文英

论文发表刊物:《基层建设》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc50b5c8457b3b2c222da823.html