# 化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用体会论文_万玉镯,李建敏

万玉镯 李建敏

山东东明石化集团有限公司中油化验

摘要：在化工检验中，对各种玻璃仪器进行规范化操作具有重要意义。只有器具操作规范，才能保证化工检验的有效性，因而化工检验中的规范化操作越来越受到高度重视。本文主要对容量瓶、移液管及滴定管等玻璃仪器的操作规范进行分析，并阐述了科学使用方法和体会，希望对相关研究领域提供帮助。

关键词：化工检验；玻璃仪器；规范操作；使用体会

随着经济社会的发展，人们对食品安全问题更加关注。为了提高化工检验准确性，需要对化工检验中玻璃仪器操作进行规范化要求。化工检验是一个十分复杂的实验过程，玻璃仪器的使用和规范操作是化工检验技能的基础，在实验操作中，经常会使用到容量瓶、移液管、滴定管及锥形瓶等器具，因而在实验操作中，需要对这些玻璃仪器的操作进行控制，提高化工检验准确性。

一、容量瓶规范操作与使用

容量瓶是化工检验工作中的一项重要器具，主要实现溶液配置和溶液稀释的作用。通常情况下，容量瓶会与移液管相互配合使用，这样才会使其发挥出更大功效。在使用容量瓶的化工检验操作中，要想实现对容量瓶的规范操作，可以从如下几方面入手：

（一）全面检查

在使用容量瓶之前，需要对其进行全面检查，可以把清水注入容量瓶内，之后再把瓶盖盖好，将容量瓶导致放入大约2min后，对瓶体进行查看，判断其是否存在漏水现象，同时也可以利用滤纸，检查容器是否存在渗漏问题。只有全面检查，并确定其没有问题后，才可以使用。

（二）认真清洗

对容量瓶进行及时有效的清洗也属于玻璃容器规范操作范畴，当容器用完后，要对其认真进行清洗，以防止对需要测量的溶液产生污染。正常情况下，在对容器洗涤的过程中，需要使用洗涤剂，然后再用清水进行冲洗，需要连续反复冲洗三遍，当容器壁内不形成水珠时，才能将投入使用。

（三）容量瓶科学使用方法

当使用容量瓶对溶液进行配制时，首先需要在合格的烧杯中放入数量的溶剂，以供对固体物质进行溶解使用。然后，需要使用溶剂对容量瓶进行多次清洗，把溶剂倒入已经被清洗过的容量瓶中，根据实验操作要求和实际情况，可以适时选用引流棒。在往容量瓶中注入的环节，通常要把水量控制在整个容量瓶体积的3/4左右，之后要轻轻拿起容量瓶，左后摇晃，使容器内的溶液混合均匀。接下来，需要对容量瓶内加水进行稀释，当容器内的溶液表面距离标线大约1cm的位置时停止。此时，需要应用滴管，继续往容器中滴加液体，如果容器内液体的弯月面与标线刚好相切时，即可停止添加溶液，并要及时把容器的瓶塞盖好，之后使容量瓶倒置，目的是让容器内的剩余气泡上升到容器的顶部。最后还需要反复震荡容量瓶，把气泡析出。在这个过程中，要格外小心，不能发生碰撞现象，以免使瓶体出现损坏。

二、移液管规范操作与使用

（一）清洗移液管

在实验操作前，首先同样需要对移液管进行清洗，保持移液管的清洁程度。当移液管的内部只出现一层水膜，呈现均匀状态，并且不会再形成水滴时，此时才算移液管清洗干净。在移液管清洗过程中，通常可以分如下几步骤进行：

首先，要左手自然拿捏洗耳球，利用右手的中指与拇指捏住观标线上方，其他手指起到辅助作用，然后将移液管顶部插入准备好的清洗溶液中，接下来再把洗耳球中的气体尽量排出，凭借其端部，将其插入到移液管的口井内，之后再用缓慢的频率放松。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此时，清洗液体会随之上升，当清洗的溶液液体达到移液管容积1/4处时，就可以将洗耳球移开，并要迅速用右食指把管口按住，把整个管体横向放置，用左手把住管体下端，右手食指小心移开，最后对移液管进行旋转，使液体充斥整个管体。

（二）移液管的科学使用方法

在使用移液管对液体进行量取时，首先一定要用滤纸把移液管内、外部的水分稀释干净，之后取适量需要量取的溶液，对移液管进行润洗，接下来就可以使用。当对所需溶液进行移动取出时，需要把移液管深入到待吸溶液下方大约1-2cm处的位置。在这个操作中，需要对移液管进入液体内的深度进行有效控制，如果移液管伸入到液面太浅，很容易出现吸空现象，而如果伸入太深，则会使溶液流到移液管管壁外侧。当使用完移液管之后，需要对其妥善保管，将其继续放回到移液管的管架上。

三、滴定管规范操作与使用

在化工检验操作中，滴定管主要存在两种类型，即酸式滴定管与碱式滴定管。

（一）酸式滴定管

在酸式滴定管使用之前，需要进行漏试工作，可以用清水对酸式滴定管进行冲洗，把外壁上残留的水滞擦干，将其放入到管架上，查看其是否存在漏水现象。如果酸式滴定管完好，可以对玻璃活塞进行180°旋转，之后再次判断其是否会出现漏水问题。如果不漏水，则可以投入使用，如漏水，则需要对其涂抹凡士林。在对酸式滴定管进行清洗时，可以按照选用清水和蒸馏水的顺序对其进行清洗，若酸式滴定管上存在油污，则可以使用洗涤液进行彻底清洗。

（二）碱式滴定管

在使用碱式滴定管的过程中，首先仍然需要做好清洗工作。并要检查乳胶管是否出现老化问题，并要仔细检查玻璃珠的体积大小，若玻璃珠体积偏大或偏小，需要立刻进行更换，只有这样才能确保实验操作的有效性。在把溶液倒入其内部时，需要对试剂瓶中的溶液进行摇匀处理，之后将溶液直接倒入碱式滴定管内。首先需要使碱式滴定管的活塞，以左手前三指持滴定管上无刻度部分，右手持试剂瓶往滴定管中倒入溶液，让溶液缓慢沿着内壁流下。

（三）滴定管的科学使用方法

在使用滴定管时，需要把滴定管垂直固定在管架上，使用酸式滴定管时，需要用左手对旋转塞进行控制，最好不要借助外力，以免使液体漏出。在使用碱式滴定管时，需要用左手无名指和小手指按住出口管，使溶液从玻璃珠的空隙中流出。

在滴定管操作中，需要有几点注意事项。首先，要确保液面保持在零刻度位置，减少数据信息的误差，以便保证滴定精确性。其次，在滴定过程中，要用左手对旋塞进行控制，这样才可以促使溶液进行缓慢自流。

四、结束语

为了提高化工检验准确性，需要对化工检验中玻璃仪器操作进行规范化要求。我们要对化工检验过程中的仪器使用高度重视，不断加强研究，实现容量瓶、移液管及滴定管等玻璃仪器的操作化规范，提高检验过程的安全性和检验结果的有效性。

参考文献：

[1]林芝.化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用体会探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2014，03（10）：13-14.

[2]李海燕，乔建芬.化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用[J].食品工程，2012，03（31）：11-12.

[3]万东北.关于降低化学实验中玻璃仪器损耗的探讨[D].江西化工，2013，12（30）：15-16.

[4]席晓光，张海林，王刚等.降低实验中玻璃仪器破损率的几项措施[J].2013，11（06）：9-10.

[5]韩忠霄，孙乃有.无机及分析化工[M].北京：化工工业出版社，2011，12（01）：45-46

论文作者:万玉镯,李建敏

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc569a82819d2dbe2d815566.html