# 浅谈八十五度厂房大面积结构砼楼面一次性成型控制论文_王定正

江苏江都建设集团有限公司 215345

摘要：大面积厂房一次成型耐磨楼面、平整度要求高，成品保护工作难度大。施工准备、施工控制、细部做法等关键技术。

关键词：耐磨面层、混凝土楼面、施工控制

1、引言

随着人们生活水平的不断提高，人们对食品质量、卫生要求也越来越高，八十五度食品新建工程就是基于从源头抓起，禁止生产车间楼地面发生起灰、渗漏现象，所以要求楼地面必须具备较好的耐磨性能。

2、工程概况

八十五度（江苏）食品有限公司淀山湖新建工程项目，位于昆山市淀山湖镇北苑路与翔云路交叉口。总建筑面积50127㎡，其中厂房三层、建筑面积40573㎡，于2013年11月开工，2015年8月全面竣工。根据设计及业主对厂房楼面的使用要求，楼面全部采用金钢砂耐磨一次性成型地坪。

3、一次性成型金钢砂楼地面的施工控制要点

3.1、原材料

水泥采用425号粉煤灰硅酸盐水泥，采用此品种水泥可以略降低些水泥用量。

细骨料采用II区中砂，由于中砂与细砂比较，中砂能够将水和水泥的用量降低。另砂含泥量不超过百分之二。

粗骨料选用粒径在5到20连续级配石子，从而可以使混凝土的收缩变形得以降低。另石子含泥量一般来说不超过百分之一。

掺合料选用粉煤灰可以提高混凝土的粘稠度。

外加剂加入百分之十的UEA微膨胀剂。

结合试验室配合比明确施工配合比，C30混凝土每立方配合比中525号水泥180千克，粒径在5到20连续级配碎石1024千克，中粗砂是860千克，掺合料是80千克，外加剂是3.72千克，水是162千克。

3.2、基层混凝土施工

3.2.1、施工工序

排架搭设→梁板模板安装和加固→钢筋制安及水电预埋→浇筑混凝土→振捣混凝土→滚筒滚平→吸干泌水→圆盘打磨机打磨→滚筒滚平→铝合金刮平→抹平→补料→铝合金尺刮平

3.2.2、混凝土浇筑及振捣

本楼面按照后浇带划分为5个施工区域，控制每次浇筑面积在2000m2左右。结构层全部采用C30泵送混凝土，浇筑混凝土结束后，人工要对其进行平整，用插入式振捣棒将其进行捣实，再由激光整平机进行楼面整平。在振捣混凝土时，快插慢拔，不能有遗漏、忘振现象，任意一个振点的延续时间满足要求，且基本无气泡出现为止。

3.2.3、采用激光整平机整平

混凝土浇筑、振捣且人工进行初步整平后即可将激光整平机进行利用来对其平整，人工粗整平结束后，略比楼面设计标高要高一些，且不超过三厘米，使整平机的工作得以有效保证，使工作效率大大提升。激光整平机运行中，1名操作手对机器使用进行负责，2人共同对耙灰进行负责，针对比地面标高低的地方要进行填灰，对于比地面标高高的地方要将灰耙开，同时，另外1名员工要对复测楼面标高进行负责，产生偏差时要调整激光整平机，部分边角处由专人进行镘刀整平。

在激光整平机进行应用的过程中，要对激光发射器的放置地点进行注意，使死角得以避免。在适宜位置设置稳固的激光发射器，以激光发射器作为高程基准点，设定安装在整平头和桅杆上的激光接收器高程。工作时电脑按每秒十次实时控制标高，所以能保证大面积整体铺筑的地面平整度和水平度。根据激光发射器发射出的信号调整激光整平机工作平头的高程及水平度，确保刮板底高程为拟施工的楼地面设计标高，同时要保证整平机刮板两端处于同一水平状态，两端高程差不得大于0.5毫秒。

3.3、金钢砂面层施工

3.3.1首先将耐磨材料进行撒布，再进行抹平、墁光

在撒布耐磨材料时，由于温度、湿度等的影响，使得撒布耐磨材料也出现改变。在对耐磨材料撒布时间进行判断时，其方法就是将脚放在上面，在下沉5毫米时，就可以将第一次撒布施工进行实施。在墙、门等位置，水分消失的要快一些，最好先对其撒布进行施工，这样就不会由于失水而影响效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先撒布的用量在全部用量中占三分之二，拌合物的落下要平均，不可以使劲抛使其产生分开，在撒布完成后，就可以用木抹子将其抹平。在首次撒上的料，吸收水分后颜色会出现变化，就可以通过汽油抹光机来将其进行压实，这样金刚砂就能够向混凝土表面进行渗透。抹光机运行时，先整平四周边际，而后分别纵横方向运行整平。耐磨材料在将水分吸收后，可以将镘刀机进行使用，来对其进碾磨将其与基层砼粘结成整体。

3.3.2 其次进行撒布耐磨材料及抹平、镘光

其次进行撒布，对混凝土表面进行按压，当有一点点压痕，而手印不是十分突出时，且手指会感觉到一点湿度感，这就代表着混凝土已经快终凝了，但也未达到终凝。再次撒料过程中，将靠尺进行使用，对水平度进行测量，同时对首次撒布不平整的地方进行调整，再次撒布时，方向要和首次保持垂直。再次撒布量在全部用量中占比三分之一，撒布完成后要马上进行抹平，同时磨光机磨光作业至少二次以上。在使用磨光机时，一定要纵横交叉，平稳有序，使材料聚积得以避免。处理边角处时采用木抹子进行抹平、修整。面层材料硬化时，磨光机的转速和角度要跟踪调整，磨光机工作过程中纵横交错要超过三次以上。

3.3.3表面收光

最后一次撒料并用装圆盘的抹光机整平一次，随后卸下圆盘，用抹光机的刀片来收光，此时必须结合相应的路径使其持匀速工作。抹光机刀片倾斜角度要和运行速度以及施工现场情况相符合，从而使刀片对耐磨层的粘吸得以避免，使地坪面层起鼓、起皮得以避免。

3.3.4表面修饰及养护

在磨光机作业后面层还会产生纹路混乱的情况，想要将抹纹消除，可以将薄钢抹子进行使用，对其进行有序的人工压光，收光遍数在六遍以上，边角、模板边缘用铁抹子人工收光，初磨之后，调整磨光机抹片角度，进行精磨，直至表面光亮结束。耐磨地坪施工五六小时，将特种油性养护剂对其表面进行喷涂，用量大约是0.2升每平方米。

3.4、保护层施工

因此楼面为一次结构楼面，且以后上面还有结构层继续施工，为确保工期和质量、安全事项。施工面层完成后，四周设围护对楼面进行保护，设专人看管达到强度后方能上人。另外防止油漆、涂料砂浆污染地面，及后期排架钢管破坏楼面，在楼面达到强度后，铺一层塑料布进行保护、二层尼笼布、一层五合木工板保护。

4、施工现场质量技术保证措施

4.1平整度的控制

全程利用激光发射器来控制地面标高，由于激光发射器是单独安排的，倘若初始化结束，没有扰动激光发射器，不管激光整平机在何处工作，都可以使铺注后的楼地面标高不受干扰，施工质量与人工进行标高控制有大幅度提高。

4.2控制耐磨地坪表面施工质量

成品地坪平整度要求，达到招标文件技术要求，使用2m水平靠尺测量2m范围内偏差小于2mm。成品耐磨地坪目测不允许有较大或较长裂纹，允许有少量直立时目测不易发现的微小裂纹。成品耐磨地坪不允许有脱层现象，颜色均匀、美观，无明显沙眼。

4.3、有效控制因为温度应力形成的裂缝

在施工过程中，温度不可以太高，一般在25摄氏度，因此，砼浇施工时间一般在晚上和早上进行；同时结合设计要求将膨胀加强带进行留设。另混凝土水灰比、坍落度、含泥量对耐磨地坪裂缝的控制至关重要，混凝土塌落度大时，过度的表面镘抹都会造成粗骨料下滑，使得水泥浆等在表面进行集聚，使得表面裂纹的产生。

4.4、对表面颜色和施工缝的位置进行控制

想要使颜色不均匀的现象得以避免，必须将施工缝留在膨胀加强带处，每次浇筑混凝土必需保证一次性完成分块之内的混凝土。

4.5、控制耐磨地坪的养护工作

耐磨地坪施工完后的养护工作尤为重要，及时的养护可以有效的控制地坪表面水分的蒸发，当表层水分的蒸发超过了水分的析出，将会使得表面塑性收缩裂纹得以形成。

5、结束语

经过精心组织、科学施工，有效地控制了一次性成型金刚砂地面的平整度及光质度，本项目楼面耐磨地坪施工技术取得了良好的效果，经过近两年的使用观察，未发现地面出现裂缝、跑砂、起灰现象。

参考文献：

[1]宋艳伟.大面积一次成型耐磨地面施工[J].山西建筑.

[2]邬建华.超大面积耐磨地面一次成型施工技术[J].施工技术

[3]梁建华.耐磨地面施工方法及质量保证措施[J].建筑技术

论文作者:王定正

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc606250d27348bb033098de.html