# 建筑装饰工程施工技术要点分析论文_梁太方

身份证号：33260319801010xxxx

【摘 要】正基于当代人们对建筑的要求越来越高,本文以建筑的装饰装修工程的施工技术为重点探讨内容,从建筑装饰装修工程施工技术中的室内墙面、地面、吊顶、门窗工程、室外幕墙工程和玻璃装饰工程这几个方面讨论建筑装饰装修工程的施工技术要点,以期为相关工程提供借鉴。

1、引言

在人们的生活水平逐渐提高的背景下，越来越多的人购买了房屋，并且对于生活的品位有所提高，由此促使了建筑装饰工程的发展。在装饰工程中，装饰的功能性、美观性、安全性以及耐用性等都是装饰所要表现的功能。良好的装饰工程会为人们创造一个健康舒适的居住环境，所以在施工的过程中，应该对关键技术有所掌握，提高施工水平，保证装饰工程的质量。

2、建筑装饰工程现状分析

随着发展建筑工程功能趋于专一化，当前国内建筑工程均对建筑作工程装饰，提高建筑的美观程度及实用。不过传统建筑装饰工程过于粗糙，在工程完工后常常会出现一些问题，像内部装饰脱落、外墙砖掉落等现象普遍存在。同时，国内很多大型建筑装饰在中标后，多数企业又将工程再次转包，往往很多转包企业相关资质不达标，如此导致了装饰工程在实施当中，施工管理技术水平低下，存在诸多大隐患。很多工程项目还常常出现一些特殊情况，在工程对进入现场施工时，常发现设计人员在洗手间的位置上没留好排水管道，从而加大了成本的浪费。因此，在工程实施开始前必须对图纸作出审查。并且由于工程设计者个人素质情况，对工程实施工艺及新型材料的应用涉及较少，如此就要求施工队同设计者加强沟通、交流，而不是单方面决定。对建筑装饰工程而言，工程中最重要部分为隐蔽工程，像给排水工程管道的水压试验，试验极其简单、快捷，不过却是整个建筑工程极为重要的核心。因为隐蔽安装、防水及其他工程完工后出现漏水情况， 查找具体原因是极其艰难的，极大增加成本的浪费。

3、建筑装饰工程施工技术

装饰工程是指房屋建筑施工中包括抹灰、油漆、刷浆、玻璃、裱糊、饰面、罩面板和花饰等工艺的工程，它是房屋建筑施工的最后一个施工过程，其具体内容包括内外墙面和顶棚的抹灰，内外墙饰面和镶面、楼地面的饰面、房屋立面花饰的安装、门窗等木制品和金属品的油漆刷浆等。

3.1 抹灰施工技术

本文选择有机聚合物108 胶（聚乙烯醇与甲醛二者缩合的物质）。用挤压式灰浆泵或喷斗将聚合物水泥砂浆经喷枪均匀喷涂在墙面基层上。根据涂料的稠度和喷射压力的大小，以质感区分， 可喷成砂浆饱满、呈波纹状的波面喷涂和表面布满点状颗粒的粒状喷涂。基层为厚 10～13mm的 1∶3 水泥砂浆，喷涂前须喷或刷一道胶水溶液(108胶∶水=1∶3)，使基层吸水率趋于一致和喷涂层黏结牢固。喷涂层厚3～ 4mm，粒状喷涂应连续三遍完成， 波状喷涂必须连续操作，喷至全部泛出水泥浆但又不致流淌为好。在大面积喷涂后，按分格位置用铁皮刮子沿靠尺刮出分格缝。喷涂层凝固后再喷罩面一层甲基硅酸钠疏水剂。质量要求表面平整， 颜色一致，花纹均匀，不显接搓。近年来还广泛采用塑料涂料( 如水性或油性丙烯树脂、聚氨酯等) 做喷涂的饰面材料。

3.2 玻璃幕墙的施工技术要点

（1）三维空间测量定位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用机计算机软件根据设计图有关数据，建立整个幕墙的三维空间模型，运用全站仪进行各控制点。

（2）标准幕墙弧面龙骨安装。弧面龙骨安装中难度最大的一项，其安装位置的正确与否将直接影响到建筑物的周长以及玻璃的安装，因此需要认真对待，经充分研究后，除龙骨安装选择“立面从下往上、平面两头并进”的施工方法，横龙骨的安装选择“里面轴层往下、平面同层并进”的施工方法以外，还决定采取“矢高法” 来进行弧面龙骨的安装定位。

（3）焊接分项工程的控制。焊接分项在隐蔽工程中属最重要的一项，其质量的好坏将直接影响到整幅幕墙的安全使用。

3.3 墙体施工技术

本文针对面砖装饰施工技术在建筑工程中的应用：

其一，谨慎小心的对材料进行选择，在建筑工程面砖装修工作实际开展的时候，要注意对吸水率相当对较小、质量较好、产品合格以及质量证明的外墙面钻进行选择，在进行购买之前还要注意做好测试工作。另外，还要注意对挑选过的材料进行分类， 将其从颜色、规格以及种类上进行分类。其二，对相关的施工工艺进行严格要求。在建筑工程面砖装修工作实际开展的时候，要注意将要使用到的面砖浸泡起来，其浸泡的时间大约在两个小时以上，时间到了之后还要注意将面砖晾干然后再对其进行使用。经过多年的经验以及调查研究，在对其进行镶贴的时候，要对相关的砂浆进行按比例调配，而且还要注意在施工的时候，还要注意砂浆涂抹的厚度以及均匀。

3.4 门窗施工技术

本文选择最符合社会经济发展趋势，迎合时代发展要求的塑钢门窗。塑钢门窗的安装要注意以下几点：首先要注意的是，连接铁件的安装位置是从门框和高度两端向内各标出 150mm，作为第1 个连接安装点，中间安装点间距不大于600mm。第二，把门窗放进洞口的安装线上就位，用对拔木楔临时固定后，要校正、侧面垂直度，对角线水平合格后，将木楔固定牢靠，框子固定后， 应反复检查开关灵活度，如有问题需及时调整。第三，门窗洞口面层粉刷前，应除去木楔，在门窗周围缝隙内塞入发泡剂轻质材料， 要求发泡剂在里侧填嵌，外侧用木条封挡，以备嵌填密封防水材料。

4、结论

建筑的装饰装修施工工程是我国建筑工程项目中必不可少的组成部分。它不仅体现了现代都市建筑的美化，同时也符合了人们对建筑物的要求。总而言之，现代建筑的装饰施工技术一定要把建筑物的内饰外观、还有功能性、安全性和耐用性等等进行严格控制，相信随着现代建筑的装饰装修施工技术的壮大和发展将会带为人们的生活带来极大的影响。

参考文献：

[1]吕书全. 浅析建筑装饰装修工程施工技术[J]. 商品与质量， 2012(03) .

[2]李期军, 徐红花. 建筑施工中抹灰工程技术措施探究[J].江西建材. 2014(05) .

[3]潘志娟. 建筑装饰工程施工技术探讨[J]. 科技风. 2014(04).

[4]程平. 关于建筑装饰工程施工技术的探讨[J]. 中华民居( 下旬刊). 2014(02).

论文作者:梁太方

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc6b8d5040e1a48e4edb80f4.html