# 探析农村配网低电压现象与综合治理张晓光论文_张晓光

摘要：我国对农村的建设逐步加强，加大发展力度。而农村配网低电压问题比较明显，是农村配网中亟待解决的问题。因此要及时分析成因，综合考虑，根据实际情况探讨科学合理的解决方案，实现改造建设农村配网，稳定农村居民用电电压，从而保障农村用户正常的生产生活，提高生活质量。

关键词：农村配网；低电压；现象；综合治理

一、农村配网低电压现象成因

（一）农村用电需求不断增加

近来年我国农村发展迅速，农村日常生产生活用电需求量不断增加。我国农村居民积极响应家电下乡政策，冰箱、彩电、洗衣机等大型家用电器走进了千家万户。大功率家用电器的频繁使用与配置电容量过低的供电设施设备相悖，电网无功缺额逐步增大，也就导致了配网低电压现象的出现。

（二）我国农村地区电网线路基础设施较差

当前我国农村地区电网设施设备与城市相比,依然较为落后,虽然个别农村地区的电网在后期由电力企业自筹资金并利用国家拨付的农改投资金对部分农村电网设施设备进行了升级改造,但有限的资金无法满足日益增长的用电发展需要。通过调研了解到,我国农村地区的电网所使用的线路大部分是2000年农网期,二期设置好的,相关技术规范和标准已经无法满足当前有关线路设施规范。因此,农村电网中的线路依然存在过于陈旧及质量标准过低等问题。加之,农村地区电网线路供电半径过大,大于或等于标准供电半径规定的25%,由此导致农村电网中的线路存在低电压及电压损耗问题。另外,农村电网大多处于整个电力系统的末端环节,所以还会引发无功电源损耗等问题。

（三）农村用电不稳定

农村人口流动量主要是以青壮年为主，外出务工，家里的老人孩子日常用电量较少，用电需求较低，农村配网还可以正常供电。但是春节期间，在外务工的人们回家，夜晚家家灯火通明，因此春节期间每家每户用电需求极大。这种用电特别不规律、不稳定，导致供电设施紊乱，超负荷运转。

（四）安全管理问题

开展农网低电压治理工程,施工安全问题是管理的难点。在进行低电压治理时,为全面提高电网运行水平与质量,需要替换陈旧的设备,进行线路改造,涉及到带电工程与高空作业等内容,具有一定的危险性,由于工程施工现场环境较为复杂,监管难度大,使得安全管理问题难以得到保障。

二、农网低电压治理工程管理策略

（一）强化电压质量管理意识，提升安全防患意识

治理农村配网低电压现象，需要各个部门以及农村居民用户的共同努力与合作。强化各方的电压质量管理意识，对各种能够导致农村配网低电压的原因进行分析监测，全面分析改造过程中的管理监测系统。同时，加强安全防患意识，防止因为配网低电压的出现导致安全事故发生，加强预警，学会根据运行管理系统及时改进处理方案，保证用电稳定和整体用电水平。

（二）加强农网运行维护管理

农网运行维护管理,须强化管理和维护变电站无功补偿装置,依靠相关技术方法,调节变电站母线电压值和配变电压设备分接头档位,把离输电线路开端约15km左右和15km～30km的分接头档位分别调成9.5kV和10kV,如果分接头和输电线路开端位置距离>30km,须将档位调到10.5kV。同时依照实际电力负荷,优化低压用户报装接电,确保电压稳定,工作人员还需强化电力系统实时监控,掌握用户电压状况,安排专业人员排查隐患,保证系统运行稳定。相关部门要设置防治小组,分析诊断结果,据此制定整治方案,针对低电压台区完善电压防治体系,规范管理,确定管理审核机制。同时,还须强化投诉、报修、反馈机制,做到实时监控,保证问题可得到及时处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再者,需健全相应考核机制,分级分层考核,将具体职责落实至所有工作人员,保证防治工作可良好执行和实施。另外,应加强电压无功装置管理,针对农村电网缺点进行整改,保证装置完整。最后,完善监测点管理,及时对现有检测点抄录统计,强化对高负荷台区的检测,由专业人员进行现场测量,第一时间解决问题,确保电压质量。

（三）管理手段加强用电引导,错峰用电

积极开展低电压以状况分析,加强农村用电负荷特性及需求侧分析,以需求为导向,加大农网建设及改造力度,改善配电网结构,优化电源点布局,提高农网的电压质量和供电能力,定期分析配网运行状态,掌握各个配电台区负荷结构及特性,有针对性地开展低电压普查,掌握供区低电压用户分布情况,结合营销管理系统,优先对低电压配电台区开展配变综合参数实时监测系统改造,全面掌控配电台区用电负荷情况,积极引导和鼓励小型加工等较大负荷用户错峰用电。

（四）合理选择治理方法

在进行农网低电压治理工作时,要结合实际情况,来选择治理方法。以某地区10kV线路为例,沿线用户超过6000户,部分配电线路存在低电压问题。通过前期调查,选择在某杆处设置10kV自耦调压变压器,来提高配电线路末端电压,降低线路损耗。此自耦变压器,总计九档,每档的调节幅度为2.5%,再当档位为9时,电压幅值可以达到2000V,能够达到调压需求。使用单相变压器,为调压变压器控制模块供电。在实际运行时,控制模块能够按照线路电压幅值大小,自动调节档位。通过采取此治理方法,使得电压质量有了极大的提高,确保了电压结合格率,确保电网经济运行。

（五）改造升级农村低电压区域线路装置

农村低电压区域线路装置的改造应分布分区改造。(1)须严格依照“集中设点”“线路半径较小”“容量小”及“绝缘性能”好等基本原则进行农村配电变压器台区建设改造。一方面应严格把控农村地区低压线路半径,另一方面还应适当增加配电变压设备数量,以防低压线路半径过大而导致电压损耗。(2)针对电压过载现象持续很长时间的台区,应通过添加变压设备分布点进行电网升级改造。若电网线路存在破损问题、运行安全性差及低压安全质量无法保证的线路以及破损的计量箱和进户线,应及时更新破损计量箱及更换入户线。(3)对于存在低电压问题的电网线路,要提高导线横截面积并设置容量较小的变压设备提高电压质量。(4)处在低压线路末端的电网线路应通过安装变压器、加装单相变压设备、缩小线路供电半径进行升级改造,满足用户电力需求。

（六）确保流程正常运行的人力资源保证

高度重视配网低电压管理工作,认真贯彻落实有关标准和要求,健全组织机构,建立由公司领导、各职能部门、班组三级完善的配网低电压管理工作组织机构。公司成立领导小组,下设工作小组,各工作小组组长及成员均来自基层班组,熟悉工作组主要工作职责和具体事务开展。各级组织机构职责明确,分工协作,有效推进了配网低电压管控工作的全面落实。

三、结论

综上所述,对于农网低电压治理工程难点问题,需要科学制定治理方案,合理组织工程施工,合理选择治理方法,做好施工现场管理工作,确保低电压治理工程的效果,提高电网运行能力,为用电用户提供更为优质的电力服务。

参考文献：

[1]于海燕,张富.分析农村配网“低电压”治理工程中的难点[J].电子测试,2018(Z1):161-162.

[2]马付彪.解析农村地区低电压问题治理及其农网改造[J].科技创新与应用,2018(30):175.

[3]李华军.农村电网低电压治理与农网升级改造研究[J].科技资讯,2018(16):141.

[4]许强.农村低电压治理与农网升级改造[J].科技与企业,2018(13):161-162.

论文作者:张晓光

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 17期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc7a96f7e4d687c6b3b324f3.html