# 电力自动化通信技术中信息安全问题剖析及预防谭志超论文_谭志超

摘要：如今，电力行业的发展走上了自动化道路，网络信息技术的应用越来越广泛。电力系统运行的时效性也有所提升，但是也面临着新的风险。对当前的电力自动化通信系统进行剖析，简述其运行原理和应用优势，并且分析当前电力自动化通信系统中存在的问题，提出一系列的解决策略，希望能为相关工作人员预防和解决信息安全问题提供参考。

关键词：电力自动化通信系统；信息安全；通信技术

中图分类号：TM73 文献标识码：A

1 引言

电力通信网建设与电力系统的平稳发展具有紧密的联系，与继电保护等形成保证系统稳定的主要因素。随着电力市场环境的不断变化，电力通信网已经成为电力企业现代化管理的重要基础。随着电力通信系统的网络化发展，电力通信系统更加多元化，开放性极强，在接入方面具有较多的便利性，但也产生了很多的安全隐患，网络病毒等逐渐增加。因此，电力企业必须引起重视。

2 电力通信自动化数据的特征

在电力通信中，数据根据时效性可以分为实时数据和非实时数据两个类型，其中实时数据与电力系统运行的状况有着直接的关系，例如：电力系统中各个电力设施的运行状况的监测参数，由控制系统发出对电力设备运行状况进行调整或控制的信号。这类数据对信息传递的时效性要求较高，如果数据传输的时间产生了延迟，则会给电力系统运行的安全、稳定与可靠带来一定的安全隐患。而非实时数据主要是指诸如电力设备的维护日志这类对时效性要求相对较低的信息。虽然这两类数据对时效性的要求有所不同，但对信息传输的安全性与完整性都有着较高的要求。因此，在电力通信自动化信息的传输中，无论是对于哪一类数据信息，采取一定的安全防护措施以确保信息传输的安全与完整是十分重要的。但是，在实际的电力通信中，信息的安全性还会受到众多因素的影响，包括：架构因素、整体安全威胁因素、控制流程因素等，导致电力信息传输的安全性还面临着严峻的挑战。这些因素的存在都会给信息的安全性带来极为不利的影响，从而影响到电力系统运行的安全稳定与可靠。因此，有效保障电力通信自动化信息的安全至关重要。

3 电力自动化通信系统的安全问题

3.1 电力通信系统安全问题

从电力自动化控制系统的整体来看，电力通信系统居于核心地位，为电力自动化控制系统的中心枢纽。而电力通信系统中，不仅包含了电网信息数据，还拥有采集、整理和处理信息的能力。因此，该系统在电力自动化控制系统中位置特殊且价值高、影响力大。一旦电力通信系统安全受到威胁，那么电力自动化系统的整体运行安全都将出现问题，甚至会导致电力系统瘫痪，为人们的生产生活用电安全带来威胁。

3.2 控制流程问题

电力通信系统包含多个站点，每个站点分别负责其管理区域内的信息通信。但是，在实际中，不同区域所使用的电力设备类型都有所不同，这导致对于不同的电力设备，所需要采用的通信方式也有所不同，导致电力通信系统的连接呈现多样化特点。为了使得电力通信系统中心站所发出的控制指令能够有效的传给对应的电力设备并执行，通常需要将控制指令的通信协议进行转换。如果只是采取常规的安全管理措施，其对于保障信息通信安全的作用十分有限。另外，在电力系统的运行的调控中，控制流程十分的复杂，通常需要涉及众多的电力部门与电力设备，必须结合电力通自动化系统的实际特点，有针对性的采取一些安全防护措施，使其能够更好的为保障电力信息通信的安全服务。

3.2 无线终端漏洞方面

电力自动化通信技术应用过程中，势必需要无线终端来支持。但是无线终端不仅种类多元，而且多信号开放，所以经常出现较多漏洞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有的无线终端在访问者身份验证上缺乏严密性，进而出现非法用户登陆和非法访问系统内部信息的问题，不仅容易导致数据泄漏与篡改，而且还会影响电网的安全运行。目前，虽然有的终端打着智能化的旗号，但是其智能化程度较低。需要在身份认证方式上变得多元化，在访问控制方面做到精细化，并通过智能识别技术、AI技术等加强对其智能化水平的提升，才能更好地弥补无线终端的不足。

4 提升电力自动化通信技术信息安全的策略

4.1 提高网络运行管理水平

电力企业应该加强电力系统信息通信的网络管理工作。管理人员应该依据电力系统的使用和运行的特点来对电力系统网络的运行进行优化管理，更要建立全面的管理体系。为完成以上目的，就需要专业的管理团队。专业的管理团队可以使电力系统的网络管理工作的力度加强。像设备下线工作，就需要专业的人员来处理，对工作进行评估和记录，如果是错误的信息可以删除掉。网络安全管理人员在工作时应该操作规范，有效管理电力系统网络，电力系统的网络设备配置要进一步加强。更应该熟悉诊断故障的各个重要方法，既要保障电力系统的网络正常运行，又要保障电力系统的管理效果，尽量减少管理人员的操作不当和网络受到黑客入侵的风险。网络管理部门在处理离线设备的信息时，为了尽量不发生电力的重要信息泄露的事件，应该多进行员工的安全教育，这样电力系统才能正常、安全、可靠地运行。

4.2 提高防病毒技术

计算机病毒会直接影响通信安全，危害性比较强。随着电力系统的网络化发展，网络病毒产生的危害与日俱增，相关人员必须引起重视。必须对网络中运行的计算机进行全方位的检查，加强维护力度，以提升安全性。根据病毒传播的特点，严格禁止其他U盘的接入。此外，对于从外部进行传输的文件，必须加强注意。同时，需要选择正规的杀毒软件进行全面的杀毒，必要时对软件进行更新，以保障电力系统的安全。

4.3 建立健全管理机制

电力企业也应该依照国家的法律法规，重新评估电力信息安全风险，并制定完善的管理机制，维护电力自动化通信系统的运行有效性。以某电力企业制定的信息安全管理条例为例。该企业依据我国的《网络安全法》制定了具有科学性和约束力的电力自动化信息技术应用管理制度。企业内部设立了专职的网络安全与信息化领导部门，由该部门负责统筹电力自动化信息技术的应用和管理工作。在实践环节，健全了网络安全组织机构，为相关管理工作的开展提供了制度和组织保障。并且在工作当中，加大了网络安全方面的资源投入，不仅聘请专家为企业内的技术人员进行培训，还让他们在专家的带领下一同完成技术优化和系统防御性能加固工作。同时，在物力资源方面，也不断加大资金投入，为高效开展技术优化和技术管理提供充足的物质保障。

5 结束语

电力通信技术的应用，有效推动了电力系统的自动化运行。但是，电力通信安全问题也越来越受到人们的关注，这不仅关系着电力系统的正常运行，而且与社会的发展以及人们生活的用电也是密不可分的。通过采取一定的措施加强电力通信的信息安全防范，不仅可以有效保障社会发展与人民日常生活的正常用电，而且对于电力企业的健康发展有着长远而又深远的影响。

参考文献：

[1] 李兴伟,刘继明,刘英瑞.电力自动化通信技术中的信息安全问题研究[J].通信电源技术,2018,35(04):181-182.

[2] 邹海英,程刚.电力自动化通信技术中的信息安全问题研究[J].科技创新导报,2018,15(04):8-9.

[3] 李波.电力自动化通信技术中的信息安全问题[J].通讯世界,2017(22):213-214.

[4] 杨志强,杜巍,鲍可凡.电力自动化通信技术中的信息安全问题研究[J].信息通信,2017(10):176+178.

[5] 王锦.电力自动化通信技术中的信息安全问题与对策[J].科技展望,2014(22):160.

论文作者:谭志超

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc90e1c9112e49f07f844276.html