# 道路桥梁工程中绿色施工技术的应用探讨论文_刘凯1,刘东波2

1.潍坊经纬公路有限公司 山东潍坊 261041 2.潍坊工程职业学院卧龙校区 山东潍坊 261041

摘要：随着时代的进步，道路桥梁工程也蓬勃发展起来。道路桥梁工程中采取绿色施工技术，能够减少施工操作对当地及周边环境的破坏，并能避免工程周边人群受到干扰。项目施工中绿色施工技术的利用，能提高工程施工效益，保证项目合乎国家对环保方面的要求，实现工程的绿色建设标准。本文结合道路桥梁施工中绿色施工技术要点，分析了绿色施工技术的应用措施。

关键词：道路桥梁工程；绿色施工技术；应用

引言

近年来，我国道路桥梁施工项目日渐增多，虽然有效促进了社会经济的发展，但是工程建设仅创造出短暂的经济效益，尚未创造出生态效益，反而给生态环境带来较为严重的污染问题，不利于人类的可持续发展。国家大力提倡可持续发展的背景下，绿色施工理念也随之深入人心，并逐渐成为社会各领域人士的重点关注课题。尤其是道路桥梁领域，其施工中，会给环境带来较为严重的污染，加强绿色施工技术的有效应用，成为提高道路桥梁施工长远经济效益与生态效益的必然选择。因此，现阶段，有必要高度关注道路桥梁施工中绿色施工技术的有效应用。

1绿色施工技术概述

绿色施工技术是现如今相关工作人员研究的重点，使用绿色环保技术能够促进社会和生产的不断进步，其重要性不言而喻。现如今已经广泛应用于社会的各行各业中，绿色施工技术是环保理念的产物，是人们针对施工环节以及施工后对环境产生的破坏进行深入的考虑而产生的施工技术。为了达到绿色施工，技术的应用效果，在路桥项目建设之前，需要深入到施工现场进行多次考察，保证施工方案的可行性、科学性和合理性，应用绿色施工技术应将这一技术贯穿到施工中的每一个环节，不仅能够节约施工资源，还能够保护施工现场的环境，在路桥项目建设过程中使用绿色施工技术及优势非常的明显。首先可以在节约资源的同时提高能源的利用率，减少资源的随意浪费，还能够保护好周围的环境，此外通过绿色施工技术能够提高道路桥梁建设的质量，将其与其他的理念进行有机结合，例如可持续发展理念，从而制定出更加科学合理的施工方案。

2道路桥梁工程绿色施工要点

2.1控制噪声

道路桥梁施工过程中会产生大量的噪声，严重影响周边人们的生活质量。绿色施工观念需要对施工噪声进行控制，这是国家对道路桥梁项目施工环保的必然要求。项目施工中的噪音主要是机械运转发出的声音，需要加强对施工机械设施的管理，将噪声污染较强的设施远离居民区，即使因设施工作需要不能远离人群，也要做好噪声隔离，来降低噪声对周边人群的影响。项目相关管理者需要做好对施工设施的维护工作，保障施工机械性能良好。设施采购时首选能耗低的机械，施工过程中避免将噪声较大的设施投入夜间施工，控制施工过程中的噪声污染程度。施工方式也会对噪声产生一定影响，如桩基施工采取旋挖方式，就能够降低施工过程中的噪声。

2.2控制扬尘

（1）在施工现场对扬尘进行有效的控制，可以将土方铲、卸、碾压等过程设置定时洒水降尘，对施工土方高度设置一定的界限，并对其做好一定的覆盖。土方作业阶段，采取定时洒水措施，如果现场存土，则采取用防尘网覆盖措施，并在施工现场出口设置洗车槽冲车处，可以减少车辆在运输过程中，降低扬尘。在施工过程中，可以用苫布对施工要用的水泥、沙子、石子、颗粒状材料进行覆盖，防止扬尘。（2）施工过程中要时刻关注气象问题，如遇到四级风以上的天气，工人们要停止工作以免造成扬尘污染。在施工现场，工作人员要定期采取洒水、对颗粒状材料进行覆盖、绿化周边等措施来进行防止扬尘现象。

2.3控制水污染

水污染控制是实现绿色施工要求的重要环节。施工阶段的水污染治理需要从源头抓起，在混凝土搅拌中需要保障沉淀池设计的科学性，施工过程中产生的废水要在达到排污标准后再排放。现场排水系统的科学设计也能实现对水污染的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4控制光污染

工程施工阶段，钢筋的焊接工作会产生严重的光污染问题。许多道路桥梁工程会在夜间进行施工，并使用大量的灯具照明，这就对周边居民造成了光污染。控制施工过程中的光污染，需在焊接前设置挡光板，夜间施工控制灯具照射角度，施工人员佩戴专业设施，这样能在根本上实现对工程施工光污染的有效控制。

3绿色施工技术的应用

3.1加强道路桥梁绿色施工技术要求管理

道路桥梁工程施工之前，需对绿色施工方案进行可行性分析，重点从道路桥梁施工质量与施工安全入手，确保绿色施工理念与道路桥梁施工方案完美结合在一起。道路桥梁施工中，为达到预期绿色施工目标，需要重视施工流程管控。其本质原因在于施工流程管控效果，与道路桥梁施工质量、施工效率息息相关。（1）道路桥梁施工中，需规范施工行为，始终坚持绿色施工理念，工程施工全过程应用绿色环保技术。（2）施工技术人员作为工程施工的主要执行者，其个人专业技能水平与绿色施工质量息息相关。因此，道路桥梁工程施工中，需重视施工技术人员综合素养的提高，尤其是专业技能水平的提高，更需要强化培训，促使其具备相应的能力，真正意义上贯彻使用绿色施工技术。（3）道路桥梁施工全过程，除了需要重视绿色施工技术的有效应用，还需要选择绿色材料。值得注意的是绿色施工材料的选择，需保证工程材料费用不超出预期成本，重视材料的循环使用。尤其是可再生材料或者产品，需推广应用，以此提高施工材料的利用率，可在保证施工质量的同时，降低工程成本，并保护生态环境。

3.2施工材料的控制技术

道路桥梁工程的原材料成本占总成本的60%~70%，所以做好对原材料的管控工作尤为重要。绿色施工理念在原材料方面的运用主要有以下几方面。（1）采购原材料时，在符合施工标准的前提下，尽可能选择节能环保型材料。（2）在选择使用材料时，相关管理人员应严格把控材料的选购、进库、保管、出库等各个环节。（3）以不影响工期及施工质量为前提，利用科学手段掌控原材料的用量。（4）回收钢筋预料，提高原材料的利用率。

3.3水资源控制技术

水资源在道路桥梁建设过程中必不可少，在该项工程进行的过程中，做好水资源的使用、管理及保护工作显得非常重要，道路桥梁工程项目建设中所用的水资源大多数都是地下水，水资源并不是无穷无尽的，在施工过程中要遵循“节约用水”的理念。因此，在进行道路桥梁工程项目建设的过程中，不仅要提高水资源的利用率，同时，还应该妥善处理废水，以免废水对环境造成污染。由此可见，在进行道路桥梁工程项目建设的过程中，需要做好水资源的管理及监督工作。

结语

道路桥梁工程中绿色施工技术的应用，需要掌握环保控制要点，降低对施工现场及周边地质条件的破坏，加强对生态环境的保护。在施工阶段需要严格把控水污染、光污染及噪声污染等情况，采取更节能环保的施工设施，来减少对周边居住人群的干扰，实现道路桥梁事业的繁荣。

参考文献：

[1]李慧风．道路桥梁工程中混凝土施工技术的应用[J]．山西建筑，2018，44（27）：159-160．

[2]吴大江，石灵，徐国芳．基于精益建造的绿色施工管理模式研究[J]．建筑技术开发，2018，42（01）：69-73．

[3]王振滨，刘俊．绿色施工背景下的公路桥梁施工技术[J]．黑龙江交通科技，2019，38（01）：147．

[4]郭永明.我国道路桥梁施工中绿色施工技术的应用[J].住宅与房地产，2019（19）：187+220.

[5]赵东文.道路桥梁施工中现场施工技术的应用分析[J].科学技术创新，2019（18）：103-104.

论文作者:刘凯1,刘东波2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dcd124d05068a188bc0e652f.html