# 分析工民建工程给排水施工渗漏原因及其解决方式王勇论文_王勇

摘要:做好房屋的防渗漏工作不仅可以给房屋的质量一个有力保证，更是给人们的居住生活一个安全可靠的保证。如果房屋防渗漏工作不到位，就可能会出现多次修复的可能性，这不仅仅降低了人们对施工建筑质量的信任度，更是给业主们带来了很多不必要的麻烦。本文针对建筑给排水管道施工中出现渗漏的原因以及渗漏的有效防治措施进行了分析，以供参考。

关键词:工民建;给排水施工;渗漏防治

引言

随着建筑工程的不断增多，给排水管道的建设也成为了人们逐渐关注的工程重点之一。给排水管道发生渗漏的可能原因包括了质量不达标，部件选择存在偏差，施工队人员的专业素养不足等原因，而只有良好的将这--系列问题都有效的解决在能最终良好的保证人们的用水利益不受到侵害。

1工民建工程给排水施工渗漏原因分析

1.1设计及材料方面原因

在工民建工程的施工图纸设计阶段，大多卫生洁具型号无法具体确定，设计人员通常据标准图集确定预留洞的位置:结构施工预埋时，施工人员也只能较粗略地预留孔洞。而是入安装施工阶段,受建设单位选样定样或设计变更影响，卫生洁具型号、安装位置经常会发生较大变化。因此，在进行卫生洁具的安装工作时，要根据洁具的实际位置、洁具型号以及洁具之间的间距等对安装孔进行移孔或扩孔，安装完成后用混凝土进行补洞。但是，这种卫生洁具的安装方式会造成由于安装孔口四周混凝土填塞不饱满导致出现裂缝，从而发生渗漏。其次，工程建设单位为减少建设开支，在进行给排水的施工时，私自把洗浴间和厕所的防水泛起高度降低了，导致地面和墙面出现渗水现象。在有排水口，拖布存放口等设施的楼面没有设置防水层，也是容易出现渗水现象的一个主要因素。

1.2施工技术方面原因

在施工技术方面，建筑工程出现给排水施工渗漏现象的主要原因是在安装管道完成后，对之前预留的安装孔没有做好填实处理。首先，给排水的管道安装如果出现渗漏问题，在管道隐蔽之前可以通过试压进行补救。但是实际施工中，施工单位往往重视不够，很少做灌水及闭水试验，因而给排水管道接口位置常常出现渗漏。有时施工中给排水管道掺杂沙土等杂质也会引起检查口存在渗漏隐患。其次，当完成管道的安装工作之后，在对洞孔进行封堵工作时，由于施工人员对工艺流程不熟悉，操作步骤不正确，给排水管道周边的杂质还未清理干净就进行填塞工作，导致管道填塞密实程度不够，成为管道渗漏隐患。最后，二次装修过程中，通常会由于管道埋设位置标识不准确，后续工序施工不当造成部分暗敷管道的破损。在二次装修过程中，地面也可能由于保护工作不到位而使防水层遭受破损。

1.3施工管理方面

工民建工程的施工过程中，各个专业之间分别进行施工操作，在图纸会审之后并没有相关留洞技术的质量保证措施。工程安装施工方面专业人才的缺乏，导致此类工程施工仅限于表面，没有深层次的研究。给排水工程的施工管理工作不到位:质量意识淡薄，施工技术水平较低;安装预留孔洞时的位置不精确或没有固定，导致预留的安装孔洞出现挪位现象:补洞所用的混凝土材料配合比例不准确，达不到质量要求，最终导致混凝土强度不足:防水工程完工后发现各洞口标高不符，工程未能及时返工或是工程返工时未能很好处理新旧搭接问题，地面排水无法达到施工要求甚至出现倒坡等问题，这些都会导致渗漏概率的增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2工民建给排水施工的防渗漏措施

2.1施工前的准备工作

工民建给排水施工前要做好充足的准备工作，首先是组织相应的设计交底及图纸会审。- -方面核查实际图纸是否符合规范要求，另一方面要结合施工现场实际情况，对设计方案进行认真严格的审核，确保给排水系统能够顺利施工。有可能的情况下，可借助计算机应用技术进行管道、线路位置走向冲突性检查，发现问题，提前修改设计方案。检测相应的材料及设备规格等，确保给排水构件的安装与整体空间相适应。其次，在开工之前还要科学地编制施工方案，包括施工组织、技术和进度等方面的内容。最后要严把给排水工程质量关，给排水系统的材料多种多样，为了充分保障给排水材料的质量，应当向信誉好的供货商购买材料，并签订质量保证协议。工程项目中，相关采购部门应根据给排水施工图的设计情况和具体的施工要求分批进行采购。为了确保工程质量，材料设备进场时，施工单位工作人员要对进场材料进行验收,包括材料的外观、品种及规格等。要求材料表面无划痕、破损，管材的外观光滑，色泽均匀。还要检查材料设备的质量证明文件如产品的合格证、材料质量验收报告和相关主管部门颁发的材料使用许可证等，检查完毕并符合规范要求后，对其予以签认。当给排水的施工材料进场后，要按规定批量对进场材料、配件完成见证抽样和送检工作，未取得检验合格证明文件前，禁止在工程中应用。

2.2给水管道防渗漏措施

给水管道在安装之前应对管道及配件进行外观检查,有砂眼、偏松的零件禁止使用，闸门要提前进行严密性试验:防止丝扣间断性缺牙、丝扣根部无锥度或烂牙过多现象，保证法兰等附件的对接平行严密，螺栓紧箍时对称用力，控制管道和管件的连接力度适中,连接完成之后做记号，严禁利用螺纹松紧度调整甩口的方向，给水管道在安装安成后，要严格按规范要求做水压试验，全数检查确认管道接口、闸门等配件、位置无渗漏，调试完成之后，套管内要按规定填充、密封。

2.3排水管道防渗漏措施

工民建工程中排水管道在安装前，要对铸铁管道和管件作外观检查，并用小锤轻击外壁检查裂缝，每批管道管件要抽查灌水试验，检查是否有砂眼。铸铁管道在安装时，承插口的外凸筋应进行打磨，保证支、横管承插口连接平直，环缝间隙均匀，填料严密且填料高度大于承插口5mm,楼板下连接口要用特殊工具捻口,禁止用水泥砂浆填充。

2.4其他防渗漏措施

工民建工程在结构施工时，要预先正确留好洞口，避免发生较大偏差。穿板管道在施工之前要先打毛洞壁四周，清理浮浆。穿洞管壁在安装前要清除油污杂质。补洞时，板底应拼接严密，防止漏浆。上面部分要用防水砂浆分层进行抹平，之后再作相应的面层施工。工民建工程中的卫生洁具在安装中应做好满水、通水试验，保证各连接管件无渗漏，若有渗漏及时处理。

3结语

工民建给排水工程施工是工程建设的一个关键环节，也是影响建筑物使用质量的重要因素，其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行。因此，如何对建筑给排水中常见问题产生的原因进行分析，并提出相应的防治措施就显得尤为重要。

参考文献

[1] 工民建工程给排水施工渗漏原因与防治措施研究[J]钟世海I ]窗. 2019(06)

[2]给排水施工安全及给排水工程质量改进[J].何雷.科技经济导刊. 2017(34)

[3]市政给排水设计中常 见问题与对策探讨[J].靳晓瑜.中国高新区.2018(05)

论文作者:王勇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dcdbdb5a390a03476d623dd9.html