# 浅析农田节水灌溉技术论文_朱婷

中山市水利水电勘测设计咨询有限公司

摘要：节水灌溉技术多种多样，各有一定的适用条件。因此，应选择适当的节水灌溉技术。在进行节水灌溉时，我们必须根据当地情况选择一种或多种方法同时使用。目的是节水，只要是一种有效的节水灌溉技术。应根据当地情况积极采用。本文针对发展节水灌溉的实际情况和遇到的问题，从思想引导、技术改进、制度完善等方面，探讨了如何推广节水灌溉技术。

关键词：节水灌溉 农田水利 推广措施

引言：随着全球经济的发展和水资源的日益稀缺，中国是一个农业大国。在农业生产中，用水是非常重要的。中国重视农业的发展，因此对农业用水有巨大的需求。如果不适当地进行灌溉，就会浪费大量的水。

一、农业节水灌溉目前存在的主要问题

1、工农业的快速发展导致了过度用水，超过了水资源的承载能力，加剧了城乡用水矛盾，破坏了生态平衡。

2、建设规模过大，投资能力不足，许多灌溉工程未建成即投入生产运用；投产之后，又由于资金缺乏，设备不能正常维修养护，有效灌溉面积呈衰减趋势。

3、建成的灌溉项目管理制度不健全，管理单位无自主权，使工程效益不能充分发挥。

4、水利大学的教育和教材内容重视水利结构设计理论，忽视了管理科学和实践。此外，一些水利工程往往在形象工程上取得成绩，但缺乏项目管理的监测系统和评价指标及其效果。因此，形成了“重工程、重管理、重规模、重骨干、重配套、重建设、重效益”的社会思潮。可以看出，农业节水灌溉项目的建设要求政府加大对项目更新的财政投入。从长远发展的角度来看，最根本的方法就是用新的知识和新的思维去培养后继型人才。

二、节水输水方法

在我国大都是用土渠把灌溉水从水源输送到田头，大量的水在还没送到田头就已被浪费掉了。灌溉渠道水利用系数较低，通常为0.3～0.5。所以在输水过程中节约水很有必要。

1、渠道防渗。渠道防渗采用的材料种类很多，通常有干砌块石，浆砌块石（或卵石），砼预制块、现浇砼护面、塑料薄膜与土工膜等。

2、管道输水。渠道输水除了渠床渗漏之外，还有水面蒸发和渠床上杂草的蒸腾。而用管道输水就基本可避免。对于喷灌、滴灌与微灌要求高压输水（300～1200kPa），而对于地面灌溉可用低压输水管（小于200kpa）。

三、推广节水灌溉措施

1、深刻理解发展节水灌溉的意义

中国人口资源巨大，发展形势不平衡。东南沿海经济发展迅速，城市人口集中。在这种情况下，中国的农业生产土地面积大，用水量也大，为各国第一。每年用于种植生产用水约为4000亿立方，是整个国家总用水量的四分之三，可为消耗巨大。然而有效用水仅占其中的25%～40%，浪费程度较高，而我国又属于水资源缺乏国家。因此，在农田水利中进行节水灌溉不仅可以为我国节省大量水资源，而且可以提高农业生产质量，为我国进入现代化农业时代铺平道路。

2、推广节水灌溉的主要技术措施

⑴平整土地，设计合理的沟、畦尺寸与灌水技术参数。植物种植对地表的要求首先体现在平实程度和土壤质量。这能够保证作物种植的稳固程度以及含水量的多少，使作物生长发育保湿程度有所保证，此外需要进行储水沟、垄等的标准化设计，设计出能够合理放出水源的数据参数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是增加用水效率和节水成效的必要手段。研究表明，在入畦单宽流量为3～5L/s时，灌水定额随畦长而变，当畦长由100米改为30米时，灌水定额减少150～204m3/hm2；当畦长30～100米时，畦单宽流量从2L/s增加到5L/s，灌水定额可降低150～225m3/hm2。对灌区进行深层渗漏的对比试验，灌水定额小于675m3/hm2，基本不发生深层渗漏；灌水定额825～990m3/hm2时，约有150m3/hm2水产生深层渗漏；灌水定额1350m3/hm2时，有一半水成为深层渗漏水。

⑵改进地面灌溉湿润方式，发展局部湿润灌溉。采用新的方法，在利用传统灌溉优势的同时改变其浪费水源，作业量大而效果不好的缺陷，进行具有针对性而非整体性的模式，这种方式节约了大量操作而由于蒸发引起的总水量浪费，并给作物用水增加一个缓冲余地，避免过多或过少，大大增加水的使用效果，并且让植被根部得到温和养护，使其向下发展，对于牢固植物，促进强壮生长等有良好效果。实践证明，春小麦与春玉米套种隔畦灌，湿润面积可减少50%，节水高达30%以上，增产幅度5%～10%。

⑶改进放水方式，发展间歇灌溉。改进放水方式，把传统的沟、畦一次放水改为间歇放水，进行间歇灌（又称波涌灌），被称为80年代地面灌水技术的一大突破。间歇放水使水流呈波涌状推进，由于土壤孔隙会自动封闭，在土壤上层作为一个密闭的空间，水在压力的作用下流速提高，在此情况下若初始水量相等的情况下，该技术下的水流速为普通方式的1倍到十几倍，速度加快的条件下水向地下的流失量会相对减少，这样的优势体现在灌溉的均匀程度，节约用水，田间水利用系数可达0.8～0.9。

⑷改进沟畦放水设施。改进沟畦放水设施，采用虹吸管（用于明渠输水）或地面移动闸门孔管（用于管道输水）放水，这种方法自动化程度较好，避免了人工由于生理因素和心理因素导致的效率损失，这类器械在我国尚未大量投入使用，仅处于尝试阶段。

⑸大力发展节水、节水膜灌溉。膜灌溉是我国在覆盖层栽培技术的基础上发展起来的一种新的地表灌溉方式。它是将膜放置在沟内或沟中，所有的沟、沟都被膜覆盖，从而实现地膜水的利用，并通过作物的育苗孔和专业的灌溉孔渗透到作物灌溉的方法。由于放苗孔和专业灌水孔只占田间灌溉面积的1%～5%，其他面积主要依靠旁侧渗水湿润，因而膜上灌实际上也是一种局部灌溉。膜上灌形式有开沟扶埂膜上灌、培埂膜上灌、膜孔灌、沟内膜上灌、膜缝灌、格田膜上畦灌、膜侧膜上灌等多种。膜上灌作物有棉花、蔬菜、玉米、小麦等。地膜栽培和膜上灌结合后具有节水、保肥、提高地温、抑制杂草生长和促进作物高产、优质、早熟等特点。

四、完善节水灌溉制度

⑴充分发挥农民群众的积极性，建立农民用水管水组织。一是让农民自愿选择正确的、适合自己的节水灌溉技术。二是在节水灌溉工程的投资上，应该采取政府扶助支持，建立节水灌溉专项资金，农民对不在政府计划内的灌溉区域自主投资。三是从管理和产权上看，凡是能将工程产权落实到户的，通过农户独有或规范的股份制股份合作制形式，将产权明晰到个体农户。灌区农民要通过成立灌溉用水协会，参与灌区制度改革和管理运行，增强灌区管理的透明度，让农民交明白水费。

⑵加强管理，发挥水价对节水的杠杆作用。现在农村的节水灌溉设施普遍缺乏有效的管理，在使用过程中水资源浪费情况严重，因此在农村在实行水价的奖惩机制，实行水价定额制，以约束管理，节约用水。

⑶多渠道融资，加大投资力度。政府加大投资，企业助资，个人集资等，以多种方式加大对大中型灌区的水利工程建设，对陈旧的无法运行的老设备进行重新改造。引进新技术、新工艺，加大灌区的有效灌溉面积，大力加强农村小型农田水利设施建设，完善节水灌溉设备，并做好节水灌溉宣传力度。

⑷完善土地产权制度，制订切实可行的灌溉发展计划要进一步完善土地产权制度，保持现有土地政策的连续性、稳定性，提高农民对节水灌溉工程投入的积极性。有关部门要制订切实可行的灌溉发展计划，要因地制宜地采用管灌、喷灌、微灌等节水灌溉工程技术。搞好优化设计，搞好示范，努力把成本降下来。

⑸加强技术培训，完善质量检测体系，加强农业技术人员技术培训，掌握节水灌溉设备的使用和维护技术。同时，完善节水灌溉设备质量检测体系，确保节水灌溉项目使用优质、廉价的产品。

结束语：节水灌溉农业的发展对我国农业具有重要意义。这不仅是发展高产高效农业的必由之路，也是加快我国成为真正农业强国的重要举措。研究和推广农田水利节水灌溉技术是发展新型农业的必然选择。在实践中，应加大节水灌溉技术的应用范围和范围，不断促进我国节水灌溉的可持续发展进程，实现更大的经济效益、社会效益和环境效益。

参考文献

[1] 汪晓春.农田水利节水技术与措施分析[J].黑龙江科技信息，2013.6

[2] 李晓民.浅谈节水措施在农业水利灌溉中的应用[J].陕西水利，2014.1

[3] 刘丽，庄永娟.节水灌溉技术在农田水利建设中的应用探讨[J].农业与技术，2013.9

[4]李桂芳，张建凤.谈发展节水灌溉型高效生态农业［J］.中国科技信息，2014.5

论文作者:朱婷

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dcfb59cdea50fbe699a519ba.html