# 浅谈现浇板裂缝产生的原因及防治办法论文_邹翎

邹 翎

（江苏省泰州市海陵区京泰路街道办事处，江苏，泰州，225300）

【摘 要】为了改善目前现浇板中出现裂缝的现象，就需要对其产生的原因进行分析，然后针对这些原因找到针对性的改进策略，从而减少裂缝的出现

【关键词】现浇板裂缝；温度裂缝；原因；防治办法

前言

在现如今的建筑体中，传统的预制板已经逐渐被现浇板所代替，这样对房屋的整体性、抗不均匀沉降以及房屋的安全起到一定的作用。但是同时也带来一些不好的现象，比如现浇板裂缝的出现。

1．裂缝产生的原因

1.1混凝土的收缩产生的裂缝

混凝土的收缩造成的裂缝是现浇板产生裂缝的主要原因。造成这样的原因主要是因为混凝土在水分蒸发干燥的过程中，会受到现浇板的束缚，而当混凝土在收缩过程中对现浇板产生的应力超过其承受能力的时候，就会造成现浇板出现裂缝。由于应力主要的集中地在角板处，因此现浇板的角板出现的裂纹也最为严重，角板产生的裂纹是整个裂纹总数的90%以上，裂纹的走向从总体上是和板对角线垂直。

1.2温度变化引起的裂缝

建筑施工主要季节是夏季，而混凝土本身就有着快速硬化以及水化热比较高的特点，如果在混凝土浇筑以后没有及时进行浇水养护的话，那么就容易造成混凝土的失水，这样现浇板就会受到外界的温度应力，从而产生裂缝。此外，在室内外之间的温差较大的时候，也会产生裂缝。

1.3结构体型变化造成的裂缝

为了提高有限的土地的利用率，往往开发商在进行房屋的设计的时候，没有留下足够的伸缩缝，这样就会造成当房屋的自由伸缩度超过需要设置伸缩缝要求的间距的时候，这样就会形成裂缝。此外，如果现浇板表面凹凸不平的话，这样就会使得转角增加，而转角处就是应力较为集中的地方，这样混凝土一旦受到收缩或者温度的影响的时候，就很容易形成裂缝。

1.4支座处的下沉产生的裂缝

在工程施工过程中，会由于施工工艺的不完善，造成支座负筋的下沉，这样就会使得需要保护的厚度变大，这样就会弱化固性支撑，使其变为塑性支撑，这样就容易造成沿梁支座处的裂缝的出现。

2．防治办法

2.1加强混凝土的养护

为了防止现浇板出现裂缝，首先要做的就是在混凝土浇筑结束以后，加强对混凝土的养护工作，这样就能够使得混凝土保持一定的强度，不至于在硬化的过程中没有水分的补偿而产生裂缝。特别是在夏季的时候，在高温下水分蒸发的速度增加，这样由于水分蒸发产生的温度应力就增加，因此就需要增大对混凝土的浇水量，这样就能够有效避免由于温度的变化所产生的裂缝，这样就会降低由于混凝土收缩而产生的应力，从而实现对裂缝的有效控制。此外，在对水泥砂浆地面进行施工的时候，也需要进行好养护工作，要按照一定的顺序来进行操作，经常浇水保持地面的湿润，这样就能够有效减少裂纹的出现。但是在实际的施工过程中，对混凝土进行浇水会影响整个工期的进行，因此往往没有足够的浇水时间，因此就需要对施工完毕的混凝土覆盖上麻袋从而延长混凝土需要养护的周期，并且需要在混凝土上浇上HL等养护液进行养护，这样不仅能够降低成本完成会混凝土的养护，还能够不延长工期，尽量较少就工程施工的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2控制好混凝土砂的粒径还含量

为了防止混凝土出现裂缝，还需要改善混凝土成分的比例，在混凝土中应该采用中粗砂，这样就能够避免由于砂粒过细造成的混凝土强度的降低，这主要是因为砂粒过细的时候，这样就会提高混凝土的含泥量，而泥的膨胀系数是远远大于水泥的膨胀系数的，在失水情况下就更容易产生裂缝。

2.3设置必要的伸缩缝

如果没有设置伸缩缝的话，这样在凹凸表现的薄弱部位的应力就增大，这样就很容易产生裂缝，因此为了减小应力，降低裂缝出现的概率，就需要来对裂缝的凹凸现象进行处理，尽量较少凹凸的出现。

2.4控制好现浇板负筋的厚度

通常现浇板的负筋是处于支座梁钢筋的上面，并且需要和梁筋捆绑在一起的，为了保证混凝土负筋的稳定性，还需要使用铁架子或者混凝土块垫来进行固定，这样就能够避免板面钢筋的下沉，避免了现浇板厚度的增加，降低了应力，从而避免了裂缝的出现。钢筋的在楼板中的作用，一方便是能够防止砼的收缩，另一方面就是能够防止由于温差所造成的裂纹的出现，为了保证钢筋的作用，就需要对钢筋处的上下进行合理的保护。在进行施工过程中，钢筋下面受到砼垫块和模板的举托，因此下面的保护就很容易进行，但是需要注意的是，当垫块之间的距离超过1.5m的时候，此时钢筋网的厚度就没有办法进行保证，因此就需要垫块之间的距离限制在1m左右，只有这样才能够起到对钢筋的保护作用，从而有效防止裂纹的出现。

2.5在板角处增加放射筋

在目前现浇板的周围有配置了负筋，在上述讨论中已经说明裂缝主要出现在板角的位置，因此就需要在板角周围设置上钢筋，这样就能够避免裂纹的出现，在放置钢筋的时候，需要将钢筋放置的方向和裂纹出现的应力方向一致，从而减少应力，降低裂缝出现的概率。当需要配置的钢筋的数目较多的时候，就能够对裂纹的的产生和扩展进行改善，一般来讲放筋的长度需要维持在1.5m左右。此外，为了保证效果，还需要使用加强加密的钢筋，这主要是因为采用双层双向钢筋进行加强加密的时候，纵、横两个方向上的合理能够刚好有效抵抗45°斜角裂纹的出现，并且放射型的钢筋往往是处在上部，这样就能够减小板面钢筋的有效高度，从而为钢筋弯头的翘起增加困难，这样就能够有效防止裂缝的出现。

2.6加强四周阳角处楼板的配筋

在对四周阳角处楼板的配筋进行加强的时候，不宜采用分离式的切断方式，而是根据房间的全长来进行配置，为了保证配筋的效果，还需要在适当的时候对配筋加密加粗，这样就能够避免裂缝的出现或者能够大大较少现浇板出现裂纹的数量，效果十分明显。

3．结语

在建筑体的现浇板中出现裂纹是非常普遍的现象，这对于建筑体的稳定性和美观性造成了影响，因此就需要对产生这些裂纹的原因进行分析，并且对症下药，采取有效的防治措施，从而尽量避免裂纹的出现。但是为了要完全消除裂纹的现象，还需要不断提高施工技术，并且积累实践中的经验，找到更为科学的防治方法。

参考文献：

[1]胡长东.住宅现浇板裂缝产生的原因与防治.石油化工建设,2005,27(3).

[2]陈太新.浅谈住宅现浇板裂缝产生的原因与防治.科技资讯,2007(11).

[3]闫雅民.浅谈现浇板裂缝产生的原因及防治办法.西部探矿工程,2002.

[4]张勇.混凝土现浇板裂缝产生的原因及防治.河套大学学报,2008,5(2).

论文作者:邹翎

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd2209a922bb1dc0e9885f2b.html