# 深入探讨绿色建筑暖通空调设计的技术措施论文_陈慧,王瑞召

身份证号：14242319900401XXXX 山西晋中 030600；身份证号：13052819891118XXXX 河北邢台 054000

摘要：现代社会的不断发展对我国建筑行业提出了更高的要求，在此过程中科学设计暖通空调对绿色建筑发展具有极其重要的现实意义，必须对其加强重视，本文具体探究在进行暖通空调设计过程中应用的各项技术，希望能够使其更好地满足现代建筑发展需求。

关键词：绿色建筑；暖通空调设计；技术措施

在我国现阶段进行建筑设计工作过程中，绿色建筑设计是其发展一个重要方向，在此过程中设计暖通空调时，需要基于自然生态现象综合考虑自然环境内的所有因素，确保能够最大程度保护自然环境，高效应用相关资源，确保建筑设计能够与自然环境和谐共处，保障国家经济发展的可持续性。为了进一步明确在进行绿色建筑设计过程中如何更为有效的应用暖通空调设计，特此展开本次研究。

1、改进建筑设计

在建筑物内部安装空调能够对其内部环境进行有效调节，但是，在具体生活过程中，室内环境很容易受到外界环境的干扰，因此，在进行暖通空调设计过程中，需要基于节能效果展开具体作业，确保建筑设计能够进一步协调室内环境。在具体开展建筑设计作业时，需要对建筑外墙保温设计和热阻设计进行有效提升，确保能够在一定程度内降低热量传导效率，保障室内环境能够进一步实现冬暖夏凉。与此同时，还需要对室内门窗方向设计加强重视，确保室内具有较好的通风条件，实现室内空气质量的科学提升，进而有效降低室内环境的污染。通过科学设计建筑物，能够对室内温度进行科学调整，使暖通空调使用的功率和效率得到有效控制。除此之外，还需要对建筑配套设施和内部管线进行有效管理，确保能够实现其节能效果的全面提升，从而保证各项资源的高效应用。

2、应用太阳能节能技术

在实现国家发展可持续过程中，进行可再生能源的有效挖掘和科学应用是现代社会发展的必然要求。在目前可再生能源应用过程中，太阳能是其中最为普遍的一种。作为一项清洁能源，太阳能的有效应用，不会污染自然环境，具有较好的环保功能。通常情况下，太阳能供热系统具有循环控制系统和集热器两种。其中循环控制系统具体包括温度控制器，生活热水体系和地板采暖三个部分；集热器则具体包括加热设备和热水箱两个部分。在应用太阳能实现供暖作业时，其原理为：首先通过应用集暖设备采集光能，并将其进一步转化为热能，然后利用循环控制系统对获得的热能进行热导循环处理，经过换热中心加热水箱内的水，随后将其运输至地板采暖系统，最后通过应用电子仪器智能调节，达到室内要求温度。在现实应用过程中，通常会存在太阳能供应不足的现象，在该种状况下，需要在暖通空调设计中科学设置自动调节系统，确保在出现太阳能不足的状况时，及时自动转换燃气，对室内供暖进行更高程度的保障。应用太阳能系统进行供暖，不仅能够对建筑内部室温进行有效调节，同时还可以进一步应用相关即热设备为居民提供有效热水保障，确保居民生活具有更大的便利性。

在设计暖通空调过程中，合理应用太阳能技术，不仅能够在一定程度内节约能源，对自然环境进行更高程度的保障，还可以在一定程度内对生产成本进行有效控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，在应用太阳能构建供暖系统时，其使用寿命普遍较长，具有较高的性价比，能够对建筑行业带来更好的经济效益和环境效益，确保经营过程实现绿色建筑。

3、合理利用地热资源

地源热泵技术能够使建筑供暖问题和制冷问题得到有效解决，不仅能够实现生产成本的有效控制，同时还可以具有较高的节能效果。在具体应用过程中地源热泵系统不会对地下水水质及其水位造成不良影响，仅仅需要改变土壤温度，在我国目前建筑行业应用的散热取热技术内，对环境造成的影响最小。在正常应用过程中，现场工作人员需要应用热泵收集和处理地热能源，同时，通过相关施工专业技术可以进一步控制热能，在正常工作过程中进一步实现余热系统和制冷系统的功能转换，并且在轉换相关热能时，进一步确保热能暖通空调相关设备运行的安全性和稳定性。在暖通空调设计过程中，需要对温度调节系统进行科学设置，使其相关热能的高低温转换可根据具体要求具体设置，确保居民应用具有更高的便利性，同时还可以更高程度的节约热能能源，最大程度满足各用户的特殊需求。

4、实现自然通风

自然通风是室内环境调节过程中最为原始的办法，同时也最为环保和经济简便的方法。自然通风能够对室内空气质量进行有效改善，确保室内空气流通，使室内空气始终保持新鲜。在绿色建筑设计暖通空调过程中应用自然通风，可以利用热压和风压模式进行室内环境调节。在选择使用风压模式时，需要基于建筑布局与朝向进行通风系统的科学设置，该设置通常会在很大程度内影响室内风流通和外部风环境。在选择使用热压模式时，其作用原理是通过热压差的有效应用使其产生风，通常情况下，室内与室外热压存在一定程度的不同，二者之间会产生一定的温度差，从而造成空气对流，导致室内风流通。在具体设计过程中，需要在室内底部设计通风入口，然后在顶部设置出口，使室内空气能够自下而上自然流动，从而确保排出浑浊的空气，保障室内空气的有效流通，使居民在日常生活中，能够进一步享受新鲜空气，从而使其对居住环境具有更高的满意度和舒适度。

5、改进储冷技术

绿色建筑在设计暖通空调过程中，有效应用储冷技术能够对储存的能量进行合理转化，在实现节约能源的同时降低空调使用频率，具有较高环保性和经济性。暖通空调系统在应用储冷技术实现能量转化时，由于空调在夜间耗电量通常较少，在进入智能模式之后可以应用相应产生冷量对其形成的冰或冷水进行有效储存，在日间空调制冷需求量较多时科学释放储存的冷量，进一步保证其经济效果，同时还可以在一定程度内实现节能环保。与此同时，储冷技术能够全部在夜间用电量少时实现正常制冷，而在白天用电高峰期则可以进一步实现节约用电，能够实现用电效率的有效提升，同时在一定程度内缓解城市用电压力，保障电力资源应用效率的最大化。

结语

总而言之，通过改进建筑设计，应用太阳能节能技术，合理应用地热资源，实现自然通风，改进储冷技术能够确保科学设计暖通空调，进一步建设绿色建筑，使其更好地满足现代社会发展需求，为建筑行业发展的可持续性创造良好的条件。

参考文献

[1]程德桐.试论现实绿色建筑暖通空调设计的技术[J].资源节约与环保，2017（7）：115-116.

[2]罗强，赵慧娣.绿色建筑暖通空调设计方法探讨[J].四川水泥，2017（8）：350-350.

论文作者:陈慧,王瑞召

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd43e881baaa87dda5fd72d5.html