# 浅谈0.4论文_杨海鹏,边晓鹏

国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 廊坊 065000

摘要：0.4kv低压配网系统短路故障的排查工作至关重要，它关系到用电客户、供电企业的利益，必须加大对短路故障的排查力度，对不同的短路故障类型采用不同的排查方法，为配网创造一个良好的运行环境，提高配网系统的运行质量。本文作者结合多年来的工作经验，对0.4 kv配电线路的运维与故障排除技术进行了总结，具有重要的参考意义。

关键词：0.4 kv；配电；运维技术

电力系统运作阶段，配电线路主要用来进行电力传输，有效保证了电网系统运行的安全性和稳定性。因配电线路较长、覆盖范围广、运行条件复杂的特点，导致其运行维护和检修变得复杂和困难。如果要充分发挥0.4 kv配电线路的功能，则需重视平时的运维工作，进而降低运行阶段的安全风险。

1 0.4 kv配电线路的运行维护

1.1 保证施工前准备工作

进行0.4 kv配电线路设计阶段，监管部门不仅需重视配电线路施工环节，还需注重地质与生态环境。充分采集配电线路施工区域的信息，为总体施工和设计工作提供可靠凭据。配电线路竣工后，监管机构需保证验收之前的准备工作，分配专人针对工程项目进行严格验收。认真记录每次的质量监管信息，保证工程质量，特别要重视覆冰地区、地质灾害多发地区以及雷电多发地区。实行配电线路施工阶段，认真分析设计方案，以有效明确施工线路。

1.2 投入运行后的检修工作

提升对0.4 kv配电线路投入运行后的监管与检修强度，需及时找到配电线路中存在的安全风险，并在安全事故出现前运用对应的方案将其消除。0.4 kv配电线路运作阶段，工作人员需应具有丰富的专业技术，进行检查的时候保证全面多角度的检修。

通常情况下，0.4 kv配电线路的检查有如下几点：

①特殊情况下的检查；

②上输电塔杆的检查；

③定期进行检查。特别的地质与生态环境中，需提升对短路和断路发生异常情况区域的检查强度。

此外，针对0.4 kv配电线路的辅助装置、有关金属器件以及绝缘子需强化检查工作。

1.3 施行责任制

严格进行配电线路运维管控，包括工作质量审查、消防安全审查、配电线路安全设备的定期检测。且管理机构需定期组织员工进行岗位职能培训工作，以及各类配电线路故障问题分析会议，保证相关工作人员能够全面掌握0.4 kv配电线路检修与故障排查方法，遵循电力运行安全规定，借助各类方式提高工作人员的自我保护意识和安全意识，组织现场事故处置演练、安全纠错会议以及安全培训。另外，需强化供电企业职工的专业教育工作与0.4 kv配电线路实际运作情况彼此的关系，保证配电线路故障检修与故障排查的顺利开展。不断总结现实的操作经验，进而提高运行维护能力。

2 0.4 kv配电线路故障排除技术分析

2.1 雨水引起的故障排除技术

雨水对0.4 kv配电线路运行的安全性和稳定性有很大的影响。由于雨水的作用，极易造成坍塌和电线倾倒的情况。所以，需采取将雨水作为对象的事故消除技术。针对供电公司来讲，在雨季的时候，更需强化配电线路的安全预防，组织专门的人员在雨水常发地区实行严格的巡查和实地测量，基于巡查区域的现实状况，应用针对性的预防手段。

此外，需设立对应的计划方案，保证雨水故障可以有效消除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实行该技术重点需重视如下几方面：

①要严格认真的检查配电线路的杆塔和地基，如果存在倾斜问题的情况，需第一时间将其扶正并采取加固方式；

②针对0.4 kv配电线路所在区域周围的气候条件实行考察，且找到气候条件存在的规律，进而更有效的采取配电故障预防手段；

③针对配电线路弧垂进行合理的调节，保证应力切实下降。

2.2 风力引起的故障排除技术

针对0.4 kv配电线路来讲，各种地理条件中需承受的风力也存在差异。在风力的作用之下，会对0.4 kv配电线路运行的安全性和稳定性产生一定的影响。所以，合理运用风力故障排除技术变得非常关键。 设计0.4 kv配电线路的初期，要和配电线路所在地区的现实状况相结合，深入优化设计工作，强化0.4 kv配电线路抵抗风力故障的能力。针对风力较高的地区，需保证0.4 kv配电线路的巡查力度，定期对配电线路进行运行维护，提升其结构的稳定性。针对风力较小的地区，要科学合理的运用防震锤技术，保证0.4 kv配电线路力度倾向的协调，且针对力度分配角实行科学计划，最终保证配电线路运行的可靠性性和安全性。

2.3 雷电引起故障的排除技术

配电线路运行过程中，易遭到雷击，直接影响了0.4 kv配电线路的正常运行。所以，需合理采取雷电故障的排除技术。

首先，需强化0.4 kv配电线路的绝缘水平，以0.4 kv配电线路所处的实际环境为基础，科学降低配电线路的接地阻值。针对接地设计和相关的施工部分，要遵循有关规范要求严格开展，进而保证接地电阻可以满足雷击最大电阻的参数要求。

其次，保证安装避雷设备。在雷击力度严重的状况下，合理应用避雷设备可以把雷击形成的静电感应和电磁切实消除，以保证0.4 kv配电线路能够安全稳定的运行。应对雷击故障的方面，针对处在空旷地区的配电线路要更加注重，严格实行避雷设备的安装。

另外，根据配电线杆塔的部位，合理安装避雷设备。保证雷电故障的有效排除，能够充分降低雷电对 0.4 kv配电线路产生的影响，进而保障配电线路的正常运行。

2.4 配电线路中设备故障的排除技术

如果配电线路中的设备发生故障，则会导致配电线路发生跳闸故障，例如，针对配电线路绝缘性能来讲，如果绝缘能力较差，绝缘子片数较少或是零值绝缘子未获得实时的换新，则会引发闪络故障。安装避雷装置的时候，若安装存在不规范的情况，就会形成绕击故障。对于此类故障，就需有效保证配电线路绝缘能力，并且科学的安装避雷装置，进而切实消除配电线路的故障。

此外，配电线路中也存在筑巢故障，其因为鸟类筑巢的过程中往往会从别处叼来铁丝或者树枝，飞经线路的时候，极易使某些金属或者湿树枝落在横担与导线上，或者落在绝缘子上，引发绝缘子短接故障，进而造成配电线路发生短路。与以上的分析相结合，不难看出，造成0.4 kv配电线路故障的主要因素为自然因素与设备因素。对于此类影响因索，需应用针对性的排除技术，确保有效防止故障出现的基础上，方可确保0.4 kv配电线路安全稳定的运行。

3 结 语

如上所述，为保证0.4 kv配电线路运行的安全性、稳定性和经济性，供电公司需严格实行运行维护工作，进而消除电力故障，严格分析企业运营状况，有效做到发现故障与评估故障，设立合理的应对方案，强化电力检修相关工作，保证配电线路正常运行，最终提升供电服务的质量。

参考文献

[1] 陈宁，拓行.电力输配电线路的运维与故障排除技术分析[J].金田，2015，（3）.

[2] 蒋登国.电力输配电线路的运维故障排除[J].低碳世界，2015，（5）.

[3] 王攀.电力输配电线路的运维故障排除探讨[J].中国高新技术企业（中 旬刊），2015，（8）.

[4]成坤.中低压配电线路常见故障及运行维护管理[J].中国新技术新产品，2013（18）.

[5]邹玮平.低压配电线路断线原因、危害及防范措施[J].农村电工，2010（11）

论文作者:杨海鹏,边晓鹏

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd4945083e57319f494705dc.html