# 铁路通信光缆线路的维护工作研究论文_李伟

中国铁建国际集团有限公司中东区域公司

摘要：近年来，随着我国铁路运营里程的不断增加，关于铁路设备的维护要求也在不断提高。光缆线路作为铁路通信设备运行稳定的重要保障，就需要定期对其进行维护。然而我国的铁路运输承载量十分巨大，给光缆线路的运行稳定带来了巨大的挑战。在长时间的使用过程中，光缆极易发生故障，因此对光缆线路的维护工作就显得非常重要。如何能够让维护工作有效的开展下去，这是所有维护工作人员不断研究和探索的一个重大课题，这项工作任重而道远。本文主要对铁路通信光缆线路的维护工作进行研究和分析。

关键词：铁路通信；光缆线路；维护工作

1、铁路通信光缆线路特点

用于铁路通信工程中的铁路通信光缆主要是室外光缆中的层绞式光缆，由光纤、松套管、中心加强构件、金属铠装层、外护套等部分组成，它的缆芯由光纤、松套光纤层绞等部件构成，中心一般采用金属加强构件，最突出的特性在于易于分叉，可方便的从整体分取部分光纤用作分项功能，光纤余长也非常好控制。又因为在铁路沿线区间节点设备组网过程中，光纤的敷设引入最适于采用干线光缆分歧接引的方式，因此，铁路通信光缆首选松套层绞式结构光缆。

2、光缆通信网络线路的维护意义

随着社会经济的不断发展，通信网络技术体系不断完善，光缆通信网络应用到了社会各个发展领域。第三次产业革命的发展离不开信息化技术的推动，只有建立完善的光缆通信体系，才能够实现我国通信网络事业的可持续性发展。光缆通信线路管理水平的提高，提高了通信网络线路的使用效率，适应了现代产业结构调整工作的要求。

3、铁路通信中光缆常见故障及出现的原因

3.1外部因素

由于铁路通信光缆线路一般安装在室外，缺乏有效的保护措施，容易受到外部环境的影响，如刮风、下雨、打雷、闪电等恶劣天气都会对线路的正常运行产生不利影响，甚至有可能会造成线路中断、线路破损等。另一方面，人为破坏或者检修人员操作不当等人为因素，都可能导致光缆线路无法正常运行。

3.2设备陈旧或老化

随着我国通信网络的不断向前发展，过去的通信网络已经跟不上当前通信网络的发展需要，设备的陈旧与老化成为了阻碍铁路通信网络发展的重要原因。

3.3铁路通信光缆的日常监测不到位

随着铁路信息化程度的不断加强，铁路通信光缆的敷设里程也在成倍的增长，这就对铁路通信光缆的日常维护带来了巨大的挑战。在维护工作中，铁路通信光缆的日常监测是一项繁琐而重要的一项内容。日常的监测工作不到位，将会给铁路的安全运营留下重大的隐患；另外，有些单位为了节约设备和人工成本，日常监测工作流于形式，并没有落到实处，导致了铁路通信光缆故障频发，给铁路的安全高效运行都造成了很多不必要的麻烦。

4、加强铁路通信光缆线路维护工作的策略

4.1、强化铁路通信光缆线路的日常维护

铁路通信光缆的日常维护不仅包括在故障发生时的应急处理，还包括平时的巡视与检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据有关规定，当铁路通信光缆线路在运行中发生故障，是需要按照标准的程序进行检修的。首先要修复主干线，其次是副支线，然后按顺序分别检修一、二、三级线路。维修人员与相关部门无论是在巡检还是在应急抢修中，都要做到互相配合，积极提高巡检和抢修能力，只有这样才能保证工作效率、提高工作质量。另一方面，相关部门还应根据检修人员的相关经验制定故障应急预案。

4.2、重视光缆定期测试

铁路通信光缆直接影响铁路的运行安全和通信系统的正常运行，因此，相关维护单位应该重视光缆测试工作，根据测试结果制定具体的维护方案，提升铁路通信光缆维护的维护效率。从实际情况来看，主用的光缆一般每隔两年检测一次，维护单位以两年为一周期，结合区域实际情况确定铁路通信光缆测试的时间。倘若在铁路通信光缆测试中发现问题，则应立即采取相关措施予以解决。一般情况下，检测人员可以通过OTDR对铁路通信光缆的纤芯、连接器等进行检测，并详细记录各项检测数据。测试结束后，维护单位还应安排专人负责数据的整理与分析工作，对检测数据按照标准存档。在大数据背景下，维护单位还可以利用大数据、云计算等技术建立光缆测试信息数据库，通过大量的数据分析比对，及时找到问题隐患，防止因故障处理不及时造成严重影响。维护单位也可以实施奖惩机制，对检测与维护过程中有突出贡献的个人或集体及时表扬、并给予物质奖励，建立健全铁路通信光缆线路定期测试机制，使铁路通信光缆线路定期检测能够长期有效的开展下去。

4.3、做好检修现场管理工作

对于有问题的光缆线路，在检修过程中，维护单位应该做好现场的管理。在检修过程中，检修人员应该严格按照图纸与方案开展工作，并安排专人认真负责记录每一项检修记录。需要处理新问题时，安排检修部门与其他相关部门进行沟通，提升检修工作质量与效率。在大面积检修过程中，检修单位应该尽可能地保证检修的质量，在检修前，检修部和与人员要认真地研究检修方案，认真分析问题数据，研究检修方案的可行性与合理性，使得检修工作能够按计划、有目的地进行。在检修过程中，应该坚持严格管理的原则，制定突发事件应急机制。检修人员应该严格以相关标准为依据，坚守底线，高质量完成铁路通信光缆线路维护与检修工作。

4.4、提升维护人员的综合能力

在对铁路通信光缆线路维护过程中，维护单位还应该重视专业人才的培养，要灵活地运用各种手段提升线路维护人员的综合能力。一方面，维护单位应该根据员工的日常工作情况组织员工进行专业培训、学习、了解先进的检修技术与检修设备，提高专业技能。同时，还应组织维护人员参与故障处理应急演练，提升工作人员应急处理能力。另一方面，维护单位还应该重视优秀人才的引进与激励工作，提升维护队伍的整体水平。

综上所述，开展铁路通信光缆线路维护研究具有十分重要的意义与价值，铁路通信光缆线路的维护作为铁路维护的一项重要工作，其维护的效率直接影响着铁路通信系统的运行与稳定，因此我们需要加大力度开展铁路通信光缆线路维护工作。结合铁路通信光缆线路维护的必要性、注意事项和常见问题，制定切实可行的铁路通信光缆线路维护工作方案，提高铁路通信光缆线路维护的安全性、准确性和高效性，推动铁路通信行业的长期健康稳定发展。

参考文献：

[1]刘洪申.铁路通信网光缆日常维护探究[J].中国新通信，2015，17（19）：47.

[2]申鹏.铁路通信光缆线路的维护[J].科技创业家，2013（07）：150.

[3]田学雷.铁路通信光缆线路的维护[J].河南科技，2013（04）：86.

[4]洪雷.浅谈铁路通信光缆线路的维护[J].科技创新与应用，2012（15）：51.

论文作者:李伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd93ceb75d0dd76dca1067e0.html