# 刍议暖通空调工程水系统安装施工技术卢琦论文_卢琦

摘要：水系统是暖通空调工程的一个重要组成部分，它将水转化为热能。水系统的调节主要由两个部分组成：氟和水。由于内部空气与氟利昂没有直接的热交换，而水和氟利昂是热载体的交换，所以它们被称为水系统设备。水系统主要分为两部分：冷冻水和冷冻水。冷却水的主要功能是室内与空气进行热交换，而冷却水的主要功能是与外部空气进行热交换，这种能源交换主要用于大型中央空调。

关键词：暖通空调；水系统；安装施工

引言：

将频率转换为中央空调系统主要由水系统控制。通过冷却和冷却水泵实现频率转换，以实现中央空调和节能的目标。为了使泵的频率发生变化，空调系统的负荷通常用可变流量进行调整，首先是对系统进行调整。水系统主要由冷水机组组成，在调节气流时能支持机组正常工作，通过蒸发器改变水系统的传热系数，并调节水的数量。水系统的改造对冷水机组的功率有很大的影响，因此对水调节系统的改造至关重要，合理的变频控制技术可以促进中央空调系统的发展 。

1套管制作与安装

1.1套管类型选择

在建设水系之前，必须准备好结合内部建筑和工程条件的施工项目，选择适当类型的套管和套管。生产是为了保证以后安装的可靠条件。套管一般分为两类：绝缘套管和金属套管，它们可与硬防水套管细密地隔开。柔性防水柱和刚性防水翼。如果建筑工程总的来说需要高防水性，那么可以选择硬的防水套管，如果建筑工程具有更高的抗震性，则可以选择硬的防水套管。您可以选择一个可承受地震不利影响的柔性防水望远镜，有效控制管道通过时的变形。

1.2套管制作与安装

在生产和安装套管时，必须严格遵守国家建筑业的技术要求和相应的建筑行业标准。在制造套管时，如果在施工过程中使用了填料函，则必须按照国际标准确定套管的尺寸。管道经过它们，它们必须有更大的直径，也就是说，比管道直径大得多。更多的1-2。如果套管通过楼板，最好是调整套管与衬里之间的距离，和套管底部必须在同一水平上的盖板底部。

2水管支架和吊架的安装技术

2.1安装了自来水悬挂装置

在安装管道时，不应有剪切，应加强支柱，并应以尽可能稳定和坚固的结构安装紧固件。活动支架可安装在小地方，不需垂直或垂直移动。根据管道的特性和尺寸，可以根据管道摩擦力选择活动支架的具体形式。当输油管道之间的摩擦不需要明确规定时，可以安装滑动支座；如果需要控制输油管道的轴向摩擦，可以选择滚动支座。

2.2确定悬挂之间的间隔

水平管支架的位置应根据设计方案确定，首先安装支架和补偿器，然后确定活动筒安装地点。绉绸在安装移动式水平管道支架时，应根据施工的实际情况合理确定支架的位置和高度，然后组织施工。支架安装过程在支架的布置和定位过程中，应根据管道的直径、管道的类型、管道中的介质性质和管道的结构来确定最大的防护措施范围。该系统的绝缘性能，然后根据管道的最大距离和长度来确定该项目使用的支座数量，和移动支架的具体安装位置。

2.3悬挂高度必须严格控制悬挂高度

对于倾斜管道，悬挂高度的参数必须符合管道的一般要求。在实际建设中，在施工计划中没有明确规定的地方，应合理地按管线的尺寸和类型就地安装，严格控制管道端之间的差异。

2.4支架悬挂装置

暖气和空调工程通常使用滑动支架和悬挂支架。

2.5安装支架的施工质量要求

支架和悬挂装置的安装应严格按照设计方案进行，在管道弯曲时其标高应与管线总坡度相符。支架导轨和支架滑动表面的垂直移动也应在允许范围内加以控制。在安装管道时，应尽量减少临时支架和悬挂的数量。如有必要，应在不违反建筑计划中所规定的支架或悬挂位置的情况下说明其位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3管道连接与检验

3.1管道连接

在暖通空调施工过程中，钢管采用螺纹连接，管径在32毫米以内。如果水系统管线直径超过32毫米，则必须焊接。当管直径小于100毫米时，镀锌管可以用螺纹连接。在螺纹管表面保护层受到损害或个别构件暴露在外时，应采取保护措施。对于大型镀锌管，系统中可以使用法兰或特殊的带垫片的管子，以保证接头的密度。管道或法兰接头的对接焊缝应安装在离支架的距离上。总的来说，最好控制大约200毫米。管道和对接焊缝的纵向缝不得有孔，施工时不能与分支连接.焊接管的接合必须均匀地把焊接环放置在表面，不应有可见的堆焊，以保证表面的平整。本条介绍了冷凝水系统的安装。首先，凝结水管道的坡度应符合设计标准。如果顶盖标高是允许的，则按设计分类是没有问题的，但如果标高没有解决，空调机的提升和提升高度应尽量提高。同时应该指出，在将空调机组与冷凝管连接时，必须包括水封，凝结水调节系统水封原理不同于水管和下水道专业化，防止气味进入房间。如果没有液压密封，当风扇停止工作时，机组就会形成短期负压区，此时大气压力高于机组内的空气压力，机组内吸附后不能抽出冷凝液。在严重情况下，由于底盘内的冷凝液过多，从机组间隙到吊顶，这影响了维修。因此，必须安装水封。应在风扇正压区安装风扇收集器或空调收集器的收集器，同时增加或安装收集器的闸门。如果空调采用落地式风机，则其底座可增加至150毫米以上，在排水管底部安装水封，或安装凝结水竖管底部的水封。

3.2管道试压通水试验

必须在水系统管道的隐蔽位置进行水压试验，其主要目的是检查管道及其辅助构件的特性，确保其强度符合设计要求和紧密耦合。应该指出的是，水压试验通常是在黑暗条件下进行的，在建造保温等隐蔽部件之前也要进行。吸水管同时，局部试验保证了局部水管的性能，以保证水系统管道运行的整体质量，需要进行综合压力试验。管道连接工程完成后，将进行综合试压。由于目前高楼较大、高度高，管道垂直布置较多，水系统管道复杂，为了保证施工质量，可以根据管道布置、管道材料、线路等进行各种试验。此外，为了确保试验结果的准确性，必须用塞子将管件与其他部分隔离。

在液压试验中，使用的塑料管，其试验强度应为工作压力的1.5倍，密封性试验应在1.15倍的工作压力。试验时必须将试验设备与管道连接起来，并保证阀门等管道构件的正常工作状态，和水的自由流动。供水时，必须确保每个试验段的排气阀正常运行。在联合压力试验中，排气端是输入水，所以可以打开排气阀的高位置。此外，冷凝水系统是水调节系统的重要组成部分，为了保证工作稳定性，必须进行充水试验。

为了保证管道系统热绝缘，管道防腐处理后必须进行水压试验。适当的技术要求室内所有水管都具有良好的隔热性能。目前，建筑材料市场一般是塑料管保温材料、油漆外壳、超薄玻璃棉纱外壳、塑料管材等。管道隔热层一般使用玻璃布或纸箔。此外，为保证水管的使用寿命，必须计算隔热层的相关参数，如：作为隔热层的厚度，并根据水管材料和水系统的安装确认。

结束语：

总的来说，暖通空调水系统施工对空调系统的运行至关重要，为此，必须严格控制施工参数，对施工过程进行全面监督。如果出现管道质量问题或泄漏，应立即更换，并采取措施防止防腐绝缘，为了保证水系统的使用寿命。

参考文献：

[1] 谢伟强. 论暖通空调工程水系统安装施工技术[J]. 绿色环保建材. 2017(07)

[2] 陈飞来. 刍议暖通空调工程水系统安装施工技术[J]. 四川建材. 2017(06)

[3] 陆惠翔. 博物馆暖通空调工程的安装施工技术分析[J]. 建材与装饰. 2018(26)

[4] 孙利荣. 安装施工技术中暖通空调工程水系统的应用[J]. 中国绿色画报. 2015(10)

[5] 张才峰. 安装施工技术中暖通空调工程水系统的应用[J]. 信息技术与信息化. 2014(04)

[6] 张晨光. 试论暖通空调工程水系统安装施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版). 2018(10)

论文作者:卢琦

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd95c28b9ad3c50142265aac.html