# 建筑工程施工新技术探讨思考研究论文_杜红

江苏省华建建设股份有限公司 225000

摘要：在我国经济发展的过程中，较多的建筑在城市当中得到了建设。在建筑建设中，做好技术的应用十分关键，对于建筑建设效果的提升具有十分积极的意义。对此，即需要能够积极做好新技术的应用，更好的进行建筑建设。在本文中，将就建筑工程施工新技术进行一定的研究。

关键词：建筑工程；施工新技术；探讨

1引言

在科技发展的过程中，较多的建筑技术得到了应用，对于建筑质量的提升具有积极的促进作用。这部分技术的出现，能够对传统技术无法实现的技术进行实现，具有较好的应用价值。对此，即需要能够充分做好新施工技术的把握，将其良好的应用在建筑施工中。

2新建筑施工技术应用

2.1钢筋连接新技术

钢筋是建筑施工当中非常重要的材料，在实际钢筋连接中，机械连接控制、焊接接头面积控制两项工作具有较大的难度，如果没有做好控制，则将会对工程质量产生较大的影响。在控制绑扎接头面积时，受拉钢筋情况则可能对钢筋连接产生影响。目前，很多工程在施工中，会使用以下两类技术连接钢筋：第一，直螺纹接头连接。在直螺纹接头连接中，需要将套筒同目标钢筋拧在一起，使套筒丝扣接长丝头型接头，根据要求连接丝头与套筒，使接头钢筋丝头能够始终具有紧靠的状态，此时，再使用扳手拧紧丝头，使套筒与钢筋丝头锁定，在连接好直螺纹之后，为了保证施工质量，现场质检人员则需要及时进行检查，重点检查接头，确定两端接头具有一致的外露长度，如果经过检查不满足要求，则需要重新进行连接处理；第二，钢筋挤压套筒。在部分施工企业施工中，在对钢筋材料采用套筒挤压连接时，将通过挤压力的使用，使带肋钢筋同钢套筒塑性变形具有紧密的咬合特点，形成接头。对于该种方式来说，其在竖向、横向等方面以大直径钢筋进行连接，同以往焊接方式下相比，在施工当中受天气的影响减小，具有较强的施工可靠性，且不会受到过大钢筋可焊性质量影响。

2.2防水新技术

在建筑施工中，防水施工也是一项重点工序，能够避免有防水要求的部位发生裂缝导致的渗漏情况。在现今建筑施工不断发展的过程中，对于防水效果具有了更高的要求，以往防水技术已经无法满足现今建筑工程施工需求。在现今施工中，很多施工企业采用新技术进行防水施工，其主要包括有：第一，屋面防水技术。对于以往建筑防水施工中存在的问题，部分企业对聚合物水泥基复合膜技术进行使用。在该技术实际应用时，需要对基层、板缝与节点进行处理。之后，在裙楼、塔楼屋面防水施工中，以均匀的方式将涂膜分布在涂布上，在实际涂抹中，需要先成膜后，在涂布上以均匀的方式涂抹，以垂直的方向处理，上方厚度要在1mm以上，避免需要多次涂刷防水层涂膜收头位置，在该情况下，即能够避免涂料出现堆积或者流淌情况，以此保证屋面防水质量；第二，外墙防水技术。在现今部分工程施工中，在施工会使用加气混凝土砖墙防水技术，对于该技术来说，在实际应用中能够有效的避免抹灰层开鼓情况。在粉刷施工前满挂钢丝网，之后使用适合比例的胶水、水泥浆材料在拌合好后对钢丝网进行基面处理。在基面处理完成后，即可以进行抹灰层施工，在砌筑过程当中严禁使用水浸泡的砖及干砖。在墙体砌筑当中，要做好竖向、水平灰缝宽度的控制，保证宽度为10mm，误差2mm以内，同时做好灰缝砂浆饱和度的控制。加强防水层施工方面，可以使用SKK防污型氟涂料进行养护施工，进一步保证外墙防水施工效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3玻璃幕墙施工

在现今建筑工程施工当中，对于建筑外观要求不断提高，在该情况下，玻璃幕墙技术得到了较多的应用，该技术在实际中，能够有效的改善建筑外观、采光。在具体施工中，对于预埋件的质量控制非常关键。对此，即需要在结构件施工中做好预埋件质量以及位置的控制，并做好预埋件规格、数量以及尺寸的核对，保证其能够满足规范要求。在立柱安装中，首先做好连接件同立柱的连接，保证立柱偏差距离在2mm以内，在经过检查验收通过后，则可以进行玻璃板材的安装。

2.4BIM与VR技术

建筑工程具有建筑周期长以及不可逆性的特点，由于该情况的存在，使得建筑工程在施工效率方面存在一定的不足，且在智能化方面具有很大的提升空间。在近年来智能化、数字化技术快速发展的情况下，使得建筑业在发展当中具有了新的选择，VR、BIM技术的施工受到了行业的关注。其中，虚拟施工技术在实际应用中，能够在施工前进行模拟试验，在先试后建的基础上进行辅助设计、管理与施工，对施工当中资源的浪费、返工情况进行有效的避免，同时起到缩短工期以及节约成本的施工效果，不仅能够对施工阶段所需的成本、时间进行减少，实现信息交流协作方式的改变，且能够对复杂构建施工、设计以及后续的运维进行提前应对。通过BIM以及VR技术的应用，能够起到对施工方案以及施工决策辅助的作用，在不断提升效率的情况下，使建筑业从中获得快速的变革，目前，通过VR以及BIM技术也能够进行施工现场布置规划以及4D分析等工作，起到了较好的应用效果。可以说，在建筑业信息化技术不断应用的情况下，则能够有效提升工作效率、减少人工与成本，对于建筑业发展具有十分积极的意义。

2.5预制装配式技术

该技术也是近年来快速发展且得到较多应用的一类新技术，同传统现浇技术相比，该技术在实际应用当中能够对施工时间、质量进行有效的提升。在传统建筑施工中，所使用的现场混凝土浇筑形式，砌体、模板、混凝土以及钢筋等都在现场进行施工，而对于该种方式来说，其在实际应用中也存在较多的问题，如建设周期长、在施工中存在大量扬尘噪声的形成等，且将形成较多的固体废弃物污染，根据不同施工现场条件，在施工质量上也存在一定的差异，很容易受到天气以及季节因素的影响，具有较大的人力资源投入，但是在产出效率方面相对较低。同其相比，预制装配式建筑方式更为标准，在实际应用当中，能够将建筑的多种构件以预制的方式进行统一制造，在加工厂进行统一的生产与养护，在生产完成后运输到施工现场，以处置运输设备吊装、固定处理，再经过可靠连接后，在现场进行剩余工程的施工，最终形成具有完整功能的建筑。在该建筑模式下，则能够使建筑施工具有分工明确、标准统一的特点，有效的提升了现场施工效率以及规范性。

3结束语

建筑工程的建设涉及因素多、技术要求高，对于技术的开发应用具有较高的要求。在实际工程建设中，即需要能够充分结合实际需求做好新技术的开发应用，在满足建筑建设需求的情况下不断提升建筑施工质量，为城市的可持续健康发展做出更大的贡献。

参考文献

[1]夏丹丹,冯兆甲.探讨建筑工程施工新技术的应用[J].建材与装饰,2013, (6):86-87.

[2]罗振娓.浅谈建筑工程施工新技术的应用[J].建筑工程技术与设计, 2015,(22):330-330.

[4]彭昌楠.浅谈建筑工程施工新技术的应用[J].建材发展导向（下）,2013, (3):344-345.

[5]李晓峰.浅谈建筑工程施工新技术的应用[J].建筑•建材•装饰,2013, (7):25-26.

论文作者:杜红

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd96fcad3b60762dcd88da39.html