# 针对变电站建设中存在的问题进行的改进措施分析论文_范云飞

摘 要：随着电力系统的不断飞速发展,城市化速度不断加快,用户对于变电站的供电质量要求也越来越高。因此,如何选择一个合理的变电站建设方案,在变电站建设过程中应该注意什么问题,成为我们关注研究的一个重点。实现变电站可靠、安全、稳定运行的一个重要保障就是变电站建设,变电站能否安全运行直接影响着人们的供电是否稳定,笔者在此对变电站建设过程中的典型问题和对策进行分析,以期能够促进变电站的进一步发展。

关键词：变电站建设；问题分析；改进措施

1 前言

伴随着经济的不断发展和人们生活水平的日益提高，用电量出现了大幅增长的现象，出现了越来越多的新建变电站，这就对变电站的建设提出了更高的要求。毕竟变电站是电网的基础，是电能输送的保障，直接决定了电网的安全稳定运行。故本文对建设中的问题进行了分析，同时提出改进措施。

2 变电站建设中的问题

2.1接地网的建设问题

在接地网的设计建设过程中，我们应注意以下几个方面的问题：

第一，准确测量土壤的电阻率。在设计接地网的过程中，要想避免出现设计的严重误差，就应该确保土壤电阻率参数的准确性。此外，还应重视变电站岩土工程的勘察报告，分析比较变电站在不同地点出现的地质情况，从而找到土壤电阻中较低的地层和位置。为实现接地效果的最佳性，在设计的过程中，还应将水平网在电阻率低的土层进行埋藏。

第二，使用适当的方法来降低接地电阻。在这个过程中应将接地电阻当做是接地导体电阻和土壤电阻之间的串联。变电站中的水平接地网在通常情况下是垂直接地体和水平接地网所组成的复合性接地网，因为变电站的占地面积一般比较小，所以在电阻率要求较高时，为了满足设计的要求，接地网的接地电阻就比较难实现。

第三，应确保接地施工的提前运行。使得接地电阻有效减小的方法就是在接地网的施工过程中在原土层上进行实施，对于那些符合条件的填土层可以使用电阻率比较低的土壤。

第四，应选择合适的接地体。对于大地腐蚀作用和入地电流的热效应，应确保导体截面大小的可承受性。如果一味增加导体的截面大小，那么只会导致钢材用量的增加，而不会对导电效果产生任何作用。

2.2 防雷措施问题

保护电力系统的一个重要设施就是变电站的防雷保护设施。在出现雷击事故时，变电站的接地装置能够有效保证变电站设备以及人身的安全，所以，在变电站采取一定的接地防雷措施是十分必要的。因为接地网一般属于隐性工程，所以容易被忽视，人们通常只会注意到接地电阻测量的最终结果，伴随着不断增加的电力系统电压等级和容量，经常出现因为接地不良到造成的事故，因此，接地问题已经得到电力系统的高度重视。

在变电站的防雷以及避雷方面，存在误区：那就是只要依据国家建筑物防雷设计规范的相关规定做好变电站外部的防雷措施，进行变电站引下线、避雷针、接地装置的有效安装，变电站的全部防雷工作就算是完成了。但是在实践过程中，我们发现在雷击现象发生时，虽然变电站防雷装置能够对雷击破坏进行有效抵制，同时避雷引下线会形成以及起到法拉第网笼稀疏的积极作用，从而确保变电站人员不会因为跨步电压的升高而出现死亡现象。然而这种防雷装置还存在一定的问题，即其非但无法使得变电站二次系统免遭雷击，相反还会导致其遭受雷击可能性加大。同时如果变电站避雷装置在接闪能力方面越强，那么其遭受雷击的可能性就会越大。这主要是由于在发生雷电击的过程中，变电站避雷针以及周围其它建筑物上的避雷针和引下线会承担起把雷击入侵电流释放到大地中的作用，在将雷击电流导入大地的过程中，电流会顺着引下线从上到下出现强烈变化的磁场，而二次系统正在这个强烈变化的磁场作用范围之中，所以其传输线路会因为变化磁场中的磁力线而出现一定的感应高压，导致和地线低电位出现电压差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

伴随着飞速发展的电子技术，当代电子产品中存在大量的超大规模以及大规模电子集成电路，并且其集成的程度不断提高，而内部线之间的距离却在不断减小，这导致了元器件在耐压方面的能力越来越低，所以因为雷电而引起的各接地点之间的电压差就十分容易把室内的二次系统进行击毁。同时，雷电会在线路的上空雷云中进行放电，或者是在线路周围的大地中进行放电，这些都会导致线路因为电磁感应出现的浪涌电击以及雷电冲击波会顺着线路侵入到和它相连的二次系统中，导致系统的错误运行或者损坏。如果雷电直接击中在室外暴露的线路时，就会出现危害更大、更强烈的浪涌电压。

2.3 员工素质以及责任心问题

变电站建设具有高风险，这就要求员工能够严谨的工作和重视自己的工作,建设人员应该具有高度责任心明白自己所肩负的使命。一些老员工凭借自己有着较为丰富的经验，明知操作不符合规定而为之,工作时不穿公司统一发放的工作服,不佩戴好安全头盔,不戴防护安全眼镜,甚至也不使用安全设备如绝缘体工具等,导致一些设备检查维护工作的员工出现不应该犯的小错误,以至于影响到自己的人身安全,这是一种不负责的检查行为也是一种工作不到位的表现,这将会导致潜在事故的发生。

3 改进措施分析

3.1 规范建设工作流程

变电站的建设工作必须是很严格的，因此整个工作过程必须安排合理,严谨的规则,以避免意外情况的发生。每个岗位值班人员必须具有奉献精神,在做好自己工作的前提下,在与其他人员做好交接工作。下班前的准备要切实准备好,班长会带领指引各位员工走上各自的岗位分工,由换岗前的工作人员交接具体的任务和各项工作,并检查工作相关记录,仔细的全面检查现场,对设备的运行状态进行充分了解。在检查没有任何问题以后,双方将处理的交接班程序签署到值班日志簿,记录好换岗时间,换岗人员上班后,根据工作的部署和要求有计划地进行工作。

3.2 健全事故处理机制

在电站建设中出现的各种非常容易犯的错误,我们应该尽可能地去避免它,但也不能完全避免所有意外事故的发生。因而,我们需要建立一个完善的处理事件机制,在事故发生的第一时间,弥补和减少损失发生。例如,在意外发生时,随之而来的,必须立即根据调度的不同命令,及时的检查事故机器和恢复信号,并仔细观察机器仪表的各种变化,随时做好记录,对事故可能发生的原因进行分析,对事故的原因进行详细汇报,完成调度指令的情况下,及时处理事故,并完成事故报告分析,以避免重复的错误再度发生。

3.3 及时预防事故发生

出现事故后再处理,不如提前采取预防措施,防止发生意外。在变电站施工的过程中检验工作是必要的,随时检测机器故障并排除后,就可以解除变电站操作的高风险性。除了合理有效检查安排时间也需要安排好设备检查的人员。检测人员必须具备良好的专业技能知识,在严谨的同时也要具有高度责任心,负责设备定期检查,发现并且对所有设备存在的问题进行全方位的仔细检查。变电站在建工程应该在周围的工作场所设置密闭的围栏或遮网,并在附近工作地点树立警示牌,提醒人们这里是高压的危险地,请勿靠近,并告知人们在附近的安全区域内通行。

4 小结

在电力供应极度紧张的情况下，为了满足用电需求，我们务必做好变电站的建设工作，规范工作流程、做好各项预防措施、健全事故处理机制，避免建设过程中事故的发生，只有这样，才能安全高效的建设变电站，为电网稳定运行提供坚实的保障。

参考文献：

[1] 王新新.新时期我国核电产业可持续发展对策分析研究[J].中国科技论坛.2011(07)：22-23

[2] 田纳.论火力发电厂企业内部控制存在的问题与对策分析[J].财经界(学术版).2011(05)：14

论文作者:范云飞

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年11期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd99d301d42687986b1317fe.html