# 浅析建筑基坑施工中的逆作法施工论文_车欣

黑龙江省建工集团有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150028

摘要：逆作法施工技术作为一种基坑施工技术，在当前建筑基坑施工中应用十分广泛。具体在应用过程中，通过在深基坑中间布置支撑柱，并在地下连续培作用下进行顶板和梁体浇筑，再实施地下空间楼板、剪力墙浇筑，最后完成底板和上部结构的浇筑。其施工顺序与正常施工顺序完全相反。可以有效的降低深基坑施工的难度，确保基坑的稳定性。因此在当前深基坑施工中逆作法施工技术应用十分广泛。

关键词：建筑基坑施工；逆作法施工技术；地下连续墙；中间支承柱；立柱桩；沉降；变形

在当前城市建筑工程深基坑支护施工中，逆作法施工技术应用最为广泛，其不同于其他施工方法，在逆作法施工技术应用过程中，其通过先进行地下连续墙的施工，并利用建筑地下室的外墙结构、梁柱等作为基坑围护结构，自上而下进行施工作业，其施工流程具有特殊性，因此在一些施工区域较小、周围环境复杂及易受基坑支护结构影响、基坑深度较深的工程中被广泛采用。

1逆作法施工技术的优点

在当前建筑工程施工中，逆作法施工技术是应用最先进和最广泛的一项技术，其在施工过程中，通过先进行地下连续墙支护结构施工，施工顺序与其他施工顺序截然相反，在具体进行深基坑逆作法施工设计时，具体以全逆作法施工、半逆作法施工和部分逆作法施工和分层逆作法等施工方法为主，要根据具体工程项目特点来选择与其相适应的施工方法。在全逆作法施工过程中，其是先浇筑混凝土楼板，在楼盖下方进行掏土，通过楼盖预留孔洞向外运土，或是向下运输施工材料，具体是利用深基基础或是灌注桩来定完成逆作施工。半逆作法时是分两进行楼板混凝土浇筑，先对T形楼盖进行浇筑，使其与边梁形成一个整体，再将下方土方开挖成半开敞式结构，然后再进行二次浇筑。部分逆作法施工过程中，一般是在一些面积不大的地下室施工中进行应用，先对排桩变形问题进行控制和维护，再进行逆作法施工。分层逆作法主要是针对四周都是围护结构，其是通过土钉墙来进行分层施工作业。在基坑施工中利用逆作法施工技术，其对施工周围环境影响较小，而且能够对基坑结构变形率进行有效控制，因此可以防止建筑物地基出现沉降，确保建筑物周围环境结构的良好性。在具体施工过程中，建筑物上部结构能够与地下结构共同施工，互不干扰，这在一定程度上提高了建筑施工的效率，进一步缩短了建筑施工的周期，降低了施工成本。而且能够借助于地基承载力来合理支撑建筑物，可以更好的发挥出地下空间的功能优势，能够进一步使施工方案与施工内容实现有效结合，提升建筑物功能的丰富性。

2建筑基坑施工中的逆作法施工技术分析

2.1地下连续墙施工方法

由于地下连续墙在刚度和强度方面表现十分优异，因此在基坑施工过程中可以将其作为永久或是临时地下结构，这也使其在逆作法施工中得以广泛应用。在地下连续墙施工中，需要提前预制企口式接头桩，当桩体强度达到要求后对其进行运输起吊，通过对导墙的位置进行测量和放线，确保导墙尺寸与设计要求相符。在开挖基坑作业时，当地下水过高时，则需要进行降水作业。具体开挖作业过程中需要做好基底清理工作，并对水平度进行有效控制，积极采取有效的措施来对墙体垂直度进行控制，避免由于竖向荷载过大则导致沉降情况发生。在混凝土浇筑作业时，需要采取有效的措施来避免出现渗漏问题，确保施工的质量和安全。在选择挖木成槽机械时，尽量选择高效和小型化的机械，这样能够更好的完成挖槽任务，对于异形地下连续墙施工作业更具适用性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2中间支承柱和立柱桩

中间支承柱和立柱桩是逆作法施工的重要一环，开挖时是支撑柱，施工完成后可以作为永久的地下结构受力柱，因此必须精确控制其轴线位置，垂直度也是重要指标，一般需控制在立柱长度的1/600以内。实际施工中，成孔之后需经过全方位测量配合垂直定位，才可下放立柱桩的钢筋笼至设计位置，同时再次调节垂直度，借助支架进行临时固定后，方可进行混凝土的浇筑，或是利用钢管或型钢将立柱引至地面上，再选用精密仪器测量并调节。对于大口径钢管桩，可在孔内埋设定位锚板，达到测量和控制其垂直度的目的。中间支承桩柱施工技术也进一步发展：关于测量，可利用一种新型逆作法立柱桩钻芯检测施工方法，这种检测技术能够有效地检测立柱桩，保证了立柱桩的检测顺利进行；关于调节，可以采取数据计算分析结合CAD精确放样的方法，利用实调垂控制系统，调整直至满足设计要求后再固定并浇筑混凝土。

2.3深基础监测

在深基坑逆作法施工过程中，施工难度较大，施工工艺较为繁杂，任何一个环节出现质量问题，必然会影响深基坑施工质量和建筑工程整体结构的稳定性。再加之地下墙、板、柱作为临时支护结构和地下结构的一部分，需要对其沉降和变形进行严格控制。因此需要重视监测工作。在施工期间到施工完成，都要由专业的检测单位对施工质量进行监测，根据监测数据相关资料，调整施工方案，保证支护结构的安全性和质量，在具体监测过程中要高度重视以下几点：第一，按照建筑工程深基础实际要求和施工现场工况，合理布置沉降、位移监测点及测斜孔，保证监测数据的精度。第二，测斜孔必须由钻机成孔，距离基坑边线约1.5m～2.0m。第三，测斜管安装是要按照钻孔、清孔、下测斜管、灌水泥浆液的工序进行，保证测斜管的道槽能够垂直于支护结构面。第四，确定监测周期。由于逆作法施工难度比较大，为保证施工的安全性和施工效率，深基础沉降监测和位移监测每天不能低于1次。在进行地下室施工时，每周的监测次数不能低于2次。测斜在基坑开挖时每周不能低于1次，地下室施工时，每周检测次数不能低于2次。按照实际监测数据，绘制深基坑支护顶部水平位移变化曲线图及沉降量观测曲线图，从而预测深基础支护的水平位移及沉降变化情况，为施工质量测评提供数据支持。

2.4施工洞口及垂直运输

由于是在地下封闭的环境下进行结构施工，垂直运输挖出的土方以及施工材料设备的过程也成了逆作法施工的重要一环，所以需设计用于地面直达地下结构底层的垂直运输，且尺寸大小符合施工要求的预留孔道。一般的发展方向是：设计合理的挖土方案和出土路线，满足“先柱后墙，间隔开挖，流水作业，严禁超挖”的逆作法施工原则，尽量减少预留施工口，从而减少加固预留施工口所需要施工量以及施工费用。

3结束语

在当前建筑基坑工程施工过程中，逆作法施工技术作为较为重要的一项技术方式，其在地形复杂、建筑物密集及工期紧张的建筑工程中发挥着极为重要的作用。相较于其他施工工艺，逆作法施工技术能够加快施工进度，实现工程建设成本的节约，对于整体工程项目经济效益和社会效益目标的实现具有极为重要的意义。而且采用逆作法施工技术，可以不断的完善建筑基坑施工，为建筑行业的健康、稳定发展打下坚实的基础。

参考文献：

[1]冯昆荣，曹少伟.逆作法施工的技术特点及要求[J].重庆建筑，2015（11）：99-101.

[2]徐静.浅谈建筑工程中逆作法施工技术[J].民营科技，2016，（11）：115-118.

[3]肖芳，李明.深基坑逆作法施工关键技术研究[J].建筑技术开发，2017（12X）：85～87.

论文作者:车欣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd9afd37c8c135a9df28e7bf.html