# 建筑工程机电安装施工技术措施探寻论文_洪斌1,华燕刚2

1浙江微风智能科技有限公司 浙江省杭州市 310000；2浙江银天智能系统工程有限公司 浙江省杭州市 310000

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的科学技术的发展也越来越迅速。我国建筑工程项目如火如荼地开展中，对建筑机电安装工作也提出了新的要求，为了保证建筑机电工程的质量，应当加强对施工过程的管理，明确安装程序和施工特点，做好成本、质量等方面的管控，保证机电设备的正常运转。

关键词：建筑工程；机电安装；施工技术；措施探寻

引言

在经济进一步发展和人们生活水平显著提高的背景之下，人们越来越关注建筑物自身的性能和质量，还对建筑物的水电等辅助性设备性能和质量有着全面的重视。尤其是部分高档性的建筑，其在机电设备的安装上提出了更高的要求。在智能建筑建设的同时，会涉及到相关机电设备，从某种程度上而言，机电工程的安装和施工水平与智能建筑的有序建设质量之间存在着较大的关系。然而就从当前的安装技术水平而言，在进行建筑机电工程的设备安装时，还是会存在一定的问题与缺陷。为了能够更好的实现建筑智能化发展，需要进一步提高设备的安全技术水平。

1机电安装在建筑工程中的应用现状

机电安装已经渗透到各个领域中，在不同的领域中发挥着非常重要的价值。机电设备在现代建筑行业发展中发挥越来越重要的作用，关系着建筑整体能否正常运行。仅仅就工业领域来讲，机电安装就占据了十分大的比例。我国机电安装在建筑行业的应用已经发生了较大的性质上的变化，从建筑角度和机电比较堵来看，两者的经营管理有着一定的差异，并不存在十分大的管理上的关系，但是当前建筑工程已经和机电工程的联系越来越紧密，经营管理工作的联系也在不断加强，各种公信问题和造价问题表现在建筑协同发展中。总结各种问题可知，两者都存在诸多管理不善的问题。从造价方面来讲，当前很难制止市场上的假冒伪劣产品。操作人员在机电安装工程中专业素质不达标也是常见的现象，更有甚者，安装人员在安装机电设备时没有达到规定的质量要求，最终造成安装质量不达标，后期机电设备运行问题比比皆是。通过分析可知，市场混乱、建筑工程总效益欠缺是主要问题，亟待制定完善的制度来推动建筑行业和机电安装水平的进一步提升。

2建筑工程机电设备安装过程中存在的主要问题

2.1机电设备设计深度有待提高

因为工程项目中的机电设备设计深度不够，影响机电设备各项功能的正常发挥，降低机电设备整体运行效果。现阶段，一些小型施工企业采用劣质机电设备较多，各项机电设备使用前，并没有进行合理调试，使得工程项目机电安装质量不断下降。此外，在部分施工企业中，由于各项机电设备缺乏准确定位，降低机电设备的总体运行速率，工程项目施工周期不断延长。

2.2机电设备安装技术落后

建筑工程机电设备安装流程具有一定的复杂性，涉及的领域与专业比较广泛，对安装施工人员的专业技能要求逐渐提升。如果建筑机电安装人员对安装施工流程缺乏足够了解，会降低机电设备的整体安装水平，建筑机电设备运行速度不断下降。伴随我国建筑机电行业的发展规模不断壮大，建筑机电设备安装施工要求越来越高，为了进一步提升建筑机电安装水平，运用先进的机电设备安装施工工艺非常重要。

2.3忽视安装施工细节

在建筑机电安装施工过程当中，因为施工人员忽视机电安装施工细节，使得工程项目中的安全隐患越来越多，影响建筑机电设备安装进度，严重的还会引发大型安全施工事故。例如，在某建筑工程项目中，由于施工人员对机电安装施工细节缺乏足够重视，设备螺栓没有完全固定，一旦外界动力荷载过大，会产生特别大的噪声与震动，出现严重的机电设备安全事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑机电安装施工的管理措施分析

3.1空调系统设备和其管道安装概况

①不同规格的空调设备都要满足相应的设计要求和说明。②机组需要按照图纸要求来设置在固定的部位上，需要使得坐标部位合理准确，还要对设备进行校正操作，吊架相接触的位置应该利用绝缘橡胶来达到减震的效果。③依据设计说明，实现热和冷水管间的相互连接，还要对设备的电器和自动调节仪表展开连接处理，其中需要使得设备外表干净无尘。将吊杆处在垂直的状态之中。④空调管道的装配需要达到相关要求的坡度说明，还要在管道项部安装自动排气阀。⑤对于风管的装配和不同型号的风管铁皮应该达到对应规格的说明和要求，还要使得支吊架之间的间距满足要求，风管的连接密封垫需要建立得合理科学，使得宽度和风管法兰相互协调，在装配结束后，需要对风管进行封堵操作，从而来避免灰尘的进入。⑥风阀的装配，依据相关要求，对于大于特定尺寸的风阀需要装配支吊架，对于其中穿过防火分区的，需要装配防火阀，而防火阀的装配需要满足图纸的要求，与此同时还要展开防火封堵的操作。

3.2给水管安装施工技术措施

给水系统采用的是不锈钢材质的管道，安装时应当在地面进行预制，不得在安装时，用铁器对不锈钢管进行敲击；当不锈钢管的管径在DN50以下时，可以采用卡压式连接，管径超过DN50，则可采用焊接的方式进行连接，不锈钢管的焊接应当使用氩弧焊，由专门的焊工按规范要求进行操作，确保焊接质量；给水系统安装完毕后，应当及时进行压力试验，外观检查无渗漏即为合格。

3.3做好机电设备安装施工检验工作

想要更好的延长建筑机电设备使用寿命，做好相应的检验工作特别重要。在开展建筑工程机电设备安装施工检验工作时，检验人员要重点注意以下问题：首先，了解建筑机电设备内部结构特征，对于质量不过关的机电设备，要及时与安装施工人员沟通，必要时可以进行二次施工。其次，主动与机电安装施工人员沟通，并不断加强机电设备安装检验力度。最后，将建筑工程项目机电设备安装施工流程进行改进与优化，并详细记录下检验数据，为今后建筑机电设备维修管理提供良好帮助。通过加强建筑机电设备安装施工检验力度，能够保证建筑机电设备安装施工质量更好提升，为机电设备的稳定运行打下良好基础。建筑机电安装施工人员在实际工作中，要严格控制各项机电设备质量，针对质量不过关的机电设备，要及时通知工程项目管理人员，更换或者重新购买机电设备，在保证建筑机电设备安装施工质量全面提高的基础上，促进机电设备安装施工检验工作的顺利展开。

3.4运用先进的安装技术

由于建筑机电安装施工存在一定难度，如果安装人员采用落后的安装技术，会影响建筑机电设备的正常合理使用。因此，机电安装施工人员运用先进的建筑机电安装施工技术特别重要。在运用各项先进的机电安装施工工艺之前，安装人员需要进行相应调试，并认真按照建筑机电安装施工工艺流程进行施工，在提升建筑机电设备整体运行水平与效率的同时，减少机电设备发生故障的次数与概率。除此之外，为了更好的提高建筑机电设备安装美观性，相关施工人员需要做好管线布局工作，特别是建筑工程中的照明管线、消防喷淋管线与空调通风管道等，将其进行规划布局，预留出相应的空间，并运用先进的建筑机电安装技术，能够保证建筑内部各项管线的平稳、安全运行，减少管线碰撞现象的发生，从而保证建筑工程结构更加稳固。在应用建筑机电安装新技术的过程当中，安装施工人员需要注意以下问题：第一，对原有的建筑机电安装施工流程进行全面优化处理，并根据建筑机电安装新工艺操作过程中遇到的问题，采取妥善解决方案进行处理。第二，认真遵守相关管理制度，建筑工程项目中的管理人员要制定针对性较强的机电安装管理制度，保证建筑机电安装新工艺操作过程中出现的问题得到有效解决。

结语

作为建筑工程中机械化作业的一部分，机电工程施工中不允许出现任何疏忽和纰漏，为此，施工技术人员应当不断提高自身的专业水平和能力，做好施工质量控制，提高安装质量，加强对图纸、成本等方面的管理，全面提高机电安装的整体效益。

参考文献：

[1]廖何春.建筑工程机电安装施工技术应用技术[J].智能城市，2016，2（10）：80.

[2]孙迎杰.论建筑工程机电安装施工管理技术的策[J].化工管理，2016（14）：107.

[3]郑永超.论述建筑工程机电安装施工管理[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2016（01）：80.

论文作者:洪斌1,华燕刚2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddb31b2384e6ae967628af2c.html