# 水利工程地下连续墙施工技术要点分析论文_周兰英

丁东水库运行维护中心 山东德州 253000

摘要：水利工程地下连续墙施工过程中的地下连续墙其实就是指处于地面之下用来承载水利物荷载、防渗截水以及挡土支护等的连续墙体。因其具备刚度大、抗渗性能强、强度大、耐久好等优点。通过对工程设计方案和对坝基进行连续防渗墙处理的相关数据分析，地下基础整体强度在水利工程建设中有着重要意义。基于此，本文概述了水利工程地下连续墙施工，阐述了水利工程地下连续墙施工特点，对水利工程地下连续墙施工技术要点进行了探讨分析。

关键词：水利工程；地下连续墙；施工原理；施工特点；技术要点

一、水利工程地下连续墙施工的概述

水利工程地下连续墙施工大致分为以下步骤：首先，根据设计图纸找出连续墙的位置，然后构筑施工平台和导墙。之后使用泥浆护壁的方法，采用专用的挖槽设备，在地面上进行制孔或挖槽，当挖到设计的高程之后，下放钢筋笼，并进行清孔。之后采用水下灌注混凝土的方法对槽孔进行混凝土浇筑，形成钢筋混凝土墙。每个钢筋混凝土墙之间采用特制的接头进行连接，在基坑的四周形成钢筋混凝土连续墙，来支撑基坑，保证基坑的顺利开挖。

其主要应用原理就是与地下深基坑施工相结合，通过凹槽设计、混凝土灌注、钢筋笼加固等的施工工序来构筑起相应的连续墙。

二、水利工程地下连续墙施工特点的分析

水利工程地下连续墙的施工特点主要是：地下连续墙具有刚度大、抗渗性能强、强度大、耐久性好、适用范围广等特点，被广泛应用于水利工程建设中。所谓地下连续墙，指的是在进行工程开挖土方前，先采取专用挖槽机械，基于泥浆护壁的情况分次对一定长度的沟槽进行开挖，等到开挖工作满足设计深度，同时将沉淀下来的泥渣清除完毕后，将地面上加工好的钢筋骨架，采用起重机械，吊装入充满泥浆的沟槽之中，并采用导管将混凝土浇筑在沟槽中。其浇筑的顺序为由沟槽底部至沟槽上部。同时做好泥浆置换的工作。一旦混凝土浇筑达到设计标高，就意味着完成了一个单元槽的施工。但还要采用专门的接头，来进行不同单元槽段的连接，从而形成连续的地下钢筋混凝土墙。如果地下连续墙呈封闭状，则在开挖基坑后，地下连续墙能够发挥挡土与防水的功能，给地下工程施工创造条件。地下连续墙还是水利的外墙承重结构的一种良好形式，实现了两墙合一，使工程的经济收益明显得到了提高。尤其是对于一些水利工程而言，如果将地下连续墙与“逆作法”有机结合，则能够让施工效果得到极大优化。这是一种具有推广意义的施工手段。水利工程地下连续墙是一种具有相当难度的施工技术，要想让施工效果满足实际需求，还要充分地对其施工原理和工艺流程进行分析，提高对其的认识程度。

三、水利工程地下连续墙施工技术要点的分析

1、施工准备技术要点的分析。为了保证水利工程施工的顺利进行，必须要仔细进行连续墙施工前的准备工作。准备工作的具体内容包括：（1）对将要施工的现场进行平整，并准备好施工中要使用的道路、水、电等设施；（2）测量放样。根据设计图纸的设计准确确定连续墙的施工位置，并做好标记；（3）准备施工机械。在施工前要根据施工地点的地质条件选择合适的施工设备，并进行检查，保证其使用状态；（4）施工人员准备。地下连续墙的施工技术要选用技术熟练和施工经验丰富的施工人员，并且要在施工前进行技术交底，将施工的具体方法、具体的施工措施和施工质量要求交代到位，保证施工的精准性。

2、导墙施工技术要点。导墙施工是地下连续墙施工中的重要组成部分，其作用主要有：（1）导向作用。地下连续墙的施工中，导墙能够引导机械按照正确的位置进行施工，从而保证成孔的垂直度和结构尺寸。（2）导墙能够稳定泥浆，从而保证泥浆的护壁效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）导墙能够稳定表层土壤，从而避免在在钻孔中发生坍塌的情况。（4）地下连续墙施工时能够以导墙为基准。导墙是设置在施工平台上面的。施工平台用来保证槽内的浆面高于地下水的液面，从而防止施工中的坍塌情况，并提高成槽率。导墙是地下连续墙施工的临时构筑物，建造导墙的材料有很多种，可以是砖砌的，也可以是钢筋的，或者混凝土的，同时也可以根据地质条件的不同而做成不同的断面形状。一般情况下，导墙用C20的混凝土建造，如果有承重的需求还需要在其内部布置钢筋。为了防止地表的水、砂石或者杂物落入槽内，导墙的设置应高出地面20～30cm。修建导墙应按照设计图的放样位置进行施工，导墙的中心线与地下连续墙的中心线必须保持一致。施工完成后，应在导墙的外侧回填粘土，防止漏浆。

3、泥浆护壁技术要点。 地下连续墙的造孔施工采用的是泥浆护壁的方法。 泥浆在造孔施工的过程中主要起到了护壁、防止坍塌、清理槽孔钻渣、冷却和润滑钻头的作用。泥浆应在施工槽外制作，并存储在施工现场的泥浆池。制造泥浆的材料一般采用膨润土和优质粘土，为保证泥浆的质量应根据材料的具体性质确定配合比。泥浆制作时必须要搅拌充分，并且要在膨润土和优质粘土充分水化之后才能够使用，一般的水化时间为24小时左右。在造孔施工中要随时观察泥浆的状况，及时补浆。泥浆的高度应高出孔外水头50cm，并且应高于导墙顶部30cm。

4、造孔施工技术要点。造孔或挖槽工作是地下连续墙施工的关键步骤，所以在施工前应进行合理的施工槽段的划分，并根据具体的地质和施工情况选择合适的成孔机械，在施工的过程中应对造孔过程加强控制，以保证成孔的质量。槽段划分是划分出各个施工段的施工长度，一般情况下，槽段为4～6m，并且在槽段划分时不应将在拐角处设置接口。在造孔的过程中应严格控制好钻孔的垂直度，保证钻孔的精度。此外，造孔的施工过程应连续进行，不应无故中断，如果在施工的过程中出现意外情况，应及时提出钻头，防止塌孔埋钻的情况发生。

5、清槽技术要点。当造孔施工达到设计的标准后，经检查无误之后便进行停钻清槽。清槽的过程一般采用置换法，就是用浓度较稀的泥浆将孔内的泥浆置换出来。清槽后的孔底的残渣厚度不应超过20cm。除了置换法之外还可以使用潜水泵排泥法、压缩空气升夜法、砂石吸力泵法等。清槽后的注意事项应参照具体的施工规范进行核实和检查。

6、混凝土浇浆技术要点。水利工程地下连续墙的混凝土浇浆过程是使用导管进行水下浇浆施工，所以在施工的过程中保证良好的集料级配和混凝土的和易性是浇浆的关键。如果混凝土的石子粒径过大或者混凝土的和易性不能够满足要求，那么会影响混凝土的浇灌速度，并且很容易造成导管堵塞。在采用两根导管进行灌浆时应注意尽量保持两根导管的同步性。此外，还需要用测锤对浇灌情况进行及时的测量，如果发现偏差应及时的调整。因为在一般情况下，混凝土的浇灌面不会是水平的，所以进行测量时采用三个测量点进行测量，并把高差控制在500mm内。值得注意的是，混凝土的表面存在沉渣和劣质混凝土泥浆，很容易产生测量误差，所以测量时要仔细严谨。通常情况下，粗骨料在测锤碰到软弱层厚的100～200mm后的位置。

结束语

综上所述，地下连续墙具有耐久性好、抗渗性强等特点，所以使其在水利工程中得到广泛使用。并且水利工程中的地下基础强度和质量直接决定着工程整体质量，因此为了保障水利工程施工质量，必须加强对水利工程地下连续墙施工技术要点进行分析。

参考文献

[1]于秀军.水利工程地下连续墙的施工技术浅析[J].陕西水利，2011（03）.

[2]马建超，杜雅丽.浅谈水利工程的地下连续墙施工技术[J].中华民居，2011（09）.

[3]何朝霞.水利工程地下连续墙的施工技术实例分析[J].中国水运（下半月），2015（15）.

论文作者:周兰英

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddb4c1679c8d28e13a5fc503.html