# 配网通信中无线通信技术的应用研究论文_林涛

（广东电网有限责任公司肇庆封开供电局 526500）

摘要：无线通信技术具体是利用微波，红外线等电磁波通过调制和解调设备实现信息传播的现代技术，相对于传统有线通信而言，该技术在很大程度内解决了定点通信问题。基于此，以下对配网通信中无线通信技术的应用进行了研究，以供参考。

关键词：配网通信；无线通信技术；应用

引言

随着时代的不断发展，传统的电力通信技术，在实际应用过程中，各种问题已经开始显现。为了满足电力通信发展的实际需要，研究人员在通信方式上进行了大力的创新，将微波通信和卫星通信有效结合了起来，形成了更加立体的通信传输网络，摆脱了对线路通信的依赖，弥补了传统通信中出现的各种不足。

1无线通信技术的当前发展状况

目前来说，我国的无线移动通信技术的主体依然是4G技术。4G的到来，带来了我国互联网产业以及一系列相关产业链的繁荣。相比于3G，4G的网速更快，服务功能更全面，具有非常明显的优势。但是，其自身也具有一些缺陷，如信号不稳定，安全性存在一定问题等。随着各大运营商的不懈推动以及彼此之间的相互竞争，我国的4G移动通信技术已经基本普及。但是，4G技术存在的缺陷也依然需要运营商去解决，4G技术也依然存在着一定的上升空间。目前，人们对于4G网络服务功能、安全水平、智能化水平和网络速度依然有着更高的需求，运营商也普遍认为4G技术仍然有着许多没有实现的功能，依然可以进行更多的开发。因此，4G技术的发展依然会是未来一段时间内我国移动通信技术发展的主旋律。

2配网通信中无线通信技术的具体应用

2.1微博扩频通信

该技术表示针对微波载波实施扩频调制，经由对信号频带的合理调整，达成宽频通信这一目的。此通信模式自身本就存在极强的抗干扰性，且功率频谱具有的功率不高，位于实际无线通信需求运用中具备显著效用。然而，在现阶段的智能配网建设期间，此技术前期在通信设备层面具备较高的投资要求，之后的实践运用以及维护成本颇高。就部分城市的楼宇来看，信号被屏蔽的可能性较大，故而在实践中对配网通信技术选用时应实施客观且细致的分析，并谨慎选用。

2.2卫星通信技术

卫星通信技术是利用人类发射的地球卫星作为通信中继站的，利用无线电来传递各种信息，有效实现对各中转站之间的通信。卫星通信系统通常有卫星站和地面站站组成。地面站传输的信息再被卫星接收到之后，通过信息放大处理后，再通过改变信息传输的方向，对信息进行转发。人造卫星可以分为同步卫星和非同步卫星，同步卫星和地球的自转保持同步，非同步卫星的转动周期不与地球的自转周期同步。卫星通信技术就有覆盖面积大、通信质量高、受地理环境影响较小的优点，在国内外通信中的应用比较多。但这种通信方式也存在着自身一些比较大的缺陷，其通信的成本非常高，主要是由于卫星发射成本太高所导致的，其在军事、航海和航空领域中的应用比较多，但并不适合在日常通信进行应用。但随着技术的不断发展，卫星通信的贷款和成本也在不断降低，具有非常广阔的发展前景。

2.3230MHz无线电台通信

此模式可以说是国家无线电委员会配置给电力专门运用的无线频点，其具备极大的覆盖范围，且设备的安装极为便捷。然而，此无线通信技术自身仅具有点对点通信的功能，在实时数据的传输上无法提供较好的帮助，且传输方式无法实施行之有效的加密处理并进行纠错控制。在部分地形较为繁杂的区域，此通信模式具有的信号强度存在相应限制，易于被外界环境影响，最终对通信质量与效率产生不良影响。

2.4全球微波接入互操作技术的应用

这项技术的主要特点就是本地多点分布式信息传输系统，因此，可以为用户提工单店对多点的固定宽带无线接入服务。在对这项技术进行应用过程中，通常会将频率控制在20Ghz以上，因此，利用这项技术进行数据传输过程中主要就是对微米波进行应用。在一定的区域内，可以为用户进行形式比较多的传输数据接入服务，主要包括数字语音、因特网、视频文件以及数据等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要想更好地将这项技术在电力通信当中进行应用，对信号的传输范围应该引起足够的重视，并且微波在进行传输过程中，其传输范围非常容易受到天气等方面的影响，如果天气是非常好的，其传输范围可以达到8km，但是如果天气条件不是非常好的，其传输范围会有比较大的下降。

2.5短波通信技术

该通信技术是利用短波进行通信的，主要是由于短波具有频率高的特点，能够有效实现对天波和地波的传播。在天播信息传输过程中，其是利用电离层进行信息传输的。环球通信可以直接利用天波进行通信，但如果天波的反射次数过多，就会对传输质量造成比较大的影响，信号传输频率波动也较大。地波传输主要用于短波的通信，其工作频率较低，但相对于天波的稳定性好。

3无线通信技术的发展趋势

3.1融合化

通过综合分析我国现代通信技术，发现在未来该项技术将逐步实现技术融合，具体包括以下三种，其一是无线技术与蜂窝网技术的有效结合，以此为基础，能够有效实现计费功能和检测功能，在目前电子产品范围内，传输距离较短的无线通信技术，据较为广泛的应用，在未来，该技术将逐步实现多样化，二者将实现更为理想的融合状态。其二是移动通讯技术和无线宽带技术的有效结合，随着我国不断拓展宽带市场，各项宽带技术也得到了一定程度完善，宽带整体业务得到了很大程度的发展，而WIFI技术也使业务通讯技术和宽带技术实现有效连接。其三是无线通信技术和多媒体技术的有效结合，在我国目前各个领域，多媒体技术已经实现了一定程度的普及化应用，具有极其重要的应用价值。

3.2蓝牙技术将是无线通信业的新星

在实际的应用中无线通信实现更新和发展，有效创新对无线通信是至关重要的，也符合通信行业的整体趋势。在诸多的领域无线通信不断取得自身的价值，例如在无线通信中蓝牙的应用，这是无线通信的其中一个趋势，诸多的领域离不开蓝牙技术的支持，特别是在车载系统中蓝牙的重要性是不可忽视的。因为蓝牙的存在，让诸多的工作更加高效。在诸多的领域蓝牙都是无线通信的一种趋势，特别是短距离通信中，可以说蓝牙有着无可取代的地位。

3.3创新化

在现代社会经济高速发展不程中，创新是保证各行各业发展可持续的重要条件，在具体发展无线通信技术时，由于不同用户使用需求不同，因此，在发展无线通信技术过程中，必须确保高度衔接不同行业学科，使其应用价值得到最大程度的提升。确保无线通信技术实现更高程度的创新化，能够使其在一定程度内实现跨领域发展，确保未来社会经济建设过程中能够进一步满足社会发展需求。就本质而言，无线通信技术是新世纪的产物，创新是其发展的重要条件，在任何时期都必须严格遵循创新原则，基于生产需求进行有效开发，这么能够实现秦英用范围的进一步拓展，使其更好地满足新时代发展需求。

结束语

在当下社会的实际发展中，无线通信起到非常关键的作用，人们的日常生活已经离不开无线通信的支持，而无线通信的整体发展也有需要各方面的支持，当下国内无线通信领域，很多技术已经取得了成就，技术手段不断成熟，包括3G技术、蓝牙技术等，为人们的实际生活提供非常好的条件和便利。

参考文献：

[1]张畅.无线通信技术在电力通信专网中的运用[J].数字通信世界，2019（06）：167.

[2]高源.电力通信专网中无线通信技术的应用研究[J].通讯世界，2019，26（03）：52-53.

[3]冯超.关于配网通信中无线通信技术的探讨研究[J].数字通信世界，2019（01）：77.

[4]张明明.配网通信中无线通信技术分析[J].数字技术与应用，2018，36（04）：23+25.

[5]陈相德.对配网通信中无线通信技术的探析[J].数字通信世界，2018（02）：15+24.

[6]张厦千.基于无线通信的智能配电网通信技术研究[J].通讯世界，2014（23）：36.

论文作者:林涛

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddb5e5cef4366d3b3db7601e.html