# 工民建工程中的钢筋施工技术及其质量优化管理论文_陈江朋

身份证号：13063119900626XXXX

摘要：在我国工民建筑工程中，钢筋混凝土等原材料为主要施工材料，其质量会直接影响整体建筑工程的质量，因此，施工前，工作人员必须对施工材料的型号、质量、性能以及成分进行检验。在施工过程中，对钢筋材料进行合理使用也非常关键，可保证钢筋混凝土结构的强度和质量，避免出现质量安全事故。

关键词：工民建工程；钢筋施工技术；质量

引言

随着我国城市建设进度的加快，工民建工程数量逐渐增加。钢筋工程作为工民建工程的核心所在，其施工质量直接影响工民建施工进度及整体质量。由于工民建钢筋工程的钢筋需求量较大，加之施工工艺相对复杂，施工期间容易出现各式各样的问题。因此，分析工民建钢筋工程施工具有一定的现实意义。

1 建筑工程中钢筋施工存在的问题

建筑工程中钢筋施工主要存在以下几方面问题，首先是钢筋材料问题，目前很多工程单位为了节约成本，在选择钢筋材料时进行违规操作，所选择的钢筋材料不符合工程标准和要求。而且，市场环境复杂，缺乏统一的管理和监督，导致钢筋产品质量参差不齐，部分供货单位在巨大利益的驱使下存在以次充好的行为。工程单位在材料选购过程中，缺乏严格的管理和质量控制，部分劣质材料被应用到了施工当中，影响钢筋施工的整体质量。其次，钢筋施工过程中施工人员无法按照标准进行施工，导致工程施工的质量无法得到保障。具体表现在管理人员无法对施工进行有效的监督管理，管理水平低，缺乏必要的管理经验和知识。施工技术人员自身技术水平有限并进行违规操作，导致技术实施出现问题，从而影响到工程施工质量。最后，对整个施工过程缺乏必要的监控和管理，其中包括施工前方案设计和材料选购的监管，施工过程中施工工艺的监管以及施工后验收的监管，对整体的施工质量无法有效进行把控。

2工民建工程中的钢筋施工技术及其质量管理

2.1钢筋材料的焊接加工

在钢筋施工过程中，材料的加工质量会直接影响到整体施工的质量。在对钢筋材料进行焊接加工时，应该严格按照设计要求和施工标准进行，采取科学合理的加工方法的同时也要确保钢筋材料的质量，保证加工后的钢筋材料符合施工要求。首先是加工场地应该选择在工程作业的现场，防止因搬运而导致的对加工产品质量的损害。其次，在加工前应该确定好钢筋的材料配比和质量要求，严控材料质量，保证施工工艺的顺利进行。最后，在加工过程中采用必要的保护措施，在保证加工顺利进行的同时避免对钢筋材料质量造成二次损害。钢筋施工中，焊接是钢筋加工的主要方式，目前常用的焊接技术有电弧焊、气压焊、闪光对焊等。焊接效果主要与焊接方式的选择和技术人员的焊接水平有关。建筑工程中，为保证钢筋材料的加工质量，必须高质量完成焊接任务，这就要求工作人员应该根据具体的施工条件和需求选择合适的焊接方式，制定出科学合理且可行性高的焊接方案，并按照方案标准进行焊接。工程的管理部门应该对技术人员进行考察，选择技术熟练的工作人员进行施工以保障施工质量。

2.2钢筋绑扎施工

钢筋绑扎施工是工民建钢筋工程施工中的主要构成。如钢筋绑扎处理不当，可能会影响绑扎部位的稳定性，甚至影响整体钢筋工程质量。为避免出现上述状况，在进行钢筋绑扎施工时，应严格按照标准的绑扎工艺流程进行施工，即于参照工民建钢筋工程施工图纸标记钢筋位置线后，将钢筋材料运输至待使用部位，实施钢筋绑扎施工。施工完成后，验收钢筋工程，重点评估隐蔽钢筋工程的绑扎效果。此外，根据既往工民建的钢筋绑扎施工经验，为了保障施工效率及施工质量，可将以下几种措施，应用于实践钢筋绑扎施工中：①钢筋数量预计算。通常情况下，工民建钢筋工程的钢筋消耗量较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了便于施工，避免过量堆积钢筋材料，可参照钢筋工程施工图纸，利用钢筋间距等关键信息，计算出工程各区域钢筋消耗量，并根据图纸内容预先于工程现场的墙面、柱等部位标记适宜数量的钢筋位置线，以此为后续钢筋施工提供便捷。②绑扎相交点处理。钢筋绑扎相交点移位是钢筋工程施工中的常见问题。为避免移位问题的发生影响钢筋结构的稳定性，需在确保所有相交点均进行绑扎的基础上，采用八字扣法进行固定，以抑制绑扎相交点移位问题的产生。③合理确定绑扎顺序。根据既往钢筋工程施工经验，如随意进行绑扎，容易出现绑扎混乱等问题，甚至影响钢筋工程施工质量。为避免出现上述状况，可按照先主筋、后箍筋、最后水平筋的顺序进行绑扎施工。④钢筋施工效果评估。工民建钢筋工程中，如某一处或多处钢筋位置不当，极易影响后续施工。对此，需加强钢筋施工效果评估，即要求施工单位针对所有钢筋工程如实填写隐蔽工程验收单，借助验收环节及监理人员等的约束作用，保障钢筋工程施工质量。

2.3梁、板钢筋施工

在工民建钢筋工程中，梁、板钢筋施工无疑是一项主要内容。根据既往要点，梁板钢筋施工部分出现质量问题的风险较高。为了避免出现上述状况，在实践施工中，应加强对如下方法的应用：①框架梁钢筋位置处理。框架梁的钢筋施工中，需将钢筋置于柱的竖向钢筋内侧，以此为后续钢筋施工提供支持。②现浇板内负筋、正筋处理。现浇板的正筋、负筋处理均依据其长跨方向、短跨方向完成。其中，长跨方向的负筋布设于下方，而正筋则布设于上方处；短跨方向的负筋布设于上部，而正筋则布设于下方。在绑扎现浇板内钢筋时，除了注意选用八字扣绑扎法进行处理外，还应注意绑扎接头搭接处的处理，为避免局部出现形变等质量问题，需分别于适宜规格的铁丝固定搭接两端及中心位置。③梁多排纵向钢筋处理。在工民建梁的钢筋施工中，因施工需要，梁常常需布设多层纵向钢筋。由于多层钢筋较容易出现移位、形变等问题，为避免出现上述状况，在处理上述部分时，可于两层钢筋中央处增设直径适宜的短钢筋（以25mm为宜），以保障多层钢筋结构的稳定性。

2.4钢筋锚固与搭接施工

在钢筋工程中，钢筋锚固、搭接施工也是其中的关键环节。目前工民建钢筋工程施工对于钢筋锚固施工、搭接施工的要求为：需参照工程设计图纸、施工验收规范进行处理，经验收检查无误后，方可确认钢筋锚固、搭接施工合格。以钢筋工程中构件中的钢筋接头为例，在验收环节中，如经查验确定：梁同一截面中的钢筋接头数量低于钢筋总数量的25%（剪力墙、柱这两种构件的标准则为50%），方可完成验收。如不符合上述标准，需要求施工单位返工。

结束语

总而言之，进行建筑工程施工时，钢筋施工技术有至关重要的作用，直接决定了整体建筑的施工质量。因此，只有保证钢筋材料的质量，才能保证钢筋混凝土结构的强度和承载力，保证建筑的施工质量。因此，施工人员要树立质量意识，在整个施工过程中，使对钢筋材料进行质量审核，在存运过程中采取科学合理的保护措施，在钢筋施工安装时注意科学性和合理性。

参考文献：

[1]佟川.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].居舍，2019（02）：61.

[2]严晓红.试论房建施工中钢筋混凝土结构施工技术[J].现代物业（中旬刊），2019（01）：210.

[3]卢冶.建筑工程中钢筋混凝土工程施工技术分析[J].现代物业（中旬刊），2019（01）：219.

[4]罗梦霞.建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点[J].四川建材，2019，45（01）：117-118.

[5]梁怡弘.钢筋混凝土结构施工技术在房屋建筑施工中的应用研究[J].工程技术研究，2019，4（01）：96+167.

论文作者:陈江朋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddb6dbc5958147e9c4714fae.html