# 浅谈工程测绘中GPS测绘技术的应用论文_许樊樊

（中工武大设计研究有限公司，湖北武汉430000）

摘要：本文主要就GPS测绘技术的主要特征以及在工程测绘中的现状进行详细分析，并对GPS测绘技术在工程测绘当中的具体应用加以探究。

关键词：建筑工程；cps测绘技术；应用

前言

随着科技进步，社会发展，工程测绘技术逐渐成为工程建设的必要组成。一旦缺失工程测绘中的图纸以及数据，工程建设的顺利将遇到阻碍，所以，研发高新技术，促进工程测绘技术的发展迫在眉睫。GPS技术作为一种高科技的空间定位技术，具有操作简单、定位精度高、观测效率高等一系列优点，随着其在工程测绘中的应用日益广泛，工程建设的稳定性以及安全性获得整体提升。

1 GPS测绘技术的特点

目前，GPS作为新型定位技术广泛应用于生活的各个方面，其不仅使得科学研发获得重大突破，人们生活发生巨大变化，同时也使许多事情更为精准，工作效率明显提高。将GPS技术应用于工程测绘之中已经成为时代发展的必然趋势，其能够在充分发挥自身灵活性、方便性的基础上，大大提高工程建设质量，获得预期经济效益。与传统测绘方法相比，GPS测绘技术在测量方面具有更高的测量效率以及精确度，同时，其在应用过程中实现了与计算机技术的结合，在一定程度上简化了测量程序，降低了GPS测绘技术在实际操作中的专业性要求。一般地，GPS 测绘技术具有以下三个主要特点：首先，操作更简洁。将GPS测绘技术与其他技术相结合，可以使其在实际应用中的操作方法更加简单，同时，随着GPS测绘技术的不断发展，其应用范围也获得了拓展，无论是自动化操作，还是集成化程度，与传统工程测绘方法相比均得到了一定提高。其次，定位准确性高。结合具体的测量数据，不难发现GPS测绘技术在实际应用中，较传统定位技术更具有准确性。如果定位测量300m至1500m的工程，GPS测绘技术能够在充足时间的前提下将误差控制在1mm以内，远远超过传统测绘技术的数据准确性。最后，观测速率提高。随着我国科技力量的逐渐强大，GPS测绘技术的应用范围日益广泛，开发力度得到了一定提高。再加上电子与软件技术的高速发展，GPS测绘技术的应用软件获得一定改良，为进一步提升其在实际运用中工作速率奠定了坚实基础。

2 GPS测绘技术的主要特征及在工程测绘中的应用现状

2.1 GPS测绘技术的主要特征分析

随着科学技术的进步，在工程测绘领域的发展也有了相应的进步，GPS测绘技术的出现对工程测绘的效率以及水平有了很大幅度的提升。GPS自出现发展以来，其在生活中的应用就一直存在，将GPS在测绘中运用能够在准确性方面得以有效体现，在测量的速度上也更为迅速，并能够进行全天候工作。首先从观测的速率上来看，能够实现快速静态相对定位的测量，流动站的观测不到两分钟就能准确定位，而后就能随时对目标实施定位，各站间的一些差距仅几秒。另外在定位的准确度上也相对较高，和传统定位方式相比有了大幅提升，另外在操作上也相对比较简单，其操作集成化以及自动化程度和测绘手段都有着相应的提升，在人工测绘的误差上也有了降低。

2.2 GPS测绘技术在工程测绘中的应用现状分析

当前的工程测绘的重要性已经引起相关项目工程管理者的重视，对测绘方法以及测绘技术方面在现实中的合理运用也比较重视。而GPS测绘技术现阶段的发展中，将其优势在工程测绘中的应用就能起到推动作用，其测绘的高效率以及低成本等，都能够对其在工程测绘中的地位得以保持。对GPS测绘技术应用过程中要能够采用两类坐标，主要是空间固定坐标以及地固坐标，在这两种坐标上就存有很大的差距，实际应用过程中就要能够结合实际进行应用，如此才能够对测绘工作开展比较有利。

3 GPS测绘的原理及在工程测绘中的具体应用

3.1 GPS测绘的原理分析

从GPS测绘的原理上来看，主要就是将GPS接收机设置在某一点上，然后在卫星不间断的发送定位信息，通过计算机来对所接收到的信息进行处理，对接收机的三维位置加以确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再者就是采用GPS实施测绘，实际工程过程中的测量可通过多种方法进行测量，也就是载波相位和伪距离的测量方法。其中的载波测量主要就是通过GPS卫星载波信号在传播路径上的相位变化计算信号传播距离。而在伪距离的测量则主要就是通过接收机所接收到的GPS卫星发出的测距码和电文内容，并结合信号发射到用户接收信息时间对两者间的距离进行计算。

3.2 GPS测绘技术在工程测绘中的具体应用探究

（1）将GPS测绘技术在工程测绘当中加以应用有着诸多的优势，如对国土地形地貌进行测绘来看，通过GPS测绘技术的运用能够对人力资源有效节约，并能够将测量的工作效率在很大程度上进行提升。而从工程的变形监测方面来看，这一技术的应用能够对设计强度以及观测的时段设计等实施监测，和传统测绘技术相比较而言，GPS测绘技术能够不受到天气因素的影响，对物体进行多种角度的定位，应对一些复杂的地区也不影响测量等。而在国内的矿井工程实施测绘过程中，通过GPS测绘技术的测量可以将诸多的实际问题得以有效解决。

（2）对GPS测绘技术在工程测绘过程中实际应用时，对这一技术的应用能够有效确保工程测绘工作顺利实施。具体应用中就分成测量点的选择以及测量标志的建立和外业的测量及数据处理几个重要的部分。还有是要在对GPS测绘技术的实际应用过程中，对一些设备的安装要保证便捷性，在视野上也要能够开阔的呈现，对这一技术的应用不能够受到电磁波的影响，对相应的绘图工作也要能积极完。

（3）对GPS测绘技术应用最为关键的环节就是外业的测绘，这一过程主要就是通过空间卫星导航系统来进行实施的，是对测绘的工作所需要的信息搜集对测量工作加大观察的力度。实施具体的观测时要能通过开机观测以及无线安置的方式对作业完成，在对设备的安置中一定要能够将GPS的设备通过三脚架来进行完善，还有是对天线的基座以及标志上方中心要能够对准，然后就是对数据的处理。

（4）将GPS测绘技术在城市建设工程测绘当中进行应用，能够对城市规划的需要得以有效满足，由于城市的规划在要求上相对较高，以及在控制的面积上也比较大，这就需要对城市建成区和规划区分界能够严格区分。在对城市的整体规划过程中就需要对建筑物的建设进行预计，并要能够对城市布局和公共环境影响最大化的减少。随着城市化进程的进一步加快，对可持续发展理念的落实中对城市的测量就有着要求上的提升，各大测绘的部门也要能够建立相应的CORS站，能够对数据的收集以及要求的调整等都可方便的体现。

（5）将GPS测绘技术在公路工程的设计当中进行应用也有着其重要性，首先在对公路的选线过程中，需要采取最优化的方案，对农田的占用量要能够最大化的减少等，根据科学的勘测设计规范来行事。为能够将中线的选用达到相应的要求，对道路中线的精确性得以有效保障，就要通过RTK技术进行实际的应用，然后在RTK的接收机方面作为流动站，再进行隔一段距离对数据进行收集，再将另一已知点作为参考依据，对重要的物质加以准确性的定位，然后把相关的信息数据输入到接收机当中，而后通过CAD软件实施选线，倘若是运用GPS RTK的放样技术就要进行输入点位的坐标，在接收机的提醒作用下就能达到精确的目标。

（6）通过GPS测绘技术在外业的测绘方面，主要就是将GPS在室外工程测绘当中的点进行选择，测绘结果的准确度隔阂是和选择点有着紧密联系的，这就需要在选点前将相应的准备工作能够完备。这就包含了对测量地的具体位置分析，以及坐标架和坐标型号等情况的重视。这些相关的内容都要在选择点前进行完成。还有是对无线安装装置以及开机观察测量方面也需要GPS观察测量。从GPS的布网工作方面通常是采取边连式以及点连式来连接成三角形，而对于一些工程的中心环节相对较多的片状地区就要采取网连式，这对地区的几何结构能够有效提升，同时对GPS的控制网精确度也能够得到有效保障。

4结语

综上所述，GPS测绘技术能够进一步提高工程测绘的准确度，充分发挥自身自动化与系统化的优势，为促进社会经济的高速发展做出巨大贡献。目前，随着社会发展，GPS测绘技术得到了不断完善与创新，将其广泛应用于我国的工程建设之中，能够在确保外业测绘高质高效的同时，大大提高我国的工程测绘水平，实现我国建筑力量的持续增强。

参考文献：

[1]林真勇．GPS技术在水利工程测量中的应用[J]．河南水利与南水北调，2015（08）

[2]侯启华，曹继如．浅议工程测绘中GPS测绘技术的应用[J]．科技研究，2014（9）

[3]孙玉松．论GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J]．黑龙江科技信息，2013（27）

论文作者:许樊樊

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月下

论文发表时间:2016/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddda0b01acb10f2fdf3d6654.html