# 济宁豪德商贸城一期工程点式支承玻璃幕墙介绍论文_汤荣发

金刚幕墙集团有限公司

摘要 通过济宁豪德商贸城一期工程，对点式支承玻璃幕墙进行介绍，包括该工程点式支承玻璃幕墙的构造设计、材料加工、安装施工等。

关健词 工程概况 构造设计 加工工艺 安装施工

1.工程概况

济宁豪德商贸城一期工程位于山东省济宁市区西郊安居镇105国道旁居礼路-居禹路段，建筑占地面积：18390.7m²，建筑高度：22.70m，建筑层数：5层（地下一层、地上四层）。

本工程外立面主要由点式支承玻璃幕墙系统、隐框玻璃幕墙系统、铝合门窗系统、铝单板雨篷系统及屋面点式支承玻璃采光顶系统组成。本文主要对立面点式支承玻璃幕墙系统进行介绍。

2.点式支承玻璃幕墙构造设计

本工程点式支承玻璃幕墙根据建筑立面设计要求采用钢龙骨玻璃幕墙系统，玻璃根据立面分别采用12mm蓝色丝印钢化玻璃、12mm透明钢化玻璃、12mm镀膜钢化玻璃与19mm镀膜钢化玻璃。驳接系统采用250系列。钢龙骨可视面表面氟碳喷涂处理。构造节点详见图一。

图一：点式支承玻璃幕墙横剖节点

Φ140x6mm钢管采用简支梁力学模型进行设计，钢管底部受压，承受自重荷载，钢管顶部承受水平荷载；钢管顶部及底部采用钢耳板通过直径Φ25销轴进行连接。根据受力模式，底部耳板开圆孔，顶部耳板开竖向长圆孔；连接钢耳板的转接件焊接在预置钢板上。

点式爪件主要采用250系列不锈钢四点爪，爪件通过转接件与钢管连接；立面玻璃主要采用12mm厚丝印钢化玻璃，主要规格为1200mmx1800mm，玻璃开圆孔，通过不锈钢驳接头与爪件连接；玻璃之间的缝隙通过硅酮密封胶进行密封；玻璃通过加工工艺镀上不同的丝印图案以达到建筑要求的效果。

3.加工工艺

经过现场实际尺寸复核，并结合施工图图纸，进行材料加工。由于不锈钢驳接爪等相关五金配件根据图纸要求进行成品采购，不再另行加工，现主要介绍Φ140x6mm钢管、玻璃的加工情况。

Φ140x6mm钢管的加工。前面已经介绍Φ140x6mm钢管采用简支梁力学模型进行设计，钢管底部受压，承受自重荷载，钢管顶部承受水平荷载；钢管顶部及底部采用钢耳板通过直径Φ25销轴进行连接。根据施工现场反馈的尺寸进行钢管加工，并把安装钢管所需的辅材也一并加工，如连接钢管与主体结构的钢耳板，连接钢耳板及钢管的销轴（加工图见图二、三、四）。

钢管加工需重点注意以下地方：开孔形式，为使钢管满足设计要求及现场安装要求，钢管需明确顶底部位置，钢管底部开圆孔，顶部开长圆孔；钢耳板开孔，钢耳板开孔需配合相应的销轴进行加工，以免出现圆孔与销轴配合过松或销轴安装不了等情况。

图二：Φ140x6mm钢管加工图

图三：钢耳板加工图 图四：销轴加工图

以上图纸明确表示了所需材料的加工尺寸，在明确加工尺寸后，还要说明材料的加工技术要求，如材质、加工偏差、焊缝要求、表面处理等。加工技术要求十分重要，不仅影响材料的安装，也影响材料的使用寿命，因此，加工要求是重中之重。

玻璃的加工。玻璃进行加工前，要进行以下工作：首先，根据施工现场反馈的钢龙骨安装位置尺寸情况，进行玻璃面板排版图编制；然后对每块玻璃面板进行编号，由于本工程玻璃有图案效果要求，因此板块排列及编号时需参照建筑外观效果。上述工作完成后，再结合施工图及施工现场安装要求，进行玻璃板块的加工工作（加工图见图五）。玻璃加工图明确加工尺寸、开孔位置、图案等；而玻璃材质、开孔大小、图案效果处理、加工偏差等可通过加工技术说明明确。加工图与加工技术说明相辅相成，缺一不可。

图五：12mm厚丝印钢化玻璃（“H”图案）加工图

玻璃加工需注意：开孔大小，每块玻璃四个圆孔，圆孔需考虑不锈钢驳接头的大小及现场安装误差的影响，避免出现玻璃安装不了及与驳接头配合过松等情况。

另外，由于本工程玻璃有丝印图案效果要求，在玻璃加工图完成后，还需要作一个玻璃字体模板，来确定图案距玻璃四边的尺寸，若缺少这一步，可能会造成玻璃丝印图案位置凌乱，进而影响建筑外观效果。

4.点式支承玻璃板块的安装

（1）安装施工顺序：现场测量放线→安装(预埋)铁件→安装钢管立柱→钢结构检查验收→除锈刷涂料→安装玻璃→玻璃打胶→清理玻璃表面→竣工验收。

（2）安装施工质量控制：首先对加工生产的钢构件及钢化中空玻璃按国家规范组织进行验收，并审核出厂合格证，未经认定合格不得使用；其次，铁件的安装是整个安装工程的基础，既是难点，又是重点，必须严格按图纸要求认真测量放线，需经检查核对确认无误后方可定位施工；第三，按照施工方案确定的顺序，先安装钢管立柱并固定，在安装尺寸复核调整无误后焊牢，注意焊接质量，做好防腐。第四，安装玻璃，先要确定吊装方案，经批准后方可执行。玻璃按顺序全部安装完毕后，应进行整体平面平整度的检查，确认完全符合图纸设计要求后方可进行打胶，需打胶部位宜用"二甲苯"擦净，然后粘贴保护胶纸，打胶要持续均匀，胶注满后要随时检查里面是否有气泡并及时进行处理。修饰好缝表面后，迅速撕掉保护胶带。待耐候胶表面固化后，清洁内外玻璃面，并做好防护标志。

安装过程中需注意：（1）了解该幕墙系统的设计受力模式，钢管严格安装顶底部朝向进行安装；（2）玻璃安装时根据施工图及玻璃板块排版图进行安装，即要达到建筑外观的图案效果要求；（3）玻璃板块与点爪驳接头连接后，待板块位置调整完成后，需拧紧驳接头。

5.结束语

点式支承玻璃幕墙的开发与应用，为建筑师提供了一个新的设计空间，无疑将会促进建筑幕墙的发展与延伸。究其原因主要是它具有钢结构的稳固性、玻璃的轻盈性以及机械的精密性。从实际使用效果看，总体上应该得到肯定，但也存在着价格、使用上的某些不足。本文以济宁豪德商贸城一期工程，对点式支承玻璃幕墙的构造设计、材料加工、安装施工进行介绍，希望本文对于那些刚接触点式支承玻璃幕墙的同行有所帮助，并希望更多优秀的文章可以指导或加深我们对于点式支承玻璃幕墙的理解。

[参考文献]

[1] CECS 127-2001 点支式玻璃幕墙工程技术规范

[2] JGJ 102-2003 玻璃幕墙工程技术规范

论文作者:汤荣发

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ddfb295805dce050ca30c5cb.html