# 浅谈LTE网络优化技术论文_朱次惟

中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 517000

摘要：随着4G网络在我国的推广和逐步应用，LTE也逐渐走进了人们的视线当中，TDD-LTE作为当前相对最为先进的一种4G网络模式，也成为4G网络发展主要趋势。随着人们移动网络通信效率与质量的要求的不断提高，针对LTE网络进行有效优化，提高网络通信服务的质量，也成为了完善我国4G通信业务的重要途径。

1.LTE网络优化技术的内容

1.1PCI优化

PCI干扰是造成无线通信网络下载速度缓慢等问题的主要原因。因此，对PCI进行优化是提高SINR，保障无线网络下载速度与稳定性的关键。而PCI优化应满足的前提条件，即同小区内的所有邻区列表内不应含有相同的PCI，邻区导频位置应尽可能错开，相邻小区PCI模后的余数应尽可能保持不同。

1.2覆盖优化

覆盖弱、越区覆盖或覆盖不均匀是网络优化中最常见的问题，这些问题的发生会导致无线网络出现接入成功率以及切换成功率下降、掉线率上升、上传下载速率差等现象，影响着用户无线网络的正常使用，也会导致投诉率的增加。造成以上无线网络覆盖问题的原因有很多，如天馈线系统工程安装质量问题、天线选型不合理、无线参数设置不合理以及一系列其他设备故障问题等。在对无线网络覆盖问题进行处理和优化时，首先要确定导致问题出现的原因，并根据具体的问题情况采取有效措施进行处理。如对于弱覆盖以及越区覆盖问题的处理，应首先对邻区漏配问题进行排查，然后根据问题的特征，制定不同的解决方案。对于弱覆盖区应采取调整小区导频发射功率以及调整天馈线系统来进行处理，对于越区覆盖问题应采取调整天线方向角、高度和下倾角的方式进行处理。此外，还要注意对设备故障问题的排查与检修，并对系统设置中的不合理参数及时进行修正，从而实现覆盖优化的目标。

2.5无线参数优化

无线参数设置的合理性也是影响无线网络通信质量与效率的重要因素。因此，在LTE无线网络优化过程中，对于无线参数的优化设置相应变得十分重要的内容。在当前的LTE无线网络中，可进行调整优化的主要参数包括：小区基本参数、PCI参数、功能参数、接入参数、切换参数、干扰规避参数、天线技术参数等。对这些无线参数进行优化的过程中，要根据LTE网络运行的实际状态，以及结合相关问题的现场测试数据进行分析，对相关参数进行合理的调整，以确保无线网络运行与通信服务的质量与稳定性。

1.3干扰优化

干扰主要来源有内部和外部，设备故障导致的内部产生干扰，是内部干扰；阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰是外部干扰。解决设备故障就能解决内部干扰，运用扫描仪，确定干扰源和干扰特性能够有效去除外部干扰。

1.4邻区优化

无线资源管理功能中的重要功能是切换，这种功能能够保证移动用户通信的连续性下，将用户从当前区域转移到其他区域的过程。这种技术在蜂窝系统中具有十分重要的作用，从无线网络频谱效率来看，当用户处于服务小区边缘时，不仅会对其他用户产生干扰，还会使袭击的通信质量受到影响。使覆盖率得到提高，减小掉线率和切换成功率是邻区的优化过程。

2.具体的优化流程

在优化LTE网络时应该对质量、容量、覆盖等方面进行关注，经过故障处理、干扰调整、覆盖调整、参数调整等每种优化手段进行应用，对网络的平衡进行完成，将网络的质量提升上来，对应用户的感知上进行保证。在没有开通站点的时候，需要先将计划进行启动主要涵盖着整体项目计划和站点需求的分析，之后对参数规划进行实施，主要涉及到PRACH规划、PC.工规划、邻区规划、TAC规划。在优化LTE网络的时候，主要的手段有这样几种形式:

1）定位和解决设备的故障；依据系统所收集来的一些信息，对无线指标带来影响较大的一些因素进行排查，便于进行问题的分析、问题的定位、评估无线网络、解决问题:①对设备运行的影响警告信息进行排查;②地可利用率异常小区的设备进行排查;③对干扰区域和覆盖异常的小区进行排查:④对无线性能指标存在异常的小区进行检查。2）对网络评价进行测试；对网络的实际情况进行分析，将无线网络评估测试在优化区域内进行，主要涵盖着CQT测试、UMC统计及其DT测试。3）采集有关的数据；利用DT测试、CQT测试及。MC统计等有目的性的对测试数据进行采集。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆4）问题定位；利用路测数据、全网IiP工等对网络的性能进行分析5）实施优化的具体方案；依据对问题进行了定位之后将优化的措施制定出来，对合理的优化方案进行实施6）进行合理的测试；在对优化措施实施之后，需要采集有关的数据，来对优化的效果进行验证。7）对验收和总结进行优化；最后评估全网无线的性能，进而对网络无线的性能进行判断，看其与特定的指标上能否一致，对输出性能优化的具体总结报告能否有效的给予满足。

3..LTE网络优化主要的优化措施

LTE网络优化技术的应用应将网络的覆盖、容量、质量等动态信息作为基础依据，在优化过程中，合理对网络的覆盖进行调整，根据具体干扰因素对干扰进行排除、抑制与规避，根据网络运行的实际情况对参数进行合理调整与设置，以及加强日产检修、做好故障处理，通过这些优化措施的运用，使LTE无线网络保持稳定良好的运行状态，并充分满足用户的使用需求。主要的优化措施包括以下几个方面：

3.1设备故障定位与解决

对设备故障的定位主要是根据系统收集的相关信息，对具有较大可能性的影响因素进行排查，根据排查结果进行无线网络评估、故障定位、分析以及处理方案的制定。主要的排查内容包括：影响设备运行的相关告警信息、可用率出现异常的小区、覆盖存在异常的区域、干扰区域以及无线性能指标异常的小区。

3.2网络评估测试与数据采集

为提高LTE网络优化的准确性与有效性，通常要结合实际的网络情况进行优化方案的选择，这就需要对优化区域的无线网络进行评估测试，以掌握优化区域的真实网络运行情况，主要措施有OMC统计、DT测试、CQT测试等。并通过以上评估测试措施的应用，结合实际的分析需要，对所需的相关数据进行有效的采集。

3.3问题定位

问题定位主要是利用对全网KPI以及路测数据的有效分析，从而对网络性能问题进行准确判断与定位，为优化方案的制定提供依据。

3.4优化方案的实施与验证

根据网络评估测试与问题定位所获得结果信息，制定针对性的优化方案，并在网络系统中实施。优化方案实施后，还要通过再次的评估测试与数据采集，检验优化方案实施的效果。

3.5优化验收及总结

经过验证性测试后，还要对全网的无线性能进行全面综合的评估，判断相关性能指标是否达到标准，如验收结果达标则输出性能优化总结报告，不达标则需进行重新调整与优化。

4.优化LTE网络时的案例分析

4.1有关干扰的情况

在进行问题定位的时候，利用DT测试中的SINR指标来进行问题标识，标识出SINR指标较差的区域。先队下行RSRP的指标问题进行排查，如果指标较差的情况也存在于下行RSRP之中，进而确定为是一种弱覆盖的情况。对于SINR较差而RSRP好的情况，需要对小区间的一些干扰问题进行排查和确认，对主要的干扰原因需要具体的分析，并采取正确的措施给予解决。

4.2漏配的问题出现在邻区当中

蜂窝系统特有的关键特征和独有的功能就是切换，邻区漏配的情况将会导致用户在不适应的服务范围内生存，不仅对自身的通信质量上会带来一定的影响，终端掉线的情况因此就会存在，此外，也会将更大的负荷带给整个网络当中，甚至对其他终端的干扰上也会带来提升的负面影响，邻区漏配的情况可以根据下图进行细致的了解，在小区的边缘上存在着终端，因为出现了邻区漏配的情况，不能在邻区将终端切换进去，掉线的情况因此就会经常的发生，对用户的直接感受就会带来十分严重的影响，网络指标因此大大的降低。

结束语：LTE网络在当前的移动网络通信中发挥着重要的作用，加强对LTE网络优化技术的研究与完善，对于提高4G无线网络通信的质量，促进我国移动网络通信技术的发展具有着重要的意义，而随着无线网络优化技术的不断进步，未来也将给人们的移动通信带来更大的便利。

参考文献

1. 钟鼎,基于TD-SCDMA网络的TDD-LTE网络优化移植性研究[J].信息信,2015(10):136-137

梁倩.支持实时多媒体业务QoS的LTE下行调度研究[J].现代电信科技，2015（04）

论文作者:朱次惟

论文发表刊物:《基层建设》2016年36期

论文发表时间:2017/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de144fab59511ee06a0bdec9.html