# 某循环流化床锅炉脱硫系统故障分析及技术改造论文_侯兴国

密山市朝阳热电有限公司 黑龙江密山 158300

摘要：某循环流化床锅炉脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫技术，因锅炉烟气中二氧化硫排放浓度波动较大，排放数据控制难度较大，环保形势严峻。为进一步降低二氧化硫排放浓度，切实消除环保风险，2019年针对脱硫系统存在的问题和缺陷，进行了全面改造维修，同时优化了运行方式。

关键词：脱硫系统；二氧化硫；技术改造；维修；达标排放

引言：

文章针对脱硫系统存在的问题，通过深入开展理论分析及全面检查，采取一系列切实有效技术和管理措施，保证脱硫系统正常运行，降低了二氧化硫排放浓度，确保环保风险受控。

1.脱硫系统存在的问题

在锅炉运行中，发现脱硫系统存在以下问题：（1）烟气中二氧化硫排放浓度偏高，控制难度大。此外，2#脱硫塔二氧化硫排放数值较1#脱硫塔明显较高。（2）启动除雾器冲洗系统时，脱硫塔内液位上升速率过快，。（3）侧进式搅拌机机械漏水严重。（4）脱硫塔尾部烟道漏水较多。

2.原因分析

2.1二氧化硫排放浓度偏高的原因分析

在脱硫塔运行中，影响二氧化硫排放浓度的主要因素有以下几个方面：（1）石灰石粉品质。石灰石粉的主要成分是CaCO3，影响脱硫效果的主要因素包括石灰石粉的纯度和粒度。根据脱硫装置的设计和运行特点，可以调整石灰石粉的品质，因此目前行业内对石灰石品质未做统一标准。烟气中SO2被液相吸收后生成，并发生以下反应：由于CaCO3难溶于水，因此对石灰石粉中CaCO3所占比例和粒度要求较高。（2）石灰石浆液配制浓度。脱硫系统运行中，运行人员根据二氧化硫排放值及时向脱硫塔内补充石灰石浆液，若浆液浓度过低，会延长反映时间，可能造成二氧化硫在某一时间段内超标。石灰石粉在浆液箱内配制的方法是：在浆液箱内注入适量水后，启动石灰给料机向浆液箱内加入石灰石粉，通过密度计监测浆液浓度。将查阅相关技术资料，石灰石浆液正常浓度为17%~37.5%，对应的密度值为1120~1310mg/m3。由于浆液箱设置在室外，冬季气候较严寒时密度计管道容易结冻堵塞，造成密度计失灵。因此，浆液浓度可能会对二氧化硫排放浓度造成一定影响。（3）脱硫塔内浆液pH值。pH值对脱硫系统运行主要有以下影响。pH值过低时，无法充分吸收液态中的二氧化硫，导致烟气中的部分二氧化硫无法被吸收，造成二氧化硫排放超标。pH值过高时，会造成CaCO3溶解速率降低，不易分解。当pH值大于5.8时，H+浓度降低，Ca2+析出难度加大；当pH值大于5.9时，浆液中的CaCO3含量达到2.98%，石膏的含量低于90%，造成二氧化硫与石灰石粉反应不彻底。前期运行中，脱硫塔pH值控制偏低，部分低于5.0，对二氧化硫排放浓度造成一定影响。（4）脱硫塔内浆液喷淋效果。脱硫塔内共有3层浆液喷淋层，每个喷淋层设置1台浆液循环泵，每层有16个碳化硅材质的喷头，共48个喷头。正常运行时，启动2台浆液循环泵，2层浆液喷头喷淋形成2层水幕，吸收二氧化硫。在检查中发现，1#脱硫塔3层喷淋层共有7个喷头堵塞；2#脱硫塔b、c层共有7个喷头堵塞、1个喷头破损，A层浆液循环泵叶轮严重腐蚀，无法实现浆液循环，导致A层喷淋全部失效。因此，脱硫塔浆液喷淋系统故障是造成二氧化硫排放浓度偏高的原因之一。（5）脱硫塔内部浆液置换情况。脱硫塔内浆液中含有CaCO3、CaSO4等，若不及时置换，会影响石灰石粉溶解率，进而影响脱硫效率，同时加大对浆液循环系统的磨损。脱硫塔内部浆液置换不够及时，影响二氧化硫排放值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2除雾器冲洗系统导致塔内液位异常上升问题原因分析

经检查发现，2台脱硫塔除雾器冲洗管均存在PPR管（规格φ89）堵头脱落的缺陷，导致冲洗水未通过冲洗水喷头，而是直接灌入脱硫塔，导致脱硫塔液位异常上升。

2.3侧进式搅拌机漏水问题原因分析

脱硫塔各配备2台侧进式搅拌机，主要作用是防止塔内浆液沉积，同时在氧化风周围加强扰动，提高将SO32-氧化为SO42-的速率。经观察，侧进式搅拌机初期漏水较为澄清，应为机械密封磨损，导致冷却水漏出。在后期机械密封磨损加重，导致塔内浆液漏出，进而加速机械密封磨损，最终致使搅拌机停运。

2.4尾部烟道漏水问题原因分析

造成尾部烟道漏水的主要原因是烟气带水量异常增多。经检查，2层除雾器均堵塞严重，波纹板内石膏板结较多，使除雾器无法正常除去净烟中携带的水汽，烟气进入尾部烟道以后，大量水汽降温凝结，出现漏水现象。

3.技术措施

（1）合理配制浆液浓度。采取两项措施：一是更新了浆液箱密度计，同时增设电伴热系统，确保监测数值真实有效；二是根据石灰石粉品质，合理调整浆液密度值在1150mg/m3左右。（2）适当提高pH值。加强运行管控，运行人员根据脱硫塔内浆液pH值变化，随时补充石灰石浆液，将pH值控制在5.5至5.7之间，保证脱离效率。（3）修复浆液喷淋层。采取两项措施：一是疏通、修复部分浆液喷头，确保每一层形成完成的水幕，防止出现“空洞”；二是更新2#脱离塔A循环泵。（4）定期置换脱硫塔浆液。根据运行情况，当pH值偏低，二氧化硫排放值出现上升趋势时，运行人员及时启动浆液排出泵，将塔内石膏浆液排至事故浆液箱，然后向脱硫塔内补充适量石灰石浆液。待事故浆液箱内石膏浆液达3/4以上时，启动脱水系统，进行石膏脱水作业。从而实现塔内浆液置换。（5）修复除雾器冲洗系统。采取两项措施：一是修复冲洗水管道堵头，防止冲洗水灌入脱硫塔；二是更新冲洗水管道上的喷头。（6）疏通除雾器。采用高压水枪冲洗除雾器，波纹板上粘接的石膏基本清除，不影响除雾器运行功能。（7）更新2#塔浆液循环泵。将拆解检查，原循环泵叶轮腐蚀严重，无法正常使用，泵体也磨损严重。车间根据实际情况，及时安装备用泵，确保A层喷淋有效。（8）更新侧进式搅拌机机械密封总成。拆除全部4台搅拌机，更新机械密封总成并安装完毕。（9）设定运行控制限制。根据锅炉烟气污染物排放标准，二氧化硫排放值为200mg/m3，但运行期间数值时有波动，为确保持续达标，制定运行控制限制：运行调整限制为150mg/m3，当超过该数值时，DCS系统发出声光报警信号，运行人员及时置换或补充浆液；运行控制限制为180mg/m3，通过运行调节，确保排放数值低于该限制。若二氧化硫排放数值超过180mg/m3，并持续上升，导致出现此情况的原因是原煤收到基硫分含量过高，此时应启动除雾器冲洗系统，快速降低排放值[1]。

4.运行效果

2019年10月28日至31日连续4日烟气在线监测系统对二氧化硫排放值进行检测，通过实际调查发现，二氧化硫排放值时有波动，但均低于200mg/m3，且排放值总体呈现下降趋势，且最小值低于50mg/m3。说明经过全面技术改造和维修，脱硫系统运行良好，二氧化硫排放值受控，随着运行控制措施的落实，脱硫系统优化运行初显成效。

结论：

简而言之，针对二氧化硫排放浓度偏高、浆液喷淋系统、除雾器冲洗系统及其他配套设备故障情况，进行系统理论分析，查找故障根源。通过采取有针对性技术改造及维修措施，消除故障缺陷，并加强技术管理，优化运行方式，实现达标排放二氧化硫的目的。

参考文献：

[1]GB19229-2018，燃煤烟气脱硫设备［S］.

论文作者:侯兴国

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de68232c960101ed9a1c6e2f.html