# 园林施工中绿地喷灌施工技术应用分析论文_胡园园

华艺生态园林股份有限公司 安徽合肥 230000

摘要：经济的发展和人们生活质量的提高，对城市景观建设也提出了更高的需求和标准。作为园林工程建设的重要施工环节，绿化灌溉技术受到越来越多的关注和重视。本文浅析园林施工中绿地喷灌施工技术的应用。

关键词：园林施工；喷灌施工技术；绿地；应用

1.园林喷灌技术

园林喷灌技术，主要是在专业的设备基础下，对水进行加压，从而在喷头的作用下进行分散形成细小的水滴，在园林绿地当中进行均匀的喷洒，可以说属于一种灌水方式。在现阶段，进行园林城市建设的过程当中，需要保持城市环境的环保效应的同时，还要不断的提升其园林绿化的技术。因此园林绿化用水和居民生活用水方面的矛盾也会不断的提高，在这种情况下，人们对于建设节约型社会的需求就会越来越迫切。

2.园林喷灌技术的优势

2.1节约水资源

园林喷灌技术是采用管道浇灌，将水均匀地浇灌在园林绿地表面，将有效减少人工灌溉中地表径流的浪费，从而大大提高水的利用率。据统计，相对于传统的灌溉方式，喷灌可节约用水50％左右。

2.2省工

园林喷灌代替了传统的人工浇灌法，在短时间内，可完成几百或几千平方米绿地的灌溉，从而大大提高了劳动效率。

2.3提高养护质量

园林喷灌是一种模拟天然降水的灌溉方式，其可根据不同的种植区及植物需水来设置系统；且其是模拟天然降水方式，可防止土壤冲刷和盐碱化，为植物根系创造良好生长的土壤环境，从而可提高园林的养护质量。

2.4增加景观效果

在浇灌的过程中，其不仅可满足草坪需水，且喷头喷出的水会形成雾化的效果，给静态的园林绿地增添靓丽的动态景观。

3.绿地喷灌系统的选用

园林中的绿地喷灌系统要借助机械化、自动化水平较高的各种灌溉设备来完成。建立这一系统的主要目的就是在园林处模拟自然降水，以实现对植被的灌溉。而采用这样的工作方式，不仅可以更加高效地利用水资源，而且还能提高灌溉工作的效率和质量。

4.园林施工中绿地喷灌施工步骤及其技术要点分析

4.1施工准备阶段

4.1.1施工现场的准备

任何建设项目，施工现场的准备工作是否到位，都会直接影响到项目正式建设期间的效率和质量。因此，要对园林施工中绿地喷灌施工前的准备阶段工作给予足够的重视。在正式建设前，首先需要确保施工现场的清洁和场地垃圾得到提前清理。然后确保拟建的绿地地坪标高符合工程要求，同时，确保绿地地坪的坡度满足冬季排水的需要。其次，在施工前要检查好施工现场应移植或拆除的建筑是否被彻底处理，确保施工现场清洁，还要确保施工现场的电源线路和水源供应的安全性及稳定性。水压、水量和水质必须符合试验要求，特别是在管道承压测试阶段的水源。最后，必须详尽掌握施工范围内所有埋深小于1m的设施及地下管线的分布情况，尽可能地避免在正式施工中对设施和管线造成不必要的破坏。

4.1.2技术准备

施工图纸审查，施工现场审查和技术交流是技术准备工作的主要阶段。施工图检查必须首先检查所有施工图是否完整、是否准确，然后确认设计说明和设计图一致。如果在审核过程中发现问题，应及时与设计人员和设计单位沟通，避免设计问题影响正式施工的效率和质量。施工现场审查工作，应根据设计图纸和设计要求，审查施工现场的周围情况、气候条件、土壤条件、水位条件、地形高度变化、地形面积大小等实际情况，以满足施工要求。如果发现问题，有必要及时报告，并由建设单位和设计单位制定适当的调整措施。技术交底的工作内容包括建筑工人的所有技术培训、施工安全和施工技术规范、关键施工环节、重点施工环节的讲解及熟悉等方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2施工放样

4.2.1喷灌区域边界的施工放样技术要点

一般情况下，被建筑物、道路及植被等划分好的喷灌区域边界，只需按照设计图纸进行复核确认，而不需要进行现场放样施工作业。在一些特定的情况下，则需利用仪器对喷灌区域的边界进行实地测定。平板仪、测绳、钢尺、经纬仪及皮尺等是常用的几种放样工具。当喷灌区域的边界为直角区域时，应采用测绳和直尺进行现场放样。当喷灌区域的边界为非直角区域时，现场的放样作业应选用经纬仪进行。喷灌区域边界线的构成，在通常情况下是一组闭合的折线或曲线，这些区域的放线顺序需遵循“点、线、面”的原则进行。

4.2.2喷头放样

进行喷头放样作业时，首先进行非边界区域的喷头放样，并先确定位于区域边界的喷头位置，然后再确定拐点之间的喷头位置，最后将边界处的喷头位置确定。喷头位置全部被确定后，需复核喷头的面密度、线密度和数量。

4.2.3管道放样

管道位置应根据设计图纸确定，在对管网进行实地连接的同时，将沟槽的位置确定。沟槽定线作业，应将小旗、石灰和木桩提前准备好。

4.3沟槽开挖

4.3.1开挖要求

沟槽开挖施工应采用人工开挖的方式进行，这样可以有效控制施工过程对地下设施和管线造成破坏。若绿地为新建，沟槽的开挖作业可依照沟槽定线直接施工，若绿地已建成，现场植被需提前移走，并妥善保护，在完成沟槽开挖作业再将其移植回来。沟槽的积水需及时排除干净，确保在无积水环境下进行管道的安装施工，保护沟槽的土质不被破坏。为避免刮风造成的回填，应在沟槽的下风向堆置土方。

4.3.2开挖宽度

沟槽断面形状需依据开挖深度和土质情况决定，其一般为梯形或矩形。沟槽宽度视下槽床的宽度而定，通常情况下是在管道外径的基础上加400mm。在符合相关标准规范的前提下，开挖宽度越小越好，这样可使土方工程量降低，有利于成本控制。

4.3.3开挖深度

沟槽上部土层与沟槽外径之和就是沟槽的开挖深度。喷灌系统下沟槽开挖的深度可以忽略冻土层的厚度，保证地上建筑物与植被不会破坏管道即可。若沟槽的位置在道路或绿地下时，其开挖深度一般为500mm。

4.3.4沟槽坡度

喷灌系统的沟槽坡度值通常为0.2%，同时需保证管槽底部土壤的密实度均匀以及平面的平整度。

4.4管道安装

4.4.1管道连接

弹性密封圈连接法、法兰连接法、胶合承连接法是当前管道安装中的主要连接方法，其中胶合承连接法最为简捷，应用最为普遍。管道的安装操作必须采用现场连接的方式进行。

4.4.2水压和泄水试验

水压的试验操作，应先排出管网内的空气，然后缓慢地向管道内注水至溢出，当水压值在管道内达到0.35MPa后，停止加压，2小时后，再对管内水压的下降值进行测定，同时检查管道是否有泄漏现象发生。若2小时内，下降值超过5%，则说明管道强度不符合标准，应第一时间对其进行检修。若2小时内，下降值没有超过5%，则说明管道密封及强度状况良好。水压试验完成后，可直接进行下一步泄水试验，而不必排出管网内的水。进行泄水试验时，需打开全部的堵头和泄水阀门，泄水完成后，立刻检查管内的积水情况。烟雾法是一种常用的检测方法，即在立管处排入烟雾，若立管处有烟雾排出，则表示有满管积水问题。

4.4.3覆土填埋

采用人工回填，将厚度在100mm筛过的原土或砂土在所用管道上填上一层，然后按照分层回填的方式在每层填上100-150mm土层，直到满足设计标高为止。

5.结束语

综上所述，绿地喷灌施工技术在园林施工中的应用，不仅要遵守相关的施工规范，选择科学的喷灌施工系统，同时还要坚持施工思想的先进性，结合时代的发展趋势，不断更新和完善施工技术，以提高园林施工的有效性和施工质量。

参考文献

[1]黄春燕.绿地喷灌施工技术在园林施工中的应用[J].现代园艺,2017 (08):223-224.

[2]夏利荣.园林绿地喷灌施工技术的探讨[J].江西建材,2011(02):263- 265.

论文作者:胡园园

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de7eaf59062e59943a24c7c2.html