# 地下管线物探监理中的问题与思考论文_王兆阳

山东中基地理信息科技有限公司 济南 250000

摘要：近年来，城市地下管线探测工程不断开展，相应的监理项目在其中扮演着重要角色。本文着眼于监理项目的物探监理环节，列举了城市地下管线探测工程监理项目中物探监理的部分流程，对于外业环节中常见的一些问题给出思考和看法。主要涉及热水管道的平面位置判断、井边点对于物探监理的影响、夹钳法测通信管线分析三方面。并结合工作实践，给出了一些建议。

关键词：地下管线；物探监理；热水管道；井边点；夹钳法

1前 言

伴随着各大城市日新月异的现代化进程，地下空间利用、地下管线普查的重要性日益凸显。国务院办公厅印发《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出了全面加强城市地下管线建设管理的重点任务。

《意见》指出，城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。近年来，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显，一些城市相继发生大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。为此，要把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能的重要内容，统筹地下管线规划建设、管理维护、应急防灾等全过程，综合运用各项政策措施，提高创新能力，全面加强城市地下管线建设管理。

在此背景下，基于管线普查项目的监理工作就显得尤为重要。根据《建筑法》的相关规定，符合条件的工程实行强制监理制度。不仅如此，监理人员的服务性、科学性、独立性、公平性等都在项目进程中起着不可或缺的作用。具体到城市地下管线普查工程监理项目而言，监理人员在规范各方行为、保障项目安全质量及进度、提升科学化水平、协调各方关系等方面具有不可替代性，其监理风格可对整个工程产生深远影响。

物探监理作为监理流程的一环，需要物探监理人员实地采集数据，对管线属性、连接关系等做出快速判断。本文将主要讨论物探监理的外业环节。

2物探监理中的几个问题

结合工作实践，提出以下常见问题：

2．1热水管道的平面位置判断

北方城市广泛分布的热水管道，一般由两根相同管径的钢管并行敷设而成。在探测热水管道时，部分探测单位作业组长的做法如下：打开热水井后，选取其中一根为基准，采用直接法探测该管出井后的平面位置及埋深。然后根据井内两根热水管道的间距，平移得到另一根热水管道的平面位置。由于两根热水管道基本是相同深度，这样就得到了两根热水管道的平面位置及埋深信息。

但在实际操作中，结果却往往令人失望。以2014年包头市城市地下管线普查工程监理项目为例，以此法得出的平面位置误差较大。在实验中，即使井内管道中心埋深不足200cm，探测所得管道平面位置与管道实际位置地面投影的间距也会达到50~80cm。这已经远超常用规程规范所允许的较差。

隐蔽管线点的探查精度要求一般为：平面位置较差不大于限差δts；埋深较差不大于限差δth。

上面公式中h为地下管线的中心埋深，单位为cm，当h<100cm时则以100cm带入计算.

2.2井边点对于物探监理的影响

根据常用规程规范，对于有两个以上入口（多盖）的市政管线检修井，或者井内空间范围≥2.0X2.0米时，要求实测出检修井井室空间的外轮廓实际范围。这种情况下，线缆类管线应在进出检修井的实际位置定管线点，该点称为井边点。

在平行检验的过程中，按相关要求，实施探查成果质量检验，应按照分布均匀、合理且有代表性的原则，随机抽取一定比例的样本。样本抽取比例应符合下列规定：

（1）重复调查抽取的明显管线点数不应少于该类管线点总数的3％，且不应少于30个；

（2）重复探查抽取的隐蔽管线点数不应少于该类管线点总数的3％，且不应少于30个。

可见，无论将井边点归入明显点或隐蔽点都会增加外业工作量。后文将指出，这不仅是不必要的劳动，还将一定程度上影响管线点数学精度的评价。

2.3夹钳法测通信管线

在探测通信类管线时，如果井内线缆较少，夹钳法应是不二选择。但在2015~2016年的北京市城市地下管线普查工程监理项目中，多次遇到横截面积较大，线缆多且密集的通信类管线。探测单位作业组长通常选择使用夹钳法，夹取靠近线缆截面几何中心的某一束线缆，根据该束线缆探测所得的平面位置及埋深信息，修正出管线整体的位置信息。这样做有时会产生较大的误差。

3几点问题的思考

对于之前提到的几种情况，结合相关文献，作出如下思考：

3.1热水管道

在各类管线仪中，一般接收机的输出信号为交变磁场的水平分量，如雷迪系列（英国雷迪公司生产），采用上下两个直立线圈接收磁场水平分量，并计算出水平分量的差值ΔH x。

上面公式中d为两线圈间距，当在地面上测读的物理量是水平分量H x或ΔH x时，在管线中心正上方时获得极大值。

在上文提到的情况中，相同材质相同规格的两根热水管道会被同时激发。它们产生的二次场互相叠加，使得管线仪的定位不能达到我们的探测目的。理想情况下产生的组合异常，其平面位置是两根管道组合在一起的几何中心在地面的投影。实际操作中极大值可能出现在被测管道的中心，可能出现在被测管道与临近管道间的某个位置，甚至是出现在临近管道的中心。这样得出的平面位置信息自然不够准确。

在此推荐倾斜压线法[1]，通过倾斜发射机使其与非目标管线不激发或激发最弱，以达到压制干扰信号，突出目标信号的目的。

3.2井边点

在管线探测中，井边点的使用可以准确描述较大井室中，线缆的具体进、出井位置，提高成果资料的可用性。但在质量检测中，井边点深度为井口量测井脖长度与井内量测管块井内深度之和。若作为明显点，则与一般明显点深度为直接量测不同；若作为隐蔽点，由于其深度为钢卷尺量测得出，而非仪器探测得出，其精度也会高于其他用仪器探测得出的隐蔽点。这些量测得出的“隐蔽点”在隐蔽点精度评价时，无疑会使整体评价趋向于更高的精度。

在此建议将井边点剔除在外，既不归入明显点，也不算作隐蔽点，而是作为辅助成图的独立存在。如此既可减轻监理人员外业检查中部分不必要的工作量，也可对管线点的精度作出更贴切的评价。

3.3夹钳法

在线缆条数较多时，由于线缆排布等因素的影响，夹钳法追踪的那束线缆并不会一直保持其与其他线缆的相对位置。因此，夹钳夹住靠近截面中心的线缆，也不能保证对管线整体位置的准确描述。此外，所追踪线缆束位于线缆整体下层时，上层的其他线缆也容易受到激发，从而影响测深结果，使修正后的埋深偏浅。这都是有时夹钳法误差较大的原因。

在此建议使用夹钳法时，应尽量选择夹取靠近管线截面中心的上层管线，且在需要时将夹钳法所得平面位置与感应法的探测结果进行比较。使用感应法对通信管线定深可能误差较大，但可以大致确定管线整体的等效中心。以此作为参考，可帮助我们找出平面位置。

4结 束 语

物探监理在外业工作中，会面对各种各样的管线分布情况。相似的反演条件对应着不尽相同的实际情况。物探监理要在综合已知信息的情况下，参考探测单位成果，给出独立的监理意见。希望本文提及的几点思考能够为物探监理的外业工作提供参考。

参考文献：

[1]陈穗生.2007. 管线探测四大难题的探测要点[J].工程勘察，（7）：63~64.

作者简介：

王兆阳，生于1992年，男，汉族，山东蓬莱人，大学本科，助理工程师，研究方向：地下管线

论文作者:王兆阳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dea253339906da228b2e0b14.html