# 农网供电质量管理水平的提升举措之探索论文_沈晓虎

淮安市楚明农电有限责任公司 江苏 淮安 223200

【摘 要】近些年来，随着新农村、新电力的农村电力发展战略的推进，以科技作为背景依托，农村的电气化建设得到了大力的推进和实施。由于人们对于农村电力的要求不断提高，对于农村电网供电的质量要求也不断提高。关于农村供电质量的管理直接关系到供电质量的好坏。本文主要通过对与农网供电的质量管理的相关措施进行了研究与探讨。

【关键词】农网；供电质量；管理水平

加强农村电网供电的质量管理可以有效的激发当地政府以及供电企业的积极性，增加起对于农村电网的资金投入，保证农村供电系统的和谐发展，从而改善农村居民的生活水平，带动经济的发展。供电质量的好坏影响到农村相关的用电设施的运行，一般来说，供电质量主要是指供电的电压高低。如果供电电压过低会导致用电设施的电流增大，使其工作效率与使用寿命受到严重的影响；而如果供电电压过高则会导致电能的额外损耗，并且对于用电设施的使用寿命也有一定影响。因此，提升农网供电质量的管理水平具有很重要的意义，能够有效提升农网供电的质量。

一、农网供电质量的影响

（一）供电电压允许偏差值

关于电网的供电电压，相关部门有着明确的规定，当电力系统的工作状态正常时，供电企业所输送到客户受电端的电压有其明确的允许偏差值。详见表一。

（二）供电电压偏差超出偏差值对于用户的影响

1.低电压的危害

如果区域内的低电压低于允许偏差值，那么会增大线路的负荷程度，当线路的负荷程度增大到一定的程度，电压会继续降低，形成一种越来越低的恶性循环形式。这样的后果就是导致供电系统的保护启动，造成大规模的区域停电。同时，由于电压过低，用电设备的电流输送增大，从而导致用电设备的线路损耗加剧，影响用电设备的寿命。严重的会导致电动机烧毁损坏。

2.高电压的危害

如果区域内的高电压高于允许偏差值，那么会加快用电设备的绝缘系统的损耗和老化，同时使绝缘系统的温度升高，从而加快设备的老化。例如，在部分农村地区的照明仍然在使用白炽灯，如果供电电压过高会导致农村使用的白炽灯的寿命明显缩短。同时，由于供电电压过高，会造成电能的额外浪费，许多建在农村的工厂会因此增加额外的电能损耗，加大生产的成本。

二、提升农网供电质量的管理措施

（一）提高农村用户的功率因素

如果区域电网内的用户的用电功率较低，那么电网的无功功率就会增加，这将使发电机更多的发出无用功从而使其达到一种平衡，从而影响有功输出，降低供电的能力。因此，电力的相关管理部门一定要对农村区域内的电力用户的用电功率进行考核，并根据此对电费进行适当的调整，形成电费的杠杆作用，从而提高用户的用电功率。用户向电网所吸取的无功得到降低，电压的损失就会得到降低，用户的电压质量也会在一定程度上得到改善。

（二）针对农村用户的用电规律建立电压管理信息系统

要根据区域内的农村居民用户的用电规律为其建立相配套的电压管理信息系统，从而实现电压的监控。电压管理信息系统应该包括有电压的合格率信息系统、信息采集系统、数据处理系统、报表生成系统、Web维护系统、以及上报系统等部分组成。通过该系统，加强对于电网电压的检测，同时针对电压数据的变化以及合格率及时进行上报。该系统在应用时要选择一定数量的电压检测点，同时这些监测点的位置以及相关数据要具有代表性，在监测点安装电压检测仪，并且针对各个监测点的实时电压以及电压变化进行监测和统计。并通过通信接口，定期将数据自动上传到系统总平台，再由系统自动对数据进行统计，生成数据报表，然后将报表进行上传，从而实现全自动化的电压数据信息管理。

（三）无功补偿措施管理

增加相应的无功补偿，以提升电压功率因数。首先，要提高自然功率的因数，然后在变电站上安装电容器组对无功进行集中补偿，安装规则是要按照主变容量的10%—15%进行安装。通过这样的方式来平衡无功电力的输送损耗。

（四）自动调压器的投入使用

自动调压器的使用主要包括两部分，分别是变电站所使用的有载自动调压器，以及在用以为用户进行配电的变压器上安装的带有负荷调压装置的自动调压器。

（五）移峰填谷的改善管理

移峰填谷主要是针对电网供电中所面临的电力分配不均衡，峰谷差距大的情况而产生的一种电力调控方式。通过这种管理措施，可以有效提高负荷率，从而实现电压质量的提高。

（六）增强低压电网的维修

在常见的三相供电的低压电网当中，通常采用的是将接地线、变压器外壳、以及中性线连接到一起的方式。当三相负载发生不均衡运行时，就会使中性点发生偏移，从而导致电压发生变化，负荷较小的一相电压变高，负荷较大的一相电压变低。因此，要在日常的管理当中增强对于低压电网的维修检查，要保证其能够正常运行，通过预防来提升用电电压的质量控制管理。

（七）供电半径的合理选择

对于供电半径要进行合理的选择，要针对农村的用电实际情况对于线路以及杆距进行合理的设计规划，要尽量减少线路的不必要迂回，减少功率的倒送，低压线路的供电半径要尽可能的降低，一般来说，配变应该设置在接近负荷中心点的位置处。供电半径的规划详见图一。

（八）电网的技术改造

要对不合格的供电线路进行适当的调整改造，对于主干线以及分支线的调整要按照经济电流的密度，选择导线截面。而供电电网的线路导线截面要按照输送的容量以及经济电流的密度进行相应的选择，并对其进行强度、电压损耗、以及发热的检验。通过对于电网的技术改造，使电压的损失值能够符合国家的相关标准，从而提升供电质量。

结束语：

农村电网的供电质量代表了农村电网的整体运行情况以及管理水平，也体现了供电企业的电力服务能力。目前我国农村电网的供电质量管理当中仍然存在着许多问题有待进行进一步的优化和改革，各个供电企业以及相关监督管理部门要加强技术改革和供电质量的管理，从而改善农村电网的供电质量。

参考文献：

[1]熊先云.基于多渠道的客户侧供电质量监控管理系统的应用[J].能源研究与管理,2016,01:15-17.

[2].江西省电力公司:多措并举提升农网供电质量管理水平[J].农电管理,2013,04:17-18.

[3]张涛.供电公司全面质量管理体系设计与实施探讨[J].科技创业家,2014,05:226-227.

论文作者:沈晓虎

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第20期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/deb5b3a88fd7f5842d0f07bb.html