# 集成式一体化水处理设备在中小型水厂中的应用论文_龙朝金

摘要：随着科学技术的发展，我国的集成式一体化技术有了很大进展，并在水厂中得到了广泛的应用。集成式一体化水处理技术具有净水效果显著、操作简单的优势，在中小型水厂中得到了广泛应用。本文首先分析中小型水厂所采用的水处理工艺，其次简要阐述集成式一体化水处理设备的特点，最后对集成式一体化水处理设备在中小型水厂中的应用进行详细说明，以期为相关领域工作人员提供借鉴与参考。

关键词：集成式一体化；净水设备；中小型水厂

引言

水是我国重要的自然资源，具有可再生和可循环利用的特点，现阶段国内水资源严重紧缺，并且处理废水的费用比较昂贵，在这种背景下，需要人们节约用水，保证水资源良性健康发展。天然水中含有大量的有机质、无机质，因此在工业生产中，需要处理天然水，这样才可以防止水资源的盐类浓缩，避免铜管中形成水垢和污垢，否则会导致水的温度直接上升。当凝汽管中的真空降低时，则导致铜管发生泄漏，严重影响锅炉的运行。

1中小型水厂的传统净水工艺

1.1混合工艺选择

在管式静态混合器的管道内设置合理的导流装置，促使原水通过导流装置形成高速运转的状态，从而实现有效的混合。混合工艺的主要优势为：成本少、工艺简便、维护容易、效果明显；其劣势主要有：易被外力干扰，流速要求较高，当产水量低于设计流量时，管内流速减小，也影响后续的处理环节。

1.2沉淀工艺

中小型水厂的沉淀工艺技术主要依靠斜管沉淀池，斜管沉淀池的优点表现在，沉淀时间短、工作效率高、占地面积小，并且出水比较稳定。与斜板式沉淀池比较，斜管沉淀池的水力半径较大，因此其净水能力更强，是目前中小型水厂沉淀工艺的首选，同时，由于净水工艺技术要求的提升，相关水厂的沉淀工艺选择将更加多样化和现代化，因此需要对其进行详细研究。

1.3絮凝工艺选择

网格絮凝池是在过去的穿孔旋流反应池革新而成的，在原来反应池的结构上对各个竖井横截面进行合理的缩减，并增设网格设备来减少反应时间，提升絮凝工艺技术的效果。此工艺技术的主要优势为：反应池结构简单、施工流程较为快捷、工艺设备精良、运行管理简便、适应性较强。

1.4过滤工艺

过滤是保证出水浑浊度符合相关要求的重要步骤，实践中过滤池的选择主要是V型滤池，其应用的优点是过滤时间长、滤料层利用效率高等。在过滤工艺技术的具体操作环节，可采取气水反冲洗工艺，进而可有效降低水资源的消耗量，使得出水的水质条件更好。此外，操作人员也可通过调节水阀门的松紧度，对滤池内进水量进行合理控制，进而达到衡量恒速的过滤效果。然而，V型池过滤方法也存在明显缺点，具体表现在自控要求高、反冲洗设备多、造价高等。

2集成式一体化水处理设备的应用

2.1设置换热器

随着科技水平不断提高，现代化工业快速发展，当前水处理的效果主要是通过分析数据得出，直观检查需要在维修设备时才可以实现。但在分析数据过程中，较容易导致发生数据偏差，数据存在误差会影响维修设备时间，从而不能及时掌握水循环具体运行情况。从这种情况出发，可以定期称重并观察设备，根据掌握水循环系统的情况，当发现存在的问题后，则需要及时处理。

2.2絮凝区

传统絮凝池与沉淀池在污水处理过程中，属于两个独立的系统，并且系统之间污水的处理与转化需要人工的参与，极大降低了中小型水厂的污水处理效果，和实际的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而通过对集成式一体化水处理设备的应用，可实现絮凝区水质条件的提升，通过智能化控制技术也可促进絮凝反应与沉淀处理的有机结合，由此，促进水资源处理工作的高效进行。具体工作中，集成式一体化水处理设备的日处理水量可高达10000m3，其中最小的一体化设备水处理总量也到达1200m3。因此，集成式一体化水处理设备在絮凝过程中的应用，可有效提升水资源处理效率。以下本文将以日处理水量在5000m3设备为例，讨论集成式一体化水处理设备在净水絮凝环节的应用。该设备絮凝区的有效尺寸标准为4050mm×3700mm×4900mm，分别代表絮凝池的长度、宽度和深度，该集成式一体化设备的有效容积为73.42m3，其絮凝反应时间为21min，因此满足规范要求的絮凝时间标准。集中式一体化设备应用中，其絮凝池穿孔旋流分格数为12格，起点孔的流速为0.9m/min，末端口的流速为0.2m/min。在具体的应用过程中，集成式一体化设备可将传统以钢筋混凝土为主要结构的絮凝池、沉淀池和过滤池集中在一体化的钢结构设备中，由此可有效提升污水处理工作效率。

2.3亡羊补牢，做好补漏，防止地沟水渗漏

地沟的防腐和渗漏处置事关化学水处置的最后排放环节，处理得当则能够保证电厂的生态环保效益，处置不好则危害电厂下部的土质层。做好地沟的防水防渗漏工作应当恪守以下几条原则。其一，做好日常检查，检查地沟瓷板砖的接缝防水程度，根据瓷砖的腐蚀程度预测其防腐程度和使用年限。其二定期进行设备停止检查工作，对设备进行拆卸维护，防止酸液在排放的过程中渗入设备管道内部而从内部腐蚀设备。其三对废弃的瓷砖的进行集中清理，避免废料的堆积而产生污染。其四对于已经出现的地沟裂缝利用细泥灰进行补合，也可使用环氧脂进行补缝裂缝连接，及时进行亡羊补牢。

2.4优化设备执行模式

当应用水循环系统时间较长时，容易出现“反洗”效果未达预期设想的情况，从而导致在石英砂中吸附部分泥沙，对水质产生直接影响。当质量较差的水资源进入超滤后，便导致超滤发生堵塞，超滤产出的水则因为这一原因逐渐变差，这种情况主要是预处理存在问题造成的。因此转变设备操作的模式，强化预处理具有重要作用，在启动过滤器时，需要关闭产水阀，打开联通阀，排除产水，排除产水主要是利用“反水排水管”处理。另外还需要通过人工手动清洗的方法定期清洗过滤器，关闭联通阀和掺水阀，在这个基础上增设过滤层的阻力，从而到达人工反洗的目的。当清洗系统设备的质量达到标准后，金属表面具有灵活性，因此需要预膜金属，当金属表面产生氧化膜后，则可以有效防止金属被腐蚀。

2.5多措并举，做好防腐层处理维护工作

防腐层是防止电厂化学水处理设备腐蚀的重中之重，在平常的防腐处理工作中，要坚持多措并举，做好防腐层的酸性物质处理工作。首先对于已经腐蚀的部位利用钢丝球进行人工刷除，清除防腐层的已经被腐蚀的钢筋混凝土，腐蚀严重的的部位可使用铲刀进行铲除，待铲除完毕之后使用质量好的细混凝土进行补救。然后在日常的设备维护中要及时清理防腐层次生的细菌真菌等物质，待清理之后进行化学消毒，使用环氧树脂糊进行表面养护处理，使用标准的环氧玻璃纤维布时，在烘干以后再进行使用。

结语

综上所述，集成式一体化设备在中小型水厂中的应用，可有效提升水厂水源的处理工作效率，同时，一体化设备在具体使用环节具有自动化程度高、投资运营成本低的特点，中小型水厂应结合自身的实际情况，对集成式一体化设备进行合理的引进和使用，以期提升水厂的实际工作能力。

参考文献

[1]王明智，谢丽清，谢金星.集成式一体化水处理设备在中小型水厂中的应用[J].河北水利，2017，（2）：41.

[2]汤晓红，白志超.一体化净水设备在河北献县南水北调水厂中的应用[J].科技经济导刊，2015，22（1）：78-79.

[3]武林香.一体化污水处理设备的应用研究[J].山西化工，2019，39（4）：147-148.

论文作者:龙朝金

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ded00f332273907cc826b78e.html