# 电气照明配线分色法施工的配合问题论文_富成海,杨光

富成海 杨光

哈尔滨天宸建筑设计有限公司

摘要：电气施工的过程中需要使用配线分色法，这一方法的使用对电气施工的科学性和规范性都有着非常关键的作用，在实际的施工中还时存在着需要不断改进的地方，在这样的情况下也使得我国的很多施工人会员也在加强对配线分色法施工配合的具体问题进行详细研究。本文主要分析了电气照明配线分色法施工的配合问题，以供参考和借鉴。

关键词：电气照明；导线颜色；分色法施工；配线

在很长时间以来，我国的建筑电气行业在使用照明配线的时候都没有对不同颜色导线的应用给出一个相对科学和明确的说法和规定，在电气安装施工的过程中也没有对这一环节给出一个十分清晰的标准，所以配线施工的过程中，导线的颜色搭配在很长时间内都处在相对散乱的状态，一般都是买到什么颜色就使用什么颜色，导线颜色在这样的情况下就无法代表不同的相数，这样的情况也给检测和维护带来了众多的不便，建筑电气施工的规范性也受到了十分不利的影响。

1、实行分色法施工的优点

首先是采用这种施工方式可以使得安装和维修的过程更加的方便易行，安装和维修人员在进行安装和检修的过程中，拆开了盒箱之后就可以通过导线的颜色对导线的实际功能做出准确迅速的判断，这样使得工作的效率得到了非常大的提升，这种施工方法如果应用在当前的公共建筑或者是住宅中可以发挥出更加显著的作用，尤其是暗管线和重新装修的建筑中效果更加的突出。

其次是采用这种导线分色法进行施工可以使得施工人员在工作过程中加强安全和质量意识，同时还可以更好的对施工的整个流程进行规范和改进，这样也为施工质量的提升提供了更加有利的条件。

再次就是在采用这种施工方法的时候不需要再额外增加施工所需的费用。在刚开始的初期阶段施工人员可能会对这种工作方式产生一种不适应的感觉，但是如果长期实行这种施工方式就可以十分有效的减少工程施工中在各个环节出现的失误，这样不仅提高了施工的质量，同时也缩减了施工和调试过程中所需要的费用，从长远的角度上来看是有着非常重要的作用的。

2、各个环节配合中出现的问题及提出的建议

2.1设计单位在工作中没有明确提出分色施工的要求

在电气施工的设计图当中，很少有设计人员提出电线分色的要求。在住宅和商品房使用的过程中出现了电线的相序更换过于频繁的状况，一般情况下都是一个单元就是一轮，这也给施工带来了非常明显的不便，施工的过程中会相对较为麻烦，在施工的过程中对施工图纸的依赖程度过高，，而且还有很多施工单位在施工的过程中都出现了以施工图纸为借口故意不采用分色法施工的现象，或者是在使用的过程中出现了大打折扣的状况，针对这样的现象最好要在施工的过程中必须要严格按照图纸的要求，在施工图纸当中也必须要标明电线分色的要求，这样就可以使得住宅相序的变换次数有所下降。

2.2生产厂家生产的产品不齐全

很多生产厂家在生产的过程中都不能保证导线的颜色齐全，通常都是淡蓝色和黄绿色的导线数量明显不足，订货的排期相对也比较长，还有一些小的厂家在线色上是比较齐全的，但是因为小厂家在信誉上又不是非常有保证，所以担心在质量上出现一定的问题，针对这样的现象，采购和供应部门应该在合同签订之前就对导线的颜色做出非常严格的要求，生产厂家要按照要求进行生产。如果出现了违规生产的现象要按照合同的规定给予一定的惩罚，这样不仅有利于规范化的生产，同时也为施工的顺利进行提供了一个可靠的物质保障。从长远的角度上来看是非常有利于施工的顺利进行的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 施工单位

这是配线分色法施工能否很好地实施的关键在实施过程中，各施工单位的管理、质监和施工人员必须熟悉施工图纸和规范，加强穿线过程中的检查和管理，严格按指令确定的色别用线，严禁在施工中途因个别颜色的导线短缺用其他色线替代，以做到整个工程一致。

2.4 供电部门

希望供电部门发文强行推行分色法施工。其本身各部门也要带头，因为有的工程项目中，供电工程队不仅要做高、低压电房工程，就连楼层电表箱之前的工程也要做，而施工中又往往修改了设计图，所提供的电表箱内表前导线颜色也很不规范。质检部门来验收时，往往要求线色、线径整改，给建设单位增添了麻烦。为此，建议供电工程队带头执行国家、省市有关规定，配合搞好分色法施工。

2.5 箱、盘、柜生产厂家

在施工过程中发现不少厂家的箱、盘、柜内配线还在沿用以前的做法，没有按分色法配线，有的厂家也只将接地线改为黄绿相间双色线，其它线均为黄色或别的颜色，各有千秋。这种情况最终大多要加色环整改来补救或按质监部门的意见进行整改，工作难度不小。建议材料采购部门在订购箱、盘、柜时必须向生产厂家明确提出配线分色要求，并按分色法的规定验收。各厂家按分色配线要求进行生产（尽管有的地区目前还没将配线颜色不规范当质量通病来防治）。

3、对现行规定的一点看法

3.1 现行规定中，对地线（PE线）要求较高，除线径有新标准外，线色也硬性规定必须为黄绿双色，执行起来很好操作；但对于零线（N线）和相线的线色的规定就稍许宽松些，如零线宜为浅蓝色，各相线应分别为同一颜色（如黄、绿、红色），没有作硬性规定。为达到防治质量通病的目的，是否应硬性规定为：A相—黄色、B相—绿色、C相—红色、地线（PE）—黄绿双色，这样较为明确。

3.2 分色法施工优点之一是根据导线颜色立立即可知其相序及功能。对用得很多的照明器具等的开关控制线，有关部门没有作明确的规定，若是延用为相线并采用相线色别，在理论上并无不妥，但在实际应用中，开关进出线均用相线颜色又容易引起混淆，接线、检查、维修时区分不方便。能否从功能区分角度规定控制线为一种通用色，如开关控制线—（白色或黑色），施工、检查和维修时一目了然。

4、电气照明系统概述

进行人工照明的各种设施。电气照明技术是一门综合性技术，它以光学、电学、建筑学、生理学等多方面的知识作为基础。电气照明设施主要包括照明电光源（例如灯泡、灯管）、照明灯具和照明线路三部分。其中，照明电光源和灯具的组合，称作电照明器。照明电光源即人工照明使用的以电为能源的发光体。按其发光的原理可以分为热辐射光源、气体放电光源和半导体光源三大类（见照明光源）。

电气照明系统可按照明方式分为三种：一般照明、局部照明和混合照明。按其使用目的可分为6种：①正常照明。正常情况下的室内外照明，对电源控制无特殊要求。②事故照明。当正常照明因故障而中断时，能继续提供合适照度的照明。一般设置在容易发生事故的场所和主要通道的出入口。③值班照明。供正常工作时间以外的、值班人员使用的照明。④警卫照明。用于警卫地区和周界附近的照明，通常要求较高的照度和较远的照明距离。⑤障碍照明。装设在建筑物上、构筑物上以及正在修筑和翻修和道路上，作为障碍标志的照明。⑥装饰照明。用于美化环境或增添某种气氛的照明，如节日的彩灯、舞厅的多色灯光等。

照明线路和供电方式要求安全可靠、经济合理、电压稳定。由于电气照明线路与人们接触的机会较多，所以电气照明设备外露的、不应带电的金属部分都须绝缘或接地。重要场合的照明和事故照明，要有两个电源供电，确保供电可靠。照

5、结语

电气照明配线分色法在应用的过程中可以体现出非常大的优势，但是在施工中还时存在着各种问题，这就需要不断的去改进和解决，之忧这样该项技术才能不断的发挥其应有的作用。

参考文献：

[1]邢烈.浅谈电气照明的火灾成因及对策[J].安防科技.2011（06）

[2]李斌，靳慧征.项目教学法在电气照明系统安装与调试课程中的应用[J].萍乡高等专科学校学报.2008（06）

论文作者:富成海,杨光

论文发表刊物:《基层建设》2015年6期供稿

论文发表时间:2015/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ded61f681daada8685c3d2c6.html