# 桥梁箱梁施工影响因素及对策研究论文_陈安营

前言

近年来，我国交通事业发展迅速，桥梁箱梁施工在我国交通工程中具有重要的地位。箱梁施工质量，很大程度上影响桥梁安全，箱梁施工质量收到材料、管理、技术等几个方面因素的影响，加强对桥梁箱梁施工影响因素的研究具有试分析现实的意义。

1.桥梁箱梁施工工艺

桥梁箱梁施工工艺要求严格，是保证桥梁工程质量的关键所在。从工程主体测量放线开始，然后到土方开挖，再到箱涵基础施工等，必须保证各个环节施工的质量，确保每一道工序都严格按照施工要求进行。在完成基础工作后，还需要进行混凝土浇筑、拆模板、架立钢筋架，并完成校正工作，最后进行验收以及回填土方，恢复土地原来面貌。

2.桥梁箱梁施工主要影响因素

桥梁箱梁施工影响因素包括材料、技术以及管理等各个方面，具体来说：

2.1 施工材料因素

在市场经济环境下，市场中关于桥梁施工所用的水泥具有较多的种类，而水泥收缩值会收到很多因素的影响，包括石膏含量、三氧化硫含量、氯酸三改含量以及细度等。一般来说，如果水泥中石膏的含量过大，或水泥细度不够，就会增加其收缩值。水泥的收缩性不符合施工要求，必将对施工质量造成影响。

混凝土收缩性关系到工程质量，而骨料含量与混凝土收缩量联系十分紧密，如果粘土在骨料中的含量过多，就会增加其收缩性，反之减弱。

混合材料种类较多，不同种类以及表面积不一样的混合材料，会导致水泥具有不同的干缩性。一般对于箱梁工程来说，混凝土制作中，混合材料一般选择粉煤灰。

外加剂也是混凝土制作中必须的材料，外加剂的参入量对水泥干缩性的影响更大。例如，有时候为了提高混凝土的坍落度，会在混凝土中加入一定量的减水剂，这样会增加混凝土的收缩值。

除了上述材料质量外，在箱梁混凝土工程施工过程中，水泥、水的用量，水灰比设计等参数都会给混凝土收缩性造成影响，进而影响工程整体的质量。

2.2 施工技术因素

施工技术的优劣以及使用者的操作技能，在控制箱梁施工质量中至关重要。影响桥梁箱梁施工质量的因素中，技术层面的因素体现在以下几个方面：第一，在混凝土拌制过程中，有时会发生水灰比突然变大的问题，导致混合料、骨料等不均匀问题；或者是在混凝土材料运输过程中，由于运输时间太长，导致材料发生泌水、离析等情况。或者是对于混凝土浇筑环节，不能根据工程实际情况的需要，采用了错误的浇筑方式，没有控制浇筑的时间。在浇筑完成后不能进行有效的振捣作业，特别是在冬季施工中，对混凝土工程养护不利，都会对工程质量造成严重的影响。第二，支模过程中不能严格的按照设计要求，导致各个模板之间存在较大的支撑差异，在受力后就会存在较大的下沉量；或者是混凝土浇筑、振捣完成后，尚未等到混凝土达到一定的强度就进行模板的拆除，影响混凝土整体的强度性能；另外，模板之间如果存在间隙，就会引起漏水问题出现，不利于混凝土的凝结过程。第三，箱梁表面水分过多，在施工后不能准确的把握养护的时间，导致水泥水花过程受到影响，当混凝土凝固后体积收缩。通常箱梁混凝土施工需要进行14天的养护，如果养护时间太短，必将对工程整体质量造成影响；同时，在安排施工工序过程中，如果工序重叠，给混凝土施加了过大的荷载力，也会给箱梁工程整体质量造成不小的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 质量管理因素

桥梁箱梁施工必须配以完善的质量管理，如果不能严格的执行质量管理制度，没有对施工材料进行把关，伪劣产品进入工程施工现场，必将会对施工质量造成影响。对于施工管理人员或施工人员，在进入岗位前没有进行严格的岗位培训，施工中不能准确的按照施工图纸进行，也会影响整体质量。同时，在质量监督检查过程中，要求施工单位自检，但是很多施工单位对自检中发现的问题视而不见，也没有及时的上报，导致问题长期存在，给工作买下质量隐患。在炎热的夏季或寒冷的冬季施工过程中，必须对混凝土施工进行有效的保护，但是如果监理单位不能有效的发挥自身的职责，导致保护措施不到位，对工程质量、安全等都会造成严重影响。

3.桥梁箱梁施工对策

针对桥梁箱梁施工质量影响因素，为了保证工程施工的质量，必须从材料、技术以及管理三个层面上出发，提出有效的施工管理措施，确保箱梁工程符合设计要求，为交通事业发展打下基础。

3.1 优化材料选择

施工材料是决定施工质量的首要条件，在选择施工材料过程中，应该选择对施工有利的，同时加强对施工材料质量的检查。针对箱梁施工，应该选择干缩性较低、水热化较小的水泥进行施工；在骨料选择方面，一定需要严格的控制骨料的粒径，保证骨料质量，尽可能选择那些密度合适、吸水性强的骨料；对于混合料的选择，还需要根据工程实际需要，降低水灰比，经过严格的配比实验等，确定最佳的混凝土配合比。

3.2 优化施工过程

对施工过程的优化是提高工程质量的基础，具体需要从以下几个方面入手：第一，为了消除水灰比对混凝土施工质量的影响，必须保证混凝土搅拌时间充足。同时，在混凝土运输过程中，应该选择最佳的运输路线，减少时间；另外，合理的安排施工工序，避免工序交叉造成施工混乱问题，避免由于交叉施工而增加混凝土的荷载量；同时，应该加强对保护层厚度的检查，保证其符合设计厚度。第二，保证施工实际与设计一致性。在箱梁施工过程中，应该在提高模板整体质量的同时尽可能减少模板的受力，确保模板工程的稳固性。同时，拆模板的时间也需要符合设计要求，只有在保证混凝土凝结完成才能进行拆模。同时，加强对模板的检查工作，避免模板中存在间隙，做好必要的监督工作。第三，混凝土浇筑完成后，必须进行有效的养护，根据季节特点等，选用最佳的养护方法。夏季与冬季混凝土养护方式不同，应该采用不同的养护方式，或保持混凝土湿度，或加强保温，提高混凝土养护工程的质量。当然，在养护过程中，还需要考虑到工程整体的进度、施工工序安排等问题。

3.3 优化施工管理

第一，加强对材料采购、运输、进场检查等各个环节的管控，避免施工中使用不符合质量要求的材料。加强对施工人员的培训，提高整体的施工技术水平，为箱梁施工质量提供保障。同时，完善施工单位的自检作业，发现质量或安全隐患必须及时的上报，采用有效的措施进行处理，将隐患扼杀在摇篮之中，保证箱梁工程的整体质量。第二，监理单位必须认真履行自身的职责，对施工材料、施工工艺、工序等进行严格的检查，定期对施工进度、安全等进行总结，做好技术交底工作等。另外，保证工序的合理性，消除施工重叠问题，最大程度上消除外界因素对施工质量的影响。

4.结语

通过上述分析可知，随着我国基础设施建设的不断深入，作为公路交通工程中重要的组成部分，桥梁箱梁工程在近年来收到了较大的关注。在桥梁箱梁施工过程中，材料、技术以及管理因素都会影响其整体的质量，还必须加强对材料的质量控制，优化施工过程，强化施工管理与监督，保证箱梁工程施工质量，促进我国交通事业的长远发展。

参考文献：

[1]冯香香.桥梁箱梁施工过程中质量影响因素及应对措施[J].黑龙江科技信息.2014，20(11）：233-234.

[2]刘媛媛.桥梁箱梁施工影响因素及具体的质量完善对策[J].城市建设理论研究.2013，32(3）：99-100.

论文作者:陈安营

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ded971fe1285eee49f42e578.html