# 探析高层建筑基础工程及框架结构施工要点论文_段本伟

天元建设集团有限公司 山东临沂 276000

摘要：众所周知，施工技术的不断提高，才能满足高层建筑施工要求。本文笔者主要是结合实际工作经验，对高层建筑施工技术方面进行了分析，论述了高层建筑基础工程和框架结构施工工艺，以供参考。

关键词：高层建筑；钢结构；框架结构；施工工艺

1、高层建筑基础工程

1.1超流态混凝土灌注桩

超流态混凝土灌注桩在施工工艺方面具有较大的优越性。其工艺原理是：先用螺旋钻机钻孔至预定深度，通过钻杆芯管利用特殊钻头向孔内自下而上压力灌注超流态混凝土，是混凝土面升至地下水位或无坍孔危险的位置处，提出全部钻杆后，向孔内沉放钢筋笼至设计标高，最后补足混凝土成桩。该法连续一次成桩，具有无振动、无噪音、无污染的优点，又能在流砂、卵石、地下水位高易塌孔等复杂地质条件下顺利成桩，而且具有一定压力超流态混凝土的渗透扩散，解决了断桩、缩颈、桩间虚土等问题，还有局部膨胀扩经现象，因此，提高了单桩承载能力。

超流态混凝土桩的施工要点：

（1）混凝土配制，配制混凝土所用的水泥、砂、碎石、水、粉煤灰和泵送剂均应遵守相关的标准要求。

（2）混凝土的输送是由混凝土泵对已搅拌适宜的混凝土施加一定的压力，通过水平钢管送至垂直的软胶导管压入螺旋钻杆的内管，最后到钻头处桩孔中。

（3）压入的混凝土应将桩孔中的泥浆挤至桩外，以确保桩身混凝土的质量。

（4）桩头部位最后应加入适量的干硬性混凝土或碎石，以确保桩头处混凝土密度。

（5）钢筋笼应保证有一定的刚度，且应直立后沉放入桩的混凝土中。钢筋笼端部500mm向内侧弯30°，严防碰撞桩孔的侧壁土。

1.2人工挖孔灌注桩施工

人工挖孔灌注桩是指在桩位采用人工挖掘方法成孔，然后安放钢筋笼，灌注混凝土而成基桩的方法。成孔机具简单，挖孔作业时无振动、无噪声。由于人工挖掘，便于清孔和检查孔壁及孔施工质量可靠。为确保人工挖孔灌注桩在施工过程中的安全，必须采用防止土体坍滑的支护措施。支护方法有：现浇混凝土护壁、钢套管护壁和钢筋网护壁等。

1.3桩基础施工新技术

为了适应不同的地质条件、周围环境及上部结构要求，许多工程技术人员研制出了区别于传统成桩法，各具一定特色的施工工艺、施工设备等新技术。纵观桩基总的发展趋势，可归纳以下几点：

（1）寻找无噪音、无振动、无泥浆污染的桩基施工技术。目前，打入桩正在更大范围内被灌注桩取代。

（2）由于高层、超高层建筑的不断出现，研究大直径桩的施工工艺成为当今工程界讨论的焦点。

（3）桩基技术的发展迫切需要高效、便利的施工设备问世。

2、高层建筑框架结构施工

框架结构的抗水平荷载能力较弱，通过在框架的柱间和楼梯间布置钢筋混凝土剪力墙，与框架共同工作，形成了一种能抵抗较大侧向水平荷载的结构体系。

2.1全现浇框架结构施工

全现浇框架结构施工是框架结构中应用最早且较为普通的一种施工方法。具有结构整体性好、抗震能力强、用钢量较少等优点。

1）钢筋工程

全现浇框架结构的钢筋工程施工是混凝土工程中重要的施工过程。除采用一般传统的搭接绑扎和手工电弧焊的方法以外，在高层建筑施工中，竖向大直径的钢筋连接必须采用更好的方式方法以满足需要。目前已推广应用电渣压力焊、气压焊以及钢筋机械连接等新技术方法。

2）混凝土工程

高层建筑混凝土的施工，除应按有关规范、规程的要求，确保施工质量外，重点是如何选择混凝土的垂直运输方法。我国高层建筑施工中，常用塔式起重机、快速提升斗和混凝土泵等设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用塔式起重机加吊斗的方法，使用比较普遍；快速提升斗加塔架。附着于建筑物结构上，这种方法简单方便，但需要解决水平运输和浇筑问题；泵送混凝土是混凝土在泵的压力推动下，沿管道输送混凝土，一次完成水平、垂直运输。同时配以布料设备进行浇筑混凝土，具有效率高，费用低等特点。

2.2装配式框架结构施工

装配式框架结构是高层框架结构体系之一，它的施工工艺如下：

（1）首先进行施工准备工作，重点是抄平、放线以及验线工作。

（2）吊装准备及吊装。吊装前应检查构件的型号、预埋件、钢筋和预留孔等位置是否正确，以及检查构件的外形尺寸是否超出允许偏差范围；弹出梁、柱的中线，其中柱子应三面弹线，首层柱应三面弹水平线±0.00，其他应三面弹地面以上500mm水平线。

（3）吊装柱子时可采用钢管三角架套在柱端钢筋处，以防止外露钢筋弯折，而钢管三角架在柱子起吊后自动脱落。

（4）柱子平面位置控制时，应以大柱面中心为准，由三人各用一线锤校对楼面上的中心线，同时用两台经纬仪校对相互垂直的中心线。校正时应电焊前初步校正，电焊后二次校正，梁安装后第三次校正。

（5）安装预制梁时，要校核柱顶标高。按设计要求在柱顶抹好砂浆找平层。

3、高层钢结构施工

3.1钢结构构件的安装

（1）钢柱安装

第一节钢柱是安装在柱基临时标高支承块上的，钢柱安装前应将登高扶梯和挂蓝等临时固定好。钢柱起吊后对准中心轴线就位，固定地脚螺丝，校正垂直度。其他各节钢柱都安装在下节钢柱的柱顶，钢柱两侧装有临时固定用的连接板，上节钢柱对准下节钢柱柱顶中心线后，即用螺栓固定连接板作临时固定。

钢柱就位后，先对钢柱的垂直度、轴线、牛腿面标高进行初校，然后安装临时固定螺栓，再拆除吊索、钢柱起吊后回转过程中应注意避免同其他也吊好构件相碰撞，吊索应具有一定的有效高度。

（2）框架钢梁安装

钢筋在吊装前，应于柱子牛腿处检查标高和柱子间距。主梁吊装前，应在梁上装好扶手杆和扶手绳，待主梁吊装就位后，将扶手绳与钢柱系牢，以保证施工人员的安全。

钢梁采用二点吊，一般在钢梁上翼缘处开孔，作为吊点。吊点位置取决于钢梁的跨度。为加快吊装速度，对重量较小的次梁和其他小梁，多利用多头吊索一次吊装数根。水平桁架的安装基本同框架梁，但吊点位置选择应根据桁架的形状而定，须保证起吊后平直，便于安装连接。安装连接螺栓时严禁在情况不明的情况下任意扩孔，连接板必须平整。

3.2钢框架的校正

高层钢框架结构的校正方法：

（1）轴线位移校正。任何一节框架钢柱的校正，均以下节钢柱顶部的实际柱中心线为准，安装钢柱的底部对准下节钢柱的中心线即可。控制柱节点时须注意四周外形，尽量平整以利焊接。实测位移，按有关规定作记录。校正位移时应注意钢柱的扭矩，钢柱扭转对钢架安装很不利，应引起重视。

（2）柱子标高调整。每安装一节钢柱后，应对柱顶作一次标高实测，根据实测标高的偏差值来确定调整与否。标高偏差小于6mm，只记录不调整，超过6mm需进行调整，调整标高用低碳钢板垫到规定要求。

（3）垂直度校正。垂直度校正用一般的经纬仪难以满足要求，应采用激光经纬仪来测定标准柱的垂直度。测定方法是将激光经纬仪中心放在预定的基准点上，使激光经纬仪光束射到预先固定在钢柱上靶标上，光束中心同靶标中心重合，表明钢柱垂直度无偏差。激光经纬仪须经常检验，以保证仪器本身的精度。当光束中心与靶标中心不重合时，表明有偏差。偏差超过允许值应校正钢柱。

4、结语

综上所述，在我国各个城市的建设和发展过程中，必须对城市进行整体性规划，而且还要进行精心设计，随着新的建筑施工材料的增多，对高层建筑施工技术的要求就越来越严格。因此，在高层建筑施工过程中就必须严格控制施工技术，这样才能促进高层建筑施工顺利进行。

参考文献

[1]易小军.高层建筑施工技术的探讨[J].科技资讯，2009，（11）.

[2]何登前.对高层建筑施工技术的探讨[J].四川建材，2009，（6）.

论文作者:段本伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年27期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dedddc02c36d9f5451293e04.html