# 配电网规划在城市电网建设中的应用研究论文_魏弋然,陈进,王筱,叶倩倩,顾铭

（国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 新疆乌鲁木齐 830001）

摘要：城市电网建设中会受到多种因素影响导致供电质量不达标的问题。在实践中存在着供电应用能够设备与材料不符合规范等度问题，严重的影响了供电效率以及应用效果。因此，要加强对配电网规划在城市建设中应用的分析，探究合理的规划方式，进而为城市建筑发展奠定基础。

关键词：配电网规划；城市电网建设

1.城市电网中配电网规划的目的与内容

1.1目的

对配电网中薄弱环境进行优化完善，及时清除老旧设备；替换供电效果不佳且质量没有播种的设备，根据实际状况合理的进行配电网的优化设计，合理规划保障电网供电电量充足性，进而在根本上减少能源浪费等问题。

配电网实际状况以及超前状况可以预测分析，影响配电网规划以及改造，充分的保障设计规划的安全性，提升可操作性。同时科学的方式与手段进行配电网规划，符合城市建造规划，凸显其重要价值与作用。

1.2内容

综合实际状况合理的进行配电网规划分析性，合理的进行格局优化；通过对电压预测分析。充分的了解配电网的电荷、功率，分析配电网设计结构，保障其符合规范需求。在实践中要根据实际状况确定具体的规格以及数量，分析经济效益，合理施工。

2.配电网规划在城市电网建设中的应用研究

以某城市为例，分析配电网规划在城市电网建设中的具体应用，其具体如下：

2.1220kV网供负荷分析及电力平衡分析

220kV网供负荷=全社会用电负荷- 220千伏及以上电网直供负荷-110千伏及以下上网且参与电力平衡的发电负荷。现状年XX市全社会用电负荷为640.7万千瓦，220千伏及以上电网直供负荷为288.31万千瓦占总负荷的45%，110千伏及以下上网且参与电力平衡的发电负荷占总负荷的25%，网供负荷为197万千瓦占总负荷的30%，现状年全社会最大负荷构成如下图所示。

2.2电力平衡规划原则

根据XX市电力需求预测结果以及电源规划，针对XX市电网的特点，以满足网络规划要求为原则进行各区高压配电网电力平衡。通过分析电力平衡可知，XX地区在目标年需新建220千伏变电站14座，其中XX供电分区需4座变电站，XX供电分区需1座变电站，XX供电分区需3座变电站，XX供电分区需2座变电站，XX供电分区需4座变电站。

2.3电网规划方案

2.3.1以现状问题为导向

目前XX供电分区共有220千伏问题2个，分别为220千伏吴岗一、二线不满足N-1、220千伏甘南康一、二线不满足N-1，其问题解决方案如下所示：

第一，220千伏吴岗一、二线不满足N-1问题

从750千伏XX变新出两回220千伏线路至信发3#变，该工程新建线路均为架空线路导线采用2×JL/G1A-400/50型钢芯铝绞线，线路长度共计22千米。

第二，220千伏甘南康一、二线不满足N-1问题

220千伏甘南康一、二线由信发3#变改接至220千伏甘北变，该工程新建线路均为架空线路导线采用2×JL/G1A-400/50型钢芯铝绞线，线路长度共计2千米。综上所述，XX供电分区共需新建线路2回，新建线路长度约为24千米，具体情况如下图表所示。

长度约为24千米，具体情况如下图表所示。

2.4建设方案

2.4.1XX北220千伏输变电工程

第一，建设必要性：为满足XX北工业园负荷发展的需要，在XX北工业园内建设220千伏XX北变电站。

第二，系统方案：220千伏XX北变出双回线路接入750千伏XX变。

第三，建设规模及投资：远期规划180兆伏安变压器3台，本期建设180兆伏安变压器2台；220千伏出线规划6回，本期建设2回。

2.4.2XX东220千伏输变电工程

第一，建设必要性：为满足XX负荷发展的需要，加强XX地区220千伏网架结构，在一零一团农七连附近建设220千伏农七连变电站。

第二，系统方案：220千伏XX北变出双回线路接入750千伏XX变出两回线路接入220千伏XX北变，形成750XX—220XX北—220XX规划2站—750XX的双链式结构。

第三，建设规模及投资：规划180兆伏安变压器2台，220千伏出线规划4回。

图1-1 施工后XX电网结构图

2.5规划成效

第一，问题解决成效：XX供电分区共有220千伏问题2个，通过新建750千伏XX变至信发3#变的2回220千伏线路，以及220千伏甘南康一、二线由信发3#变改接至220千伏甘北变工程，已解决220千伏吴岗一、二线不满足N-1、220千伏甘南康一、二线不满足N-1问题。

第二，电网规划成效：2019年在750千伏XX变正式投产，XX地区电网由3分区向四分区过渡、甘泉堡南、甘泉堡北联络线建成后，将减小XX供电分区220千伏同杆线路故障对厂站的影响，包括龙岗变、甘泉堡南变、甘泉堡北变、信发一期及信发三期。至目标年XX地区共新建2座220千伏变电站，形成以甘北、XX北、XX东及龙岗变为核心的坚强输电网架。

第三，指标规划成效：通过实施本期规划，XX地区电网整体技术指标有所提升，220kV及以上电网相关技术经济指标得到明显改善。现状年220kV容载比为2.06，目标年220kV容载比为1.86，能够满足电力发展基本需求，且容载比分布较为合理。通过750kVXX变电站的布点规划及新建220kV变电站规划，对现状电网进行梳理和调整，提高主变及线路的N-1通过率。至目标年主变N-1通过率达到100%，N-2通过率达到100%，线路N-1通过率达到100%，N-2通过率达到100%，平均失电比率为0。

结束语：

重视城市电网建设，合理进行配电网规划分析，可以有效的提升电网运行安全性，有效的提升资源利用效率与质量。

参考文献：

[1].吴晶. 配电网规划在城市电网建设中的应用研究[J]. 中国战略新兴产业，2018（8）.

[2].袁新阳. 配电网规划在城市电网建设中的应用研究[J]. 低碳世界，2017（12）.

作者简介：魏弋然（1982.-4）男，汉族，新疆阿克苏人，硕士研究生，高级工程师，研究方向：电力系统分析、主电网及配电网规划研究。

陈进（1970.8-）男，汉族，重庆市人，本科，高级工程师。

论文作者:魏弋然,陈进,王筱,叶倩倩,顾铭

论文发表刊物:《电力设备》2019年第14期

论文发表时间:2019/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dee9355e11f8912939adbb32.html