# 建筑装饰装修工程施工质量控制分析论文_顾芝颖

理睿建筑装饰工程（上海）有限公司

摘要：建筑行业的全面发展，促进了装饰装修工程的进步，其中对于质量的控制和把握至关重要。因此，本文针对建筑装饰装修工程施工质量控制做出了进一步探究，对建筑装修工程施工特点、建筑装饰装修工程质量控制关键点、建筑装饰装修工程施工质量控制以及管理方式给出了详细的分析。

关键词：建筑装饰装修；工程；施工；质量控制

建筑工程随着经济的建设及发展，有了非常大的进步和发展速度，在工程当中，各项环节都会对最终的施工质量产生直接的影响，其中最直观的便是装饰装修工程的施工质量，所以针对该项工程需要给予高度的重视，并对质量进行把控。因为装修装饰工程量非常大，加之以往的质量控制手段比较粗犷，所以产生了很多问题。所以，本文针对其中存在的一些问题给予了详细的分析，并针对质量控制要点给予了如下探究。

1、建筑装修工程施工特点

1.1专业性

建筑工程非常注重饰面，所以对一些关键项目有所忽视。如果在施工当中草率决定施工，会对之后的施工项目埋下很大的安全隐患。所以，项目施工针对工作人员有着非常高的要求，只有素养高、能力强的人员才能胜任这份工作。因此在具体施工当中，对于人员素养以及专业能力有着非常高的要求和标准[1]。

1.2经济性

由于当前的科学技术正在不断的发展和进步，装饰装修工程的成本也有所提升，其中体现出来的艺术性需要科技等技术给予帮助。通常情况下，科技含量越高展示出来的艺术水平也就越高，但相应的造价也会有所提升，所以在装饰装修工程当中还有相应的经济性。

1.3规范性

装修装饰工程需要对一系列的政策以及法规给予相应的考虑和分析，并且在施工当中还要对其他的设备安装系统之间的配合进行探究和考虑，如果未对具体的规定进行操作，会对之后的施工质量产生很大的影响，所以建筑装修装饰工程有着很强的规范性。

1.4复杂性

因为装修装饰设计的工序十分复杂，并且操作人员需要进行繁琐的交叉作业，使得整个项目更加繁琐，所以施工有着很强的复杂性[2]。

2、建筑装饰装修工程质量控制关键点

2.1墙面装饰控制关键点

墙面装饰一般都会应用涂装、抹灰以及软包的形式，对房屋墙面进行相应的装饰，具体来说便是针对墙面实施抹灰处理时，需要间清理基层，确保基层的整洁度以及平整度，之后进行洒水作业。如果表面有凹凸不平需要用1：3的水泥砂浆实施抹平处理，在抹灰时要应用分层抹灰的形式，确保每一层的厚度在5mm到7mm之间，抹灰层的平均厚度需要保证在25mm[3]。

2.2吊顶装饰

在实施吊顶装饰作业时，安装工作进行之前，要根据房间的实际情况，对房间净高、吊顶内管标高、支架标高等数据进行详细的复测，并在吊顶设计标高四周的位置弹线，对龙骨分档位置线画好，在对龙骨进行安装的过程中，一定要根据设计的相关需求，针对龙骨之间的距离以及位置进行相应的布设，如果设计方案当中没有明确的说明，说明龙骨气功高度要结合房间的短向跨度大概2%实施起拱。在对次龙骨进行安装时，需要紧贴着主龙骨，进而确保每一个龙骨以及吊杆之间的距离不会大于300mm，如果需要吊杆，可对龙骨所呈现的稳定性给予保证。在安装面板的过程中，还需要结合设计方案，严格进行安装，并做好验收工作，确保吊顶有较高的精准性，如图一所示。

图一：吊顶装饰

2.3地面装饰

地面装饰主要包含楼面层以及地面层的相关装饰，在地面层实施装饰施工时，要对基本原则进行遵守，先地下后地上，避免地下工程对地上的施工噪声产生干扰。针对木质材料、活动地板、地毯等材料进行铺设时，需要抹灰及管道试压工作结束之后才可进行。

3、建筑装饰装修工程施工质量控制以及管理方式

3.1完善施工前的准备工作

在具体工作开展之前，需要结合组织设计的具体要求，对每一项原材料以及人员实施相应的安排，以便对施工当中的顺利实施给予保障。首先，需要施工管理人员以及相应的设计人员需要对相应的设计施工图纸进行会审，在对其进行相应的了解前提下，使负责人员对施工的整个过程提出相应的要求。施工现场应用的所有原材料，设备以及人员等都要结合施工组织设计的相关计划进行确定，以便对合理的采购计划进行编制。针对不同的材料以及机械设备，需要进行合理的安排，并在会审图纸的过程中，要详细查看其中存在的问题，并需求监理部门将实际情况通知给设计单位，以便设计单位能够给予相应的修改意见[4]。

3.2施工过程针对每项环节的控制

在项目的正式施工过程中，需要应用对每一道工序质量进行检验的形式，对施工质量提出严格的控制。在选择施工材料的过程中，需要尽量应用无毒并且环保的材料，以便将装饰工程之后的应用效果进行提升。同时，还要根据工程的实际特征，对一些重要的工序检查进行设置，挑选的检查控制点要与先进的施工技术进行结合，符合实际情况与实际要求，以便使施工的速度和质量有所提升，使建筑的可观赏性有所提升。

3.3应用先进的控制理念对建筑施工管理过程实施有效控制

根据先进的控制理念，主要包括事前控制、事中控制以及事后控制等。其一，针对事前控制工作，需要对施工的整个过程进行有效的把控和掌握，通常情况下，建筑施工的整个过程都需要结合相应的方向进行开展；其二，针对事中控制工作，主要是对施工的过程实施控制，以便对问题进行及时发现，并对各种问题进行有效解决；其三，面对事后控制，需要对完工之后的施工内容进行有效梳理，并对存在的问题进行解决。

4、结束语

总之，为了对施工质量给予保障，需要充分意识到施工管理中存在的一些问题，并应用现代化的管理形式对其进行解决。其中，要完善施工前的准备工作、施工过程要针对每项环节进行控制、应用先进的控制理念对建筑施工管理过程实施有效控制，以便对装饰装修的工程给予保障。

参考文献：

[1]吴卫星.建筑装饰装修工程施工质量控制要点分析[J].居舍，2017（34）：192.

[2]郭浩，刘冠榕.建筑装饰装修工程施工质量控制与管理分析[J].建材与装饰，2017（43）：131-132.

[3]梁志勇.建筑装饰装修工程施工质量控制措施分析[J].中国科技投资，2017（20）.

[4]李振兴.建筑装饰装修工程的施工质量控制与管理分析[J].建材发展导向（下），2017（7）.

论文作者:顾芝颖

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/deecae5e1ba71918aebaebb6.html