# 浅谈云监控助力公路巡查陈金杰论文_陈金杰

摘要：近年来，我国经济快速发展，城乡机动车保有量迅速增加，为确保城乡经济发展；公路建设快速跟紧，公路等级不断提高，基础设施不断完善，养护技能与方法也在与时俱进。

关键词：云监控；公路；养护巡查

一、云监控

云监控：即云平台性能监视与检测的简称。

云监控整体架构有：云平台、云终端等架构，其核心是以多媒体数据中心为主要组成云平台。

二、云监控的实用性

1、云存储

高可靠存储信息，跨平台、可集中或分布式部署、面向资源的管理、提升整体存储能力和资源利用率，能够面向多视频存储信息进行分析，从而在保证整体可靠性基础上降低存储成本，减少维护使用费用。

2、云计算

分布式计算和自动化管理，能够跨平台、分布式集群化部署，提升整体计算分析和计算资源利用率，实现整体计算成本的降低；能够基于智能分析和数据挖掘数据提升数据的有效性，提高监控系统的实用价值，能够充分结合多视频应用大信息量交互和频繁的信令调度进行优化设计，提高处理性能，并实现实现统一管理手段，从而减少维护使用成本。

3、云交换

与网络的深度融合，便于高效、简洁、可靠的通过标准的网络获取、共享、传递各种视音频流、图片和消息事件等多媒体信息，实现端到端的多媒体信息高效交互传输，简化整体架构，提高系统可靠性。

三、传统的公路日常巡查

1、基本规定

公路养护专业人员，对所管辖的公路路界范围内路基、路面、路肩、边沟、边坡及其附属构造物进行检查及时发现危害行车安全和危害公路财产安全的情况采取相应措施进行处理。

巡查中应携带通讯、照相机、铁楸、纸、笔等工具对发现问题进行记录、处理和取证。

2、检查内容及处置措施

①发现有影响行车安全的碎落物等应及时清除或立即告知该养护责任段负责人负责人清除。

②发现公路边沟淤塞、排水不畅时立即告知该养护责任段负责人由该养护责任段负责人进行疏导。情况严重时上报公路站。

③对因自然因素造成路损或病害或人为因素造成公路及其附属设施破坏的应及时取证并上报公路站。

④对所管辖养路段尤其是危险路段的安全设施进行检查“发现问题应及时上报公路站。

发现滴、撒、漏车辆及时汇报有关部门。

巡查中如发现问题超出所属公路站处理能力的应立即上报。

四、巡查记录

巡查人完成巡查后要填写巡查记录内容包括路段起至桩号、检查时段、巡查情况、处理结果及时限、巡查人、责任人以及天气情况等。

五、云监控融入公路养护巡查

有效利用云监控对道路进行观测，通过固定成像或移动监测管理对病害处进行实时看视、抓拍、识别、报警、回放、记录和管理。在第一时间发现病害，并及时高效的调配人员进行处治；即保行车安全，又提高公路寿命，并能减少人员与物资的消耗。

图为固定云视频监测和无人机移动巡查

六、固定云监测的优势

1、通过云视频可以第一时间发现问题，根据云视频发现的情况，可以及时进行处治安排，需调动多少人员，提醒需带什么工具，需要多长时间，可以进行很好的工作安排。

2、对病害和处治的情况进行云存储，对以后维护、翻修、改造提供有力依据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、可以通过手机登入云视频，让每个养护人员或工程技术人员知道各处的具体情况，在处治病害时来分主次。

4、可以通过云视频汇报工作情况，遇到问题可以通过系统与专家联系，拟出最佳方案。

5、在对运输繁忙地段进行远程监控，对有滴、撒、漏的车辆进行抓拍、识别、报警，可确保公路不被破坏，并确保行车舒适与行车安全，又可以减缓一线工人的工作量。

6、出现极端天气（台风、暴雨）时，可以通过固定的云监控，对边沟、渡口、过水纹远程监测，观察各个时期的水流速度，与洪峰值，对道路的危害程度，并在第一时间预警让车辆回避，保障人民群众的生命财产安全。对视频进行云存储为以后工程改造提高有力依据。

七、带云系统的无人机对公路进行特殊巡查更安全、高效、便捷

1、公路特殊巡查的基本规定

公路养护人员在特殊时期（遇到极端天气或自然灾害），按上级要求对所管辖的公路路界范围内的重要设施特，别是危桥和出现病害段加大巡查频率。

2、特殊人工巡查的风险

当遇到极端天气，气象部门都会发出信息，要求人们注意回避，而作为公路养护的一线人员，为了他人的人身和财产安全确需顶着严寒、酷暑、暴风、骤雨进行公路管养的特殊巡查，每年都有一线的养护人员为此付出生命。

3、无人机巡查的优势

目前公路的边坡、桥梁墩台等构造物动辄几十米，高则上百米，特别是很多高边坡、高路基因地势险峻，平时人工进行日常巡查已费时又费力，遇到极端天气或山体滑坡、垮塌等灾害都要一线养护人员近距离巡查获知在预警。常常会遇到二次灾害对巡查人员造成伤害。

这时利用无人机运程操控巡查，在通过网络连接，浏览和监看实时的高清动态影像，这种高精度远距离的巡查，大大提高巡查效率，快速便捷的观测和获知每一个构造物的情况，二次灾害可提前获知，及时采取安全措施，避免重大事故的发生，对安全隐患的处治提供准确、快速、直观的信息。

再如桥梁检查，遇到大桥或危桥，由于高、危巡查很难到达病害处，搭脚架常常需要封道或遇航道更为麻烦即费人力、物力、财力又给通行带来阻碍。利用无人机巡查可以及时、快捷的对整个桥梁结构进行观测检查，及时发现细微的病害，及时做出预警让路人及时回避，及时传回信息并通过视频让工程技术人员进行分析，不但可以第一时间规避风险保障畅通，并降低维修成本提高工作效率，使桥梁得到及时的养护和管理，延长桥梁整体寿命。还可以快速缓解技术人员和设备不足的情况。

八、无人机巡查的优点

1、成本低廉，影像获取快捷方便。小型无人机和超轻型无人机价格便宜几百元与几千元不等。

2、携带方便，机动性强，工作连续性好，可随时随地部署到各病害发生地，迅速进行巡查作业，并可根据实际需要对相关构筑物部位进行连续的观测，还可以根据需求调度飞机进行数据采集部位的调整；在通过数据链将实时的影像数据传给现场的巡查人员或远处的技术人员。

3、飞行操作技术要求低，一般通过读取操作说明书，都能学会操控，只要有相对空旷的场地既可以起飞。

4、时效性强，数据采集完毕后现场就可以对数据进行粗略检视，对重点部位可以进行重复观测，可快速有效监测道路状态实际情况。

结束语

随着云监控技术的日益提高，作为一种成本低廉、快速、有效的数据采集手段，融入传统公路养护巡查当中，可弥补数据采集技术的短板，提高了养护巡查数据采集作业的效率和精度，在病害多发地段可大幅提高了养护巡查人员的安全保障系数。

参考文献

[1]陈波, 张秀杰. 人工智能助力高速公路视频监控[J]. 公路交通科技:应用技术版, 14(09):189-190.

[2]古丽色曼尔·艾尼瓦尔. 浅谈监控系统在高速公路的管理与应用[J]. 中国科技博览, 2011(22):36-36.

[3]吴彦良. 浅谈某高速公路监控系统[J]. 广东科技(9):180-181.

[4]高学佳. 浅谈高速公路监控系统架构[J]. 中国交通信息化(2):101-102.

作者简介：陈金杰，汉族，籍贯：福建省泉州市，职称：公路养护技师，学历：大专，单位：泉州市公路局永春分局，研究方向：高科技在公路养护中的运用。

论文作者:陈金杰

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df0f736e723d4f0d88780de8.html