# 建筑工程中桩基检测技术的应用论文_陆卫华

身份证号：32062519791128XXXX

摘要：随着我国房屋建筑工程的迅速发展，桩基检测工作越来越重要。所以，在桩基形式越来越多样化的背景下，建筑企业应当加强桩基检测技术的研究，并结合房屋建筑工程实际，合理应用桩基检测技术。近几年，桩基检测技术飞速发展，解决了传统建筑施工出现的施工强度大的问题，提升了建筑工程的施工质量和施工效率。在房屋建筑工程中，充分利用桩基检测技术，进行桩基质量的检测能及早发现桩基问题，保障房屋建筑工程质量。如何科学有效地将桩基检测技术应用到建筑工程中，是现阶段建筑工程检测的重要内容。基于此，本文从建筑工程的角度出发，对桩基检测技术进行了探究，以期为建筑工程的发展提供一些借鉴意义。

关键词：桩基检测技术；建筑工程；工程检测

1桩基检测技术类型

1.1静荷载检测技术

静荷载检测技术的关键就是利用静荷载试验。其方法是对桩顶施加荷载，深入了解桩土间的作用状况，并获得沉降曲线，最终通过分析曲线判定桩承载力。这种检测技术适用于单桩的竖向抗压承载力检测，其主要优点是可为桩设计提供数据参考。但其检测速度慢、费用高、配套工作繁琐。所以，建筑企业很少应用这一技术。

1.2钻芯技术

主要是采用钻孔机，进行桩基的抽芯取样，从而通过对样品检测，来了解整个桩基的混凝土强度、桩长等情况。显然，在必须要检测桩基长度、混凝土强度、持力层等参数的桩基工程，可采用这种检测方法。其主要优点包括检测结果直接且准确度高。但这种方法不能用于桩基完整性的检测中，且其检测费用偏高。

1.3高应变检测技术

高应变检测技术主要就是用一定重量的重锤进行桩顶的击打，进而获得动力系数，在进行数据分析后，再进行桩基完整性的判断。与低应变检测技术不同的是锤的重量不同。一般情况下，可选择重量在桩基10％以上的重锤。这种检测技术可用于需要检测桩基完整性的工程中。主要优点有得到的检测数据多，但其检测费用比较高。

1.4低应变检测技术

其主要检测过程是用小锤敲击桩顶，然后通过已经被粘接在桩顶的传感器接收来自桩基内部的应力波信号。最后，结合相关理论知识进行信号时域、传递函数的分析，以此判断桩基的完整性。这种检测技术多用于混凝土桩的桩身完整性判断中。同时，还应保证桩长在50米内，直径在1.8米以下。其优点是检测速度快、简便、费用低。

1.5声波检测技术

若要采用声波检测技术，则需提前在桩基内埋置声测管，然后用超声波探测仪沿着桩基纵轴方向，进行超声脉冲穿过横截面的声参数测量，进而再进行数据处理、分析，最后，再进行桩身完整性的判定。显然，这种检测技术只适合已经预埋过声测管的混凝土灌注桩。其主要优点有可有效检测混凝土性能问题、断桩问题，且检测方便、速度快，结果可靠性高。

2建筑工程中桩基检测技术应用存在的问题

2.1检测结果不严谨

如果进行桩基检测的参考数据不完整，难么就会造成桩基检测单元的数据不准确。桩基检测的测试结果更多地依赖于经验并非设备的参数。简单的来讲，就是与实际情况存在一定的偏离和误差。比如，对于静载试验来说：（1）检测的内容不符合实施的规范。（2）QS曲线以及S-lgt曲线误差大。（3）观察时间不准确。这些因素就会造成无法准确的判断桩基的承载力值。

2.2检测市场并不规范现

如今，在建筑物桩检测的市场中，普遍存在着不规范的行为，这也就使得一些建筑工程施工单位在进行桩基检测过程中，收集到的检测数据不规范，而且时常发生对数据处理不严谨的现象，甚至这种情况愈演愈烈[1]。如果没有对桩基检测市场方面的问题进行解决，就会对建筑工程中桩基检测技术的发展产生很大的不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3检测设备不够先进

桩基测试单元的硬件设备在实际的施工过程中不均匀而且比较落后。只有很少一部分的建筑工程测试单位会引进先进的检测设备。目前我国桩基检测设备的质量和水平并不高，只能实现最基本的应用。在技术设备方面，高应变试验和低应变试验对检测设备的要求非常高，建筑施工工程应当采用先进的设备。

3桩基检测技术在的改进措施

3.1做好检测前的准备工作

在进行桩基检测前，施工人员还需做好相应的准备工作。首先，要依据检测方法的不同，准备各种检测方法所需的材料、设备。比如若是应用声波检测技术，则需先固定钢筋，并清理孔内杂质，最后再用清水灌满；若是采用低应变检测技术，则先检查仪器是否运转正常，然后，进行磨桩头、清洁桩顶的工作；若是采用钻芯检测技术，则在抽芯取样前，先搭设好工作平台。总之，无论采用哪种检测技术，都需要先做好准备工作。

3.2加大对建筑工程的桩基检测技术的监管力度

（1）政府要加强对建筑工程的桩基检测技术的监管力度，要根据社会以及市场发展的要求，对建筑工程行业的规章制度进行完善以及优化[2]。（2）要加强对桩基检测的建筑工程单位以及桩基检测的管理。特别是要加强对建筑工程质量的监督和重视，确保所有的规定得到贯彻落实。所有的桩基检测工作都要满足国家规范的要求，然后再开展后续的建筑工程的检测工作。

3.3重视桩基检测的技术应用与准确性

桩基检测的主要内容有桩基成孔质量、桩基的完整性、桩基承载力。对于成孔质量的检测，多是采用检测仪器。对于桩基承载力的检测，可用静荷载检测技术、高应变检测技术。需要注意的是在检测过程中，需明确重锤的尺寸及极限承载力等标准，随后再进行压力测试，结合桩基的相对位移，判断桩基的承载力[3]。相对于桩基承载力检测来说，桩基完整性的检测比较简单。可采用低应变检测技术、声波检测技术、钻芯检测技术等。同时，还可依据具体测量内容，选择针对性的测量方法。这样更能提高桩基检测的准确性。

3.4提高桩基承载办检测技术人员的素质

（1）对建筑工程桩基检测技术人员的专业素质一定要加强重视，要确保所有建筑工程桩基检测技术人员有国家颁发的专业资格证书，要严格审查建筑工程桩基检测技术人员的资历和经验，要进行定期的培养技术人员和职业道德的教育活动。（2）建筑工程桩基检测技术人员应该对建筑施工项目进行验收，使建筑工程桩基检测技术人员能够规范、合理地开展工作[4]。（3）政府部门要加强对桩基的网络化管理的重视，加强检测市场规范的力度，确保建筑市场的透明化和开放化。（4）加强对建筑施工工程桩基检测单位的监管，让建筑工程桩基检测技术人员充分认识到自身工作的重要性及自身需要承担的责任。

3.5要对桩基检测技术进行不断地升级与改进

（1）要降低建筑工程桩基检测技术的动载荷频率，增加荷载作用时间，实现静态作业。（2）鼓励创新建筑工程桩基检测技术中的孔底沉积物测试仪，有效地控制建筑工程桩基检测钻孔桩孔壁的厚度，大大提高建筑工程桩基检测的水平。

结束语：

综上所述，桩基检测技术是房屋建筑工程施工技术的重要组成部分。为了保证桩基的施工质量，减少房屋建筑工程安全问题的发生，检测人员应结合工程实际，灵活选择桩基检测技术，并合理把握桩基检测技术要点。只有这样才能充分发挥出桩基检测技术的最大价值，提高桩基工程的建设质量。

参考文献：

[1]袁飞.桩基检测技术在高层建筑工程中的应用探讨[J].四川水泥，2018（11）：156.

[2]徐天檄.标准桩基检测技术在房屋建筑中的应用[J].中国标准化，2017（20）：221-222.

[3]冯立升，朱文超.建筑工程桩基静载试验检测技术问题的探讨[J].广东建材，2017，33（10）：47-49.

[4]汤阳光.基础桩基检测在建筑地基中的应用探讨[J].低碳世界，2016（21）：130-131.

论文作者:陆卫华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df24b8269ae22faa9d839ee1.html