# 建筑给排水节能节水技术和应用探究论文_高亚娟

河北省固安县建筑工程公司 河北省 065000

【摘 要】筑行业是用水量比较大的行业之一，同时也直接关系到人们日常生活和工作中对水资源的利用效率，为了能够有效提高水资源的利用效率，在对建筑给排水工程进行设计的过程中，就需要重视工程的节能节水。文章通过对建筑给排水的节能节水技术的分析，列举了应用给排水节能节水技术的必然因素，并提出完善措施。

【关键词】建筑给排水；节能节水技术；应用

1建筑给排水节能节水技术综述

“建筑给排水工程是给水排水工程与建筑安装工程的分支，是一门保证建筑功能以及安全的学科。主要研究建筑内部的给水排水问题，包括：建筑给水系统、建筑排水系统（含污水、雨水以及废水）、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、景观系统、热水系统、中水系统等”。目前，建筑工程发展之迅猛已经是有目共睹，随处可见正在修建中的高层、低层建筑。然而建筑工程的发展有利有弊，利处在于建筑工程的建设可以带动更多的商业经济，弊处在于能源消耗越来越大，尤其是给排水耗能。建筑给排水的节能节水技术是在严格遵守节能的标准下，在技术上进行革新，在材料上进行完善，以实现节能减排的目的。降低能源损耗，最大限度发挥能源的利用率，是建筑给排水的节能节水技术的宗旨。新技术新材料的引入，大大提高工程质量，水资源的利用得到合理规划与规范设计。随处排放污水以及无节制使用净水的现象已经不复存在。加强建筑给排水工程建设，需要投资方、施工方的相互沟通与配合，建筑给排水的节能节水技术是以生态环保为导向，以资源的循环再利用为理念，通过使用高科技材料、创新技术与科学合理的管理方式进行绿色施工，以降低水资源损耗并提高利用率。

2优化建筑给排水工程中的节水节能设计

2．1改变传统给水方式

当前，在建筑给水方面，我国大多数城市所采用的都是传统生活水泵，不仅供水的方式单一，而且无法保证建筑，尤其是高层建筑的供水质量，最重要的是还会造成较为严重的能源浪费。因此，在建筑给排水工程的节水节能设计中，首要任务就是要改变传统的给水方式，采用新型变频可调泵进行建筑给水。这样不仅能够有效解决传统水泵供水方式单调和供水质量不高的问题，还能够对二次污染进行有效防治，在确保将优质自来水供给到每家每户的同时，最大限度降低水资源和其他能源的消耗。

2．2合理设计配水点的水压

要采用先进的节水节能技术，配置节水节能设备，并确保所有参数都符合建筑的供水设计标准。为了确保供水系统供水的高效性，在对供水区域进行合理划分之后，可以采用垂直分区室外水压供水的方法来提高供水质量，并根据用水量的不同，设置不同的供水量。在给排水工程施工完成之后，要对水泵的整体性能进行测试，对管网压力值进行计算，分析其是否符合施工要求。如果存在问题，及时进行解决。

2．3对减压装置进行合理设计

在现代化的建筑给排水节能节水设计中，减压装置是不可或缺的一种装置。拥有高效的减压装置，就能够在有效提高建筑给水稳定性的同时，最大限度降低能源的消耗，更好地实现节水节能。因此，在建筑给排水节能节水设计中，一定要对减压装置进行合理设置。要确保其能够对水压进行智能调节，避免造成水流浪费。要确保在供水过程中其能够自动降低供水阻力，在确保供水稳定性的同时，降低能源消耗。减压装置的自动调压范围一定要足够大，确保其能够满足任何情况下的供水调压需求。

3如何提高建筑给排水节能节水技术

3.1选择恰当的给水加压设备

当今社会，高层建筑在城市里已经比比皆是，甚至有向农乡发展的趋势。目前，对于高层居民的供水都需要二次加压，整个供水流程是：市政进水——高层低下水箱——用户。依靠变频加压设备的高压将水供到居民家中，虽然能够节约30%能耗，但是由于水压高于市政水头，因此会造成市政水头的水资源浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了节省更多的能耗，对于高层建筑可以选择无负压管网自动增压给水设备，该设备的优势在于可以与市政水管网直接连接，无需利用水箱都设备进行二次加压，不仅有效提升了市政水头压力的利用率，还巧妙规避了由于二次加压所产生的能耗，可谓一箭双雕。

3.2优化用水设备

应用给排水的节能节水技术，实现生态化发展，人人有责。作为居民，选取小容量的水箱以降低水资源浪费；沐浴设备的选择也尽可能选择节水型，如红外控制设备；充气水龙头是水龙头的最佳选择，其出水密度与水流速度不仅能满足居民需要，较之普通水龙头，充气水龙头的节水量高达50%。作为施工人员，在管道材质的选择上应给予高度重视。考虑到镀锌材质的钢管容易生锈而出现渗透的现象，可以选择新型管材如钢塑复合管、PP-R管、PE管等。

3.3中水回收系统的推广

中水回收是将居民的生活、工业生产的废水经过绿色处理，再应用于城市绿化建设的灌溉以及各种设备的清洗等。这样既能减少废水的排放量还能在城市生活用水总量上减少浪费。另外，要加强自然水资源的利用。雨水作为最重要的自然水资源，不能白白浪费。建设给排水设备时，设计人员可以添加专门回收雨水的管道，通过管道将收集到的雨水汇集到雨水池，再用于城市的建设与清洗，可以大大提高水资源的利用率。

4其他节能措施

4．1太阳能的应用

太阳能资源取之不尽、用之不竭，因此是未来能源发展的重点方向，但是现在人们对太阳的应用程度还非常不够。目前在建筑节能设计中，太阳能资源主要应用于热水供应。我国大部分处于北纬40°以北，有足够长的日照时间，比较适用太阳能热水器，因此在一些高层建筑、民用建筑的供水系统中，可以加强对太阳能的应用，这样不仅能够满足人们对生活热水的需求，也能够实现能源的有效节约。

4．2变频调速水泵的应用

传统供水方式包括两种:一种是用水泵把水加压入水罐中，再由水罐向给水系统供水，如果水罐中的压力大于水罐压力的最大限值，水泵会停止供水，反之低于水罐压力时再启动水泵供水;另外一种则是利用水泵把水加压抽至水箱中，水箱向给水系统供水，如果水箱中的水位大于水箱最高水位，水泵停止供水，反之再启动供水。无论哪种供水方式均需要频繁启动水泵电机，浪费电能。而采用变频调速水泵可以实现水泵向水系统的直接供水，调速水泵速度即可调节水流量，根据实际用水量对水泵电机的转速进行自动调节，无须频繁启动电机，减少电能的浪费;此外也无须设置水箱、水罐等硬件设施，也降低了设备的投资成本。

4．3对消防贮水池进行合理设置

为了能够更好地满足建筑的消防系统设置，在对建筑给排水工程进行设计和施工过程中，需要单独构建一个消防贮水池。对于普通建筑而言，火灾的发生一般都会持续比较长的时间，而高层建筑的时间会持续更长，因此，为了能够更好地满足建筑火灾消防需求，消防贮水池中就需要储备足够多的水。而当前，通常情况下都是单独对贮水池中的水进行更换，并且更换的水没有得到有效利用，造成了较为严重的浪费。为了能够有效解决该问题，在满足建筑消防用水的同时，也避免对水资源的浪费，在对其进行设计的过程中，可以将其与水景池或者是游泳池连接起来，实现用水的双向循环。

结束语

目前国内能源尤其水资源的欠缺严重影响了市场经济的发展，基于建筑耗水量的如此之大，在建筑给排水的节能节水技术方面下功夫是首要方向。可以通过合适的给水加压设备、优化用水设备、推广中水回收系统来降低水资源损耗，提高水资源的利用率。另外，在技术设备方面需要与时俱进及时引入先进技术与高科技设备，并及时检查陈旧设备的状况以免出现渗透或者由于生锈而污染水源等情况。

参考文献：

[1]周建华.分析建筑给排水的节能节水技术[J].科技与企业,2015(8):117-117.

[2]杜义.浅析建筑给排水与节能节水技术[J].新材料新装饰,2014(6):348-348.

[3]宋玉梅.建筑给排水节能节水技术及应用研究[J].建筑工程技术与设计,2015(35):277-277.

论文作者:高亚娟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df26058e8a015cfb178aac82.html