# 风景园林绿化工程的现场施工与管理研究论文_陆雯超

宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司 浙江宁波 315336

摘要：在风景园林绿化施工过程中，涉及到较多会影响整体工程效益的因素，基于此，应加强对风景园林绿化工程的管理。风景园林施工企业也要加强施工管理，提升施工质量，从树立企业良好形象的角度出发，管理风景园林绿化工程。

关键词：风景园林；绿化工程；现场施工；管理

一、风景园林绿化工程现场施工管理的现实价值

风景园林建设是很多城市进行建设时重点采用的方案，通过对城市中增加绿化工程的数量和密度，使整个城市的生态环境向更环保的方向发展。城市必须摆脱过去的那种缺乏规划设计和现场科学管理的建设实施过程，而要在整个建设中积极探寻更具科学性和针对性的园林绿化工程项目。现场施工技术是确保这些工程建设质量的根本保证，相应做好各项施工管理工作，依据规划内容按部就班完成相应的设计，建设更加优美完善的园林绿地体系，提升绿化工程在整个园林甚至城市中的功能性价值，这是进行建设过程中必须充分坚持的基本建设原则。现场施工管理针对工程施工现场的一些具体情况和突出问题，进行深入分析，系统研究，并采取必要的方法和措施进行有效处理和优化完善，进而达到最优化的建设效果。对于风景园林绿化工程这种建设项目而言，其最关键的工作都来自现场，因此，加强现场的施工管理是必然而然的选择。

二、风景园林绿化施工现场管理现状及问题

1、园林植物缺乏管理

由于园林工程建设的特殊性，现大部分的园林中的植物是采用移植技术移植的，并且这些植物属于成品树，经过较为短的时间内可以达到观赏的效果。这些植物虽然可以较快速的达到建设效果，但其在移栽过程中对环境和技术的要求较高，管理不善，容易导致植物死亡，影响施工。如果是价值较高的植物还容易造成经济损失。园林植物管理在现阶段我国的园林建设中一大问题，需要提高重视，强化管理。

2、园林工程建设缺乏统一管理

与大部分的工程一样，风景园林绿化工程也需要统一的管理。目前，我国城市中的风景园林建设由于涉及的投资方与建设方较多，以及工程的部门和建设内容较为复杂，导致其在建设与管理过程中，容易出现管理复杂或者缺乏管理以及管理与建设脱节的问题。另外，在园林工程建设领域，由于缺乏统一的标准体系，导致其在管理过程中，缺乏科学的参考，这也是导致园林工程建设缺乏统一管理的因素之一。

3、工作人员专业水平较低

由于建设成本以及工程自身的特殊性，以及受传统园林工程建设的影响，很大部分的园林施工过程中对于工作人员的专业素质水平的要求并不高。但是随着人们对于园林的要求越来越高，相应的园林建设对于工作人员的专业素质水平要求也应该越来越高，不能在用传统的园林建设水平来要求工作人员。工作人员的专业水平会直接影响到园林建设的质量。

4、施工后期缺乏管理

风景园林绿化工程的作用是长期性的，因此，对于风景园林绿化工程的管理也应该是长期性的，管理工作不能止步于建设完成。建设完成后的管理工作，直接会影响园林的质量与效果。保证在后期管理中投入一定的成本，是非常重要的。

三、风景园林绿化工程的现场施工管理对策

1、做好施工前的准备

对风景园林进行绿化施工，需要做好充足的施工前期准备工作，这是确保后期施工顺利进行的基本前提。在施工准备阶段，要将重点放在施工图纸设计、现场核对以及技术交底上。在核对施工图纸时，先进行现场勘查，确保施工图纸与现场情况相符合。一旦发现不符合的情况，及时与设计人员沟通，并调整图纸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工技术交底时，确保施工人员对施工技术要点有充分的了解与掌握。在完成技术交底之后，应在施工组织计划的前提下，组织施工队伍，同时，配备施工所需的设备与材料，确保明确各个施工工序及要点。加强与设计人员、监理人员以及业主之间的联系，密切排查施工现场的安全隐患，出现问题时，各个主体应共同研讨解决方案。定点放线时，找到准确的放线地点，种植槽位置标注清晰，同时，合理规划与严格控制苗木、灌木之间的间距，严格按照设计标准进行放线，以提高植被成活率。

2、风景园林绿化工程的现场施工管理

2.1场地平整。在对风景园林绿化工程进行施工时，需要关注施工现场的平整度，首先对场地做平整处理，全面清理施工现场的垃圾、杂物、杂草等。作为施工方，应以设计要求为基准，清理场地时，关注土壤回填工作。按照设计的标准高度进行回填，同时，控制好现场植被种植土的厚度，应高于草皮种植土壤厚度30cm；花坛土壤厚度要高于40cm；种植乔木土壤厚度要高于70cm。若表层土壤出现破碎，则要对其进行平整处理。

2.2严格把控苗木的选购与栽培质量。风景园林绿化工程施工应关注苗木质量，在控制苗木质量时，则要对其进行选购、栽培及管理。在选购树苗时，按照设计要求控制其主要特征，包括树形、数量等，确保其具有完整的树冠和优美的姿态，且要合理控制选购数量。种植苗木时，则要根据树种差异选择不同的种植技术，确保植被具有更高的成活率。在完成选购的基础上，对苗木施工进行管理。起苗时保护好苗木的主要根系，并尽量保留须根。装卸苗木时，则要确保施工机械的操作安全，检查施工机械设备的运行状态，确保能够安全施工。涉及大型乔木运输与栽植，则要用土球进行包裹，保存其根部水分。卸载苗木时，避免对土球产生碰撞。

2.3质量评估管理。在施工现场，风景园林绿化工程管理人员应成立专业的质量评估小组，确保小组内有生态专家和建筑工程专家。在施工各个阶段，质量评估小组都要发挥出应有的作用，纠正施工中存在的不规范之处。在每个分项工程完工后，都要进行专业的质量测评，评估工程的绿化种植成果，并加强对绿化工程施工的优化管理，确保施工质量达标。

3、提升施工人员的综合素质

施工人员的个人综合素质水平会直接影响风景园林绿化工程施工质量，应将重点放在提升施工人员综合技能水平上。施工单位应重视对施工人员进行专项培训，包括施工技能培训和安全施工操作培训等。同时，还要对施工人员进行专项的生态绿化工程培训，使其掌握专业的风景园林绿化工程施工技术，确保其综合素质能力能够得到显著提升。

4、加强后期养护管理

在风景园林绿化工程施工过程中，同样应关注对其的后期养护管理。搜集风景园林绿化工程的建设资料和相关档案，包括各种设计方案、技术文件以及合同文件等，按照技术相关文件要求进行养护管理。确保做到全方位的养护管理，了解各种植物的生长习性，监督植物浇水、施肥、中耕除草以及修剪养护等。养护时，还应根据实际情况，制定专项养护管理方案，聘请专业养护人员，并明确养护管理职责，落实养护管理的每个细节。一旦发现植被生长出现异常状态，则更要深入分析其原因，并针对性地加强养护，确保提高植被成活率。

结束语

综上所述，城市风景园林建设对于一个城市的精神风貌和环境宜居性有着很好的诠释，是城市建设的重要方面，我国很多城市都力所能及加大城市园林建设，就是要通过这种方式，提高城市的总体含金量，为提升城市的吸引力，拓展城市发展空间，奠定坚实的基础。而科学合理正规的现场施工管理，对于整个工程建设的推动作用是显而易见的，也应该得到除施工建设单位之外相关各方的充分关注。通过各方共同努力，整合资源，推动城市建设上升到更高的水平。

参考文献：

[1]贾浩洋.基于生态园林城市的小城镇绿地系统优化与提升的研究——以杨凌示范区为例[D].西北农林科技大学，2016.

[2]王颖.城市绿地系统结构的生态学分析——以珠海市绿地系统规划为例[D].北京林业大学，2016.

论文作者:陆雯超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df40ab2ea94456ed82127079.html