# 关于电力计量设备的维护检验及管理论文_蔡玉梅

（国网江苏省电力公司如东县供电公司 212000）

摘要：电力计量设备指的是进行电力测量的计量型设备，是目前我国电力系统中对电能进行测量的测主要工具。所以，关于电力计量设备的维护以及管理对于计量设备的公平公正性有重要的作用。可靠、合理的计量设备是保障社会公平的基础，目前社会上出现许多以窃电为目的的不法分子，所以，对于电力计量设备的维护和管理是电力公司经营过程中不可缺少的重要内容。

关键词：电力计量设备；设备的维护检验；设备的管理分析

所谓的电力计量设备是指为了实现单位的统一，量值的准确和可靠而进行的电力测量时所使用计量设备。随着我们国家电力能源的不断运用，出现了一些不法分子为了自身的利益试图通过一定技术手段窃取国家电能，这种行为不仅对国家的经济和发展造成一定程度上的破坏，而且还在某种程度上扰乱了国家电力供应的秩序。对于电力的窃取以及对于电网的管理都是通过电力计量设备进行工作的，因此，加强电力计量设备的维护和管理对于国家的经济发展和社会秩序的稳定具有重要的作用。

一、电力计量设备的安装和验收

我们知道，电力计量设备是用来对于电力的使用者进行电能消耗方面地计量，因此，电力计量设备的安装对于电力的管理具有重要意义，一般具有专业技术的安装工作人员在电力计量设备安装完成后还要根据电力使用的不同进行细致的验收。

1.1电力计量设备的安装过程

通常电力计量设备的安装人员会根据工作的需要领取安装所需的电能表以及互感器，在经过一定过程的安装操作以后要检查所安装设备的计量回路是否准确、可靠。在电力计量设备安装完毕后，按照工作要求，设备安装的工作人员要及时的将计量工作传票递交到电能营业管理部门。

1.2电力计量设备在验收过程中的技术资料

电力计量设备在安装前，必须要有合格的技术资料，比如说电力计量设备的计量方式所使用的原理线路图、安装施工图、电压和电流的互感器在安装过程中使用的说明书、设备出厂时的检验报告、电力计量设备在检验机构中获得的检验合格书等。

1.3电力计量设备在安装后的合格验收

一般来说，一些大型的用电工程单位，比如说电力的建设工程单位和用电业扩工程单位等，它们在电力计量设备安装后应该结合自身相关的工程竣工阶段进行设备的验收。而一般电力计量设备的验收主要包括以下一些内容：计量设备的型号和规格的验收、计量检验合格的标志的验收、出厂编号是否与计量的检定证书上面内容相符合的验收以及产品外观质量有无瑕疵的验收等。

二、破坏电力计量设备的行为方式

由于经济利益的趋势，现如今我国出现了许多盗窃电力资源的行为，这些窃电行为随着窃电和反窃电斗争的不断深入主要呈现出多元化、隐蔽性以及普遍性等特征。

2.1不合法的擅自进行电源接线以及绕开电力计量设备窃取电源

窃电的不法分子一般直接是从配电的变压器上经过低压出线的瓷柱进行接线窃电。更有甚者不顾自身安危从裸露在外的低压线路上接线窃电。这种不合法的窃电行为不仅严重威胁自身的生命财产安全，还严重损害了我们国家的用电秩序。

2.2开启或者伪造电能表封印

有些窃取电源的不法分子试图通过伪造一些供电单位的印章和封印条进行窃电，他们利用特殊工具将电能表的表盖打开后，然而对电能表做一些手脚，最后再将早已经准备好的伪造封印重新加封到电能表上，以此来蒙蔽、破坏电能管理人员对于用户所使用的电能的记录和管理。

2.3供电工作单位的工作人员与窃匪相互勾结窃取电源

为了自身的经济利益，供电系统的某些内部员工故意泄露电力系统的管理措施，使得窃电的不法分子不需要通过其他途径就能够实现免费用电，这些行为严重破坏了我们国家供电系统的秩序。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、针对某些窃电行为进行电力计量设备的维护与检验

对于电力计量设备的电磁兼容性不合格的问题的出现，一般是由于在购买使用元器件的时候没有能够对电磁的兼容性能做到专业的检验。我们可以通过采取以下措施对电力计量设备进行维护。

3.1采取隔离措施分析干扰源

屏蔽外部环境干扰，对外部环境进行隔离，从而阻断了干扰电流的通路，提高面对干扰的防御能力。

3.2将实际环境考虑到电力计量设备的设计中

我们知道，不同的电力计量设备是由具有专业能力的标准化委员会以及用户和制造商根据设备的使用环境、对可靠性能的需求等因素进行选用的。所以说它涉及到的所需要检测的数量、准确度等级也会由于选用的不同而产生差异。因此，在对电力计量设备进行设计的时候，设计人员需要充分考虑到它所使用的外部环境。

3.3电力计量设备自身的质量检验

一般来说，电力计量设备的质量主要的根据是我们国家的强制性标准以及产品明示的执行标准进行检验的。交流类型的供电设施的主要试验项目是静电的放电抗扰度、射频电磁场的辐射抗扰度、快速进行瞬变脉冲群的抗扰度、电压暂降的时候的短时中断的抗扰度已经电压变化的过程中的工频磁场的抗扰度。而直流类型的供电的主要试验项目是静电放电的抗扰度、射频电磁场的辐射抗扰度等。

四、电力计量设备的管理分析

传统的电力计量设备的管理大多是粗放式的管理，然而，现如今的设备管理已经开始由粗放式转变为集约化的精益管理，供电单位对于电能使用方面的管理是指在每月的电能计量工作日，进行公平、合理的电能消耗计量。作为电力计量设备管理的目标，加强对设备资产的监管力度对于国家电能资源的保护具有重要意义。

4.1建立一定的计量设备责任制、保证每一个计量设备都受到专业管理

对于电力计量设备的责任人来说，必选按照有关规定保证所管理的计量设备无论是工作状态还是零负荷状态都需要保持在良好情况。电力计量设备的使用安装人员不但要受到专业培训，准确掌握好计量设备的性能、量程、操作规范以及操作程序，并且严格按照操作程序实施他们的管理工作。

4.2电力计量设备的检定

电力计量设备需要按照有关的规定在一定的周期内进行检定管理，按照国家法律法规关于设备检定的规程以及各个单位关于设备检定的规程进行电力计量设备的检定是保障设备准确运行的基础，对于所检定的证书以及原始的纪录需要按要求符合计量法规的规定。

4.3对于电力计量设备的保管

电力计量设备应该保管在防震、防潮的环境中，在设备的管理中需要严格做到禁止使用一切不具备合格证书以及检定周期过期的电力计量设备，对于那些检定合格的计量设备也需要使用人员严格按照操作制度以及操作规程进行使用。

五、结语

我们知道，电力的计量设备的公平公正是供电部分获取经济利益的前提条件，它为电源的使用以及电力事业的发展做出了突出贡献，为供电系统的经营和管理提供了专业性的技术保障。所以供电单位需要根据电力计量设备的工作特点以及业务管理的特色加强对电力计量设备所需技术的创造和更新。从而使得未来的电力计量设备更加便捷、平稳和可靠，以求满足不同的电能使用者对于电力计量设备的多样化要求。然而，随着目前窃电现象的出现，许多破坏和扰乱国家供电管理的不法行为越来越多，加强对于电力计量设备的维护和管理是保证人们安全、公平用电的基础。

参考文献：

[1] 李治钢,王丽娜,刘继彦,国鑫,葛霆. 对电力计量设备的维护检验和管理分析[J]. 通信电源技术. 2014(06)

[2] 黄鸿卿. 浅谈电力计量技术的管理现状及应用策略[J]. 福建质量管理. 2015(12)

[3] 张冬梅. 刍议电力计量技术的管理现状及应用对策[J]. 通讯世界. 2016(06)

[4] 秦波. 试论节能降耗下电力计量技术的有效运用[J]. 科技经济导刊. 2016(03)

[5] 杨文芸. 电力计量技术的管理现状及应用对策[J]. 通讯世界. 2016(21)

论文作者:蔡玉梅

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df43179de14afb7195e599bf.html