# 探析多层住宅建筑的外观设计与抗震设计论文_周琳琳

青海恒兴工程设计有限责任公司

【摘 要】多层住宅建筑既不能象公共建筑那样运用强烈对比和突出建筑个性的手法，也不能象低层住宅那样高低错落、富于变化。因此在成片建造的住宅区，若不注意艺术处理就会造成千篇一律，同时还需要加强抗震设计。本文对多层住宅建筑的外观设计与抗震设计进行了探讨分析。

【关键词】多层住宅建筑；外观设计；抗震设计

一、多层住宅建筑的外观设计

1、多层住宅建筑的体形设计.由于经济要求和层数的限制常使得多层住宅的体形基本雷同，这是造成千篇一律的主要原因。一般可在以下两个方面注意体形的处理：群体组合时，在大片的条式住宅中适当安排一些点式住宅，可形成垂直与水平的方向对比，以求体形的变化。另一方面，在条形和点式住宅的单体设计中也应注意自身的体形比例。一般认为，条式住宅的长高比小于2：1时水平趋势不明显而显得笨拙。长高比大于4：1时则显得过于扁平。点式住宅的高宽比小于1.5：1时竖向感不明显而显得墩低。设计时应避免采用不利的体形比例。此外，住宅可通过不同的体形组合方式寻求变化，例如前后错落、方向对比、层数不同的组合和锯齿形组合等。

2、立面设计。（1）几种常见的立面设计方式。第一、水平构图。住宅立面用水平线条划分能给人以安定、宁静的感觉，而且容易和水平的体形取得协调和谐的效果。一般是利用凹廊、带形窗、檐口、遮阳板、阳台、窗台、圈梁等构配件形成水平线条。典型的水平构图常由外廊和带形窗所构成，因外廊的实栏板与敞开的外廊空间内的阴影形成强烈的明暗对比，带形窗和窗下墙形成强烈的虚实对比。第二、垂直构图。条式住宅的水平向体形运用垂直构图，立面形式可以因方向对比而显得活泼；尤其是对水平向过长的条式住宅，运用垂直划分可以在视觉上改善过长的单调感。第三、网格构图。将水平线条和垂直线条组合在一起就构成网格构图。一般可由水平向遮阳板和垂直向遮阳板组合构成；也可由水平向的梁和垂直向的框架柱形成；还可通过水平向连续的阳台和竖向的阳台隔板组织成网格构图。第四、散点构图。散点构图是在立面上把某些单调规整的构图因素作规律的变化排列，构成美观的图案，使单调的立面显得活泼。以上是常见的几种立面设计方式。此外，住宅的立面设计还应注意与时代性、地方性的结合，要有鲜明的现代感，要有各地的民居特色。（2）色彩选择及设计。色彩是赋于建筑美的重要因素。色彩还可加强“形”的表现力，甚至可弥补某些形体的缺陷。住宅区常利用不同的立面色彩作为分区标志。多层住宅建筑一般是成片建造的，有较强的群体性。因此色彩设计必须强调群体主色调（基调）的协调统一，否则便显得杂乱无章。而在协调统一的基调上也要有重点对比，以收到画龙点睛的效果。一般可在住宅的窗户、阳台、楼梯间、出入口、遮阳板、檐口、勒脚等部位选用不同的色彩与立面基调形成对比。如米黄色基调的立面上配以枣红色的油漆窗框；白色基调的立面上做浅绿色的阳台栏板等。在同一个立面上或在视觉注意的范围内色相不宜过多，三种以上色相结合容易产生色彩紊乱。住宅立面色彩基调的选择应与当地气候、自然环境（如园林绿化，水光山色）以及当地一年中最长时间的天空色彩等相适应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般南方炎热地区，立面色彩都以高明度或中等明度的浅淡的冷色或中性色（如珠白、浅绿、淡蓝、淡灰绿等）为基调给人以素雅清凉的感觉；浅色也具有一定的反射阳光辐射的作用。北方寒冷地区则宜用暖色调或中性色调为立面基调，如浅褐，橙灰、灰红、奶黄等色，能给人以温暖而富有生气的心理感受。若住宅区及其周围（包括视域范围内的远山近岭）常年或一年中长时间绿树成荫，花繁叶茂，则住宅立面主色调宜用浅色，如白色、灰色、浅黄、杏红等，以取得相互衬映、悦目雅致的视觉效果。若在湖滨和海滨，则宜在浅色基调上点缀桔黄或枣红色等，与蓝、绿色水面相对比，以求清丽活泼的意境。住宅立面的色彩设计必须熟悉和善于利用有关建筑材料本身的色彩状况。例如大面积的清水红砖外墙，只要保证砌筑质量，通过水泥砂浆勾缝，并在压檐线、线脚、窗套（台）、阳台栏板或雨篷、楼梯间立面花格等处局部涂以白色水泥浆或外墙涂料，就能显示出朴素自然的美，并且耐久性好，不易褪色。清水装饰混凝土保持一般混凝土的本色，其基本色调取决于所用水泥的颜色；露明集料装饰混凝土的色彩随表面水泥浆膜剥离深浅而变化，剥离程度浅，水泥砂颜色起主要作用，剥离程度深，粗集料颜色作用加大。装饰混凝土耐久性好并具有独特的质感，是一种有发展前途的高档饰面材料。目前在普通住宅立面上用得较普遍的是水刷石饰面，其色翠由所用的石渣色及水泥综合形成。各种新型外墙涂料几乎可依据设计需要配制成各种色彩。立面装修材料是立面色彩设计的物质条件，应该熟悉和了解。

3、细部处理.由于住宅的质朴性，外部一般不作较多装饰，但对一些细部，结合其使用功能，采用新颖的形式或作一些适当的装饰还是必要的。窗户是住宅的眼睛，对住宅外形影响较大。处理办法一般是做窗套。窗套的做法分砌窗套和粉窗套两类，前者常用四分之一砖砌，然后粉刷，后者则用粉刷作出。窗套还可用来改变窗户的比例。需要遮阳的窗口可结合遮阳罩对窗户进行处理，使墙面富有变化。楼梯间也是住宅建筑重点装饰的部位。其垂直空间与整个住宅水平向外形常形成对比。由于楼梯间采光要求不高，开窗形式和大小较灵活，可用以与其他部分形成对比。如果是南方炎热地区的楼梯间可用成片的花格形成空透的虚面，与周围的实墙面形成对比，富有装饰效果。若将楼梯间做成开敞式的，通风好，立面也别有特色。如果是寒冷地区要求设门斗的入口，为防止冷风正对单元门，将门斗的第一道门转了90度，一片实墙既显示了防风要求，又具有装饰特点。

二、多层建筑的防震设计分析

当强烈地震来临时，作用于建筑物上对其的破坏过程与机理相当的复杂，所以要重视建筑物抗震设计的概念，以避免当地震来临时建筑物遭到严重破坏甚至于直接倒塌，防震设计是保障人民生命财产安全的有力体现。而对于多层建筑的抗震设计概念应从整体上对建筑的结构进行把握，才能使得设计更具合理性。

1、在进行抗震设计时，抗震的结构体系要进行合理的选择。一般而言，对于多层的民用建筑其主要的结构形式是框架结构，不过对于处在高烈度地区的建筑物而言，特别是对于9度抗震设防区的建筑物而言，不能习惯的沿用框架结构，应该根据建筑物的外观效果与使用功能适当的增加混凝土墙，增加整体刚度，满足位移要求，保证结构的稳定性。

2、抗震设计至关重要的一点是对于建筑物体形的设计，若是建筑物体形是不规则的，在平面上有凸出凹进或者在立面上错落有致，都容易造成结构的某些部位在强度与刚度上的突变，从而导致变形集中与应力集中，一旦形成了薄弱的部位，则通常会造成十分严重的地震危害。建筑物体形规则与否，会直接影响到抗侧力的构件在布置时的有效合理性能，也就影响了建筑物的工程造价。

结束语

多层住宅建筑的设计必须以符合人民的生活习惯为基础。这就要求设计人员一定要结合实际情况，将可持续发展要求落到实处，设计出节能、环保、实用、美观的新型多层住宅建筑。

参考文献：

[1]陆家桂.建筑设计之美[J].美与时代，2009（03）

[2]杨晓梅.多层建筑设计的创新[J].建筑工程技术与设计，2014（07）

[3]刘金.多层建筑设计问题及对策探讨[J].建筑遗产，2013（17）

论文作者:周琳琳

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df441b2093f3e98c4e4990c2.html