# 农村生活污水处理建设与管理的探讨陈浩论文_陈浩,,何萌萌

【摘 要】：随着我国新农村迅速发展，人民生活水平不断提高，生活垃圾和污水不断增加，如何科学处理农村生活污水成为农村建设不可忽视的一个问题。因此，本文首先分析我国农村生活污水处理的现状和问题，接着分析了农村污水处理的模式，最后就做好农村生活污水处理展开论述。

【关键词】：农村；生活污水；存在问题；解决措施

一、农村生活污水处理存在的问题

在通常情况下，农村污水主要包括洗涤、厨房、冲洗等排水。但是由于农村经济水平较低，基础设施不完善，生活污水质量存在很大差距，经济发达的农村污水量较多，对处理技术提出更高的要求和标准。总起来说，农村生活污水具有分布广、多来源、成分复杂、变化较大的特点。就目前而言，我国农村污水处理的主要方式就是就近排水河流湖泊等水体，或者洒向地面，在一定程度上造成了农村生态环境的污染。当前我国农村污水排放存在问题主要表现在以下几个方面：第一，在进行农村旧房卫生设施改造过程中，虽然有的农户建立了三格式化的粪池，但是排放设施不完善，主要依靠土壤渗透的方式，在一定程度上污染了土壤和地下水。第二，虽然有的农户设置了排水系统，采用的是合流制排水方式，但是没有进行科学的规划设计，导致部分污水直接流入沟渠，不仅污染着空气，还对农村周围的环境遭到破坏和污染。第三，由于农村缺乏必要的净水设备，导致大量的污水未经处理就排放出去，造成农村周围环境的污染。

二、农村污水处理模式分析

（一）建立城镇污水管网统一处理模式

在靠近城市而且满足城市污水收集管网要求的农村，可以根据实际情况，纳入到城市污水收集的系统中，就是对农村污水进行收集集中，然后送到城市污水处理厂进行集中的处理。这种统一的模式适用于距离城市较近的村庄，这样就可以保证污水处理的经济性，获得良好的效果。

（二）分散式农村生活污水处理方式

对于离城镇较远的农村地区，可以采用小型化、就地化以及分散式的处理方式。

在农村实际处理生活污水过程中，要坚持通用、节俭以及环保的原则，可以选择沼气池，就是利用发酵技术，利用过滤和净化，对污水进行降解和无害化处理，从而达到可以对外排放的指标，可以用于农田灌溉等。沼气污水处理系统主主要包括有预处理、厌氧发酵、兼氧发酵和后处理好氧过滤等系统，这种处理模式耗能较低，不需要专人进行管理，适用于落地地区应用。

三、.工程案例

某村庄总户数239 户，常住人口1066 人，外来人口425 人。用水量按200L/人 日，污水量为298.2m3/d。污水处理设计量取300m3/d，污水处理设施24小时运行。

（一）本项目的重点、难点及注意事项

对于磷的出水标准要求较高，采用化学除磷的方法。消毒采用次氯酸钠消毒的方法。产生臭气的单元需覆盖并收集臭气，将收集的臭气引入后面的好氧生物处理池进行处理，尽量减少气味对周边居民的影响。

（二）污水收集管网的布置

生活污水收集管布置采用DN300双壁波纹管。居民的生活污水经各自的排水管接入至附近的收集管，收集管汇集至收集总管，采用DN400双壁波纹管。然后自流至污水处理站。收集管道坡度按1‰布置。收集管网转角位置均设置一个Φ1000 的检查井，并每隔30m 设置一个Φ1000 的检查井。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三） 污水处理工艺流程简述

污水经粗细格栅进入调节池进行水质水量调节，在调节池中设置潜水搅拌机，以防止污水在调节池中产生异味，同时充分均衡水质水量。主体工艺采用厌氧+缺氧+好氧工艺。厌氧池内设置潜水搅拌机，二沉池1 底泥回流至厌氧池，释磷及快速吸收可溶性COD，可生化降解的大分子有机物在兼性厌氧的发酵细菌作用下转化为挥发性的脂肪酸。随后污水进入缺氧池，缺氧池采用升流式缺氧池形式，污水在缺氧池中与填料充分接触。反硝化细菌利用好氧池回流的混合液带来的硝态氮作为底物，同时利用污水中的有机物进行反硝化，达到同时降低有机物和脱氮的目的。随后污水进入生物接触氧化池，进行好氧处理。生活污水经生化处理后，进入二沉池1，进一步降低污水中的污染物含量，二沉池1 底泥回流至厌氧池，出水自流进入二沉池2。为了达到除磷的目的，在二沉池2 前设置加药装置。二沉池2分离出来的污泥用吸粪车定期清理外运处理。二沉池2出水进入消毒池后通过投加次氯酸钠达到消毒目的后排入水体。

（四）臭气处理工艺

由于废水量比较小，产生的臭气量也相对较少，将收集的臭气引入后面的好氧生物处理池，利用里面的废水进行吸收臭气中的成分，并进行稀释，从而不影响周边的环境。

（一）制定科学合理的污水处理规划

在进行社会主义新农村建设过程中，国家要不断加大农村发展力度，进行必要的政策倾斜，对农村生活污水处理做好科学合理的规划，提高污水处理的规范化和现代化，帮助村民处理好生活污水，帮助他们分析污水污染环境的原因，做好农户的厕所、厨房等整改工作，建立起配套的污水处理设施，提高生活污水处理水平，建立行之有效的管理模式，保证农村经济发展水平与自然环境相适应。

（二）不断制定生活污水处理工程技术规范

为了保证农村污水处理的科学性和合理性，要不断完善农村生活污水处理相关标准与规范，针对农村生活污水的质量，采用先进的处理技术、设备，制定合理的处理计划，完善施工技术标准，做好农村生活污水工程管理，保证农村生活污水设备能够正常进行，最大限度的保护农村生活和自然环境。

四、结论

综上所述，在进行农村生活污水处理过程中，要制定长远合理的计划，不断引进先进的管理模式和污水处理设备，更好的为广大村民服务，保护农村周围环境。

农村污水处理，相对于城市集中污水处理，难度更大，而农村水污染情况日益严重，已对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响着眼长远，合理规划农村污水处理设施建设也更需要引起重视。为建立和谐新农村，为农村居民创造更好的居住环境，保障农村生活质量提高，缩小城乡差距，我们应该要重视农村污水的治理，污水处理已经成为我国农村重点解决的问题之一，对于我国广大农村地区,居民居住分散,难以建立完备的管网系统,经济力量薄弱,缺乏污水处理专业人员。人工湿地的污水处理工艺,适合我国南方的气候特点,广东位于北回归线北侧,年平均气温为20.7℃,夏季长,几乎无冬季,湿地的植物一年四季都有绿色,能有效地吸收有机物及为有机物的降解提供氧料。该处理系统工艺流程简单,出水水质好,抗冲击能力强,无需采用人工曝气、污泥回流、混合搅拌等措施,也就不存在大型的处理机械和复杂的操作控制系统,所以运行工作极为简单,不需要大量训练有素的操作管理人员,非常适宜目前我国农村迫切需要经济、高效、节能、技术先进可靠的污水处理工艺和技术。

参考文献：

[1]崔心红,朱义. 新农村建设中生活污水处理模式探讨[J]. 上海建设科技,2008,03:57-59.

[2]张磊,张靖,季洁. 农村绿色基础设施研究之二——农村生活污水处理设施规划与建设[J]. 建筑与文化,2010,08:104-106.

[3]刘金生. 新农村建设生活污水处理现状及对策[J]. 绿色科技,2010,07:139-142.

[4]刘晓璐,牛宏斌,闫海,丁湛,卢凤兰,马晓毅,杨柳青,刘永智. 农村生活污水生态处理工艺研究与应用[J]. 农业工程学报,2013,09:184-191.

[5]梁祝,倪晋仁. 农村生活污水处理技术与政策选择[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2007,03:18-22.

论文作者:陈浩,,何萌萌

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df591054adbb372198c2dfb3.html