# 园林工程中的绿化种植施工关键技术研究王书庄论文_王书庄

摘要：园林绿化作为现代城市发展过程中一个非常重要的部分，其发挥的作用也越来越明显。因此，如何提升园林工程绿化种植施工水平和园林施工质量显得尤为重要。文章介绍了园林工程绿化种植施工的相关概念及其特点，并对其关键技术进行分析。

关键词：园林工程；绿化种植；施工技术

为了契合我国社会当前发展的整体需要，那么就要对城市建设的质量予以进一步的重视，改善当前城市的环境，为此就要对园林工程的建设予以进一步的重视，通过合理的绿化种植来提升城市的生态环境质量，这样可以为城市居民提供一个更加适宜进行居住的环境，在进行园林工程的建设过程当中，最重要的就是要进行绿化种植，所以要对种植和维护等施工关键技术加强重视，对于当前遇到的实际问题要及时的进行解决，进而有效的提升园林工程的建设质量。

1 园林绿化种植工程概念及特点

园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程，是保护生态环境尧改善城市生活环境的重要措施。在园林工程绿化种植施工过程当中，需要遵循相应的原则来保证施工水平以及园林工程施工质量。一般而言，其需要遵循的原则包括以下几个方面:第一，应根据场地气候条件尧土壤特性选择适宜的植物种类及配置模式。第二，所选用的种植技术以及手段须符合树木本身的特点，确保其符合树种的生活习性。第三，应选择适宜的季节开展种植施工。第四，土壤的理化性状应符合当地有关植物种植的土壤标准，并应满足雨水渗透的要求。第五，施工绿化过程必须符合相应的操作流程和具体要求。

2 园林工程中绿化种植施工存在的问题

2.1 对园林绿化施工的重要性认识不足

园林工程的开展也是一个相对来说比较复杂的过程，如果在进行具体施工的过程当中施工人员没有产生正确认识的话，那么将会相应的导致一些施工问题的出现，很多施工人员对绿化种植施工的认识是比较单一的，人为这只是简单的植物栽种和移植，在进行具体施工的过程当中没有对植物的生长原则和自然生长习性进行探索，所以这就直接导致了植被的成活率比较低，并且由于缺乏合理的规划，导致幼苗在成长的过程当中抵抗病虫害的能力和成活率方面都存在问题。

2.2 存在反季节施工的状况

对于园林绿化种植施工来说，它的一个很显著的特点就是受到自然环境的影响比较大，因为植物本身的生长是必须要遵循一定的生长规律的，所谓春华秋实说的就是这个道理，而目前很多的园林施工当中却存在着反季节施工的状况，这样一来就给实际的施工带来了一定的困难，因为反季节施工严重的违背了植物自身的成长规律，所以这直接导致了植物成活率的低下，由于园林绿化种植施工的周期比较短，所以使得无法很好的对土壤进行处理，一旦土壤无法适应植株成长的话，那么势必会导致施工质量的整体降低。

2.3 关于绿化种植的后期养护措施不到位

对于园林绿化种植工程施工来说，它本身是包含着很多施工环节的，包括对园林土壤的研究，对植株的选取和具体移栽等，除此之外，后期的管理和养护也是极为重要的，这直接关系到植物后期的生长质量，但是就当前实际的发展现状来看的话，其后期养护工作却没有得到重视，产生了一些影响生长的问题，比如说没有对植株进行支撑，没有及时的去除杂草，忽视了对病虫害的防治等等，这些问题的存在直接导致绿化种植施工质量的下降。

3 园林工程中的绿化种植施工关键技术

3.1 施工前的准备工作

根据园林工程施工协议书中的具体要求，制定合理规范的施工方案，工程设计审核结束后，设计单位要向施工单位进行全方位的技术交底，可根据施工技术、实际环境等要求进行适当调整修改。施工单位在开工前，还要编制施工进度计划表，并配置施工人员和机械设备，做好施工预算。就案例工程而言，规模比较大，还需要编制施工组织设计，结合当地的气候环境，土壤条件等，研究出适合本项目的植物目录和搭配方式。

3.2 种植植物的选取

在案例园林工程绿化种植施工中，选择植物时要充分考虑植物生长的自然姿态，然后根据具体要求的不同，合理调整植物布局。比如，在大型景观和景点附近，多采用规则布局，而在草坪和凉亭附近则要采取自然分布的方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要尽量选择根系比较发达、成果率高、没有病害的植物进行种植，幼苗在挖取时土球的直径要控制在苗木胸径的8~10倍，同时，还要做好保护措施。在选取乔木类植物时，要尽量符合设计规划，高度不能超过规标准。在铺设草坪时，要选择统一规格种类的草卷，而土层的厚度则要控制在1~4cm，杂草含量要控制在5%以下。

3.3 绿化种植土壤的处理

3.3.1 偏碱性改良

通过化学方法进行改良，在绿化种植土壤中加入适量石膏，通过酸碱中和的方法形成中性盐，改良土壤的效果非常明显，但要严格控制石膏的添加量，避免造成过碱性土壤。通过浇灌的方法，逐步溶解土壤中的碱性物质，再通过排水沟排出，可有效降低土壤碱性物质的含量。通过生物方法进行改良，通过种植绿色植物可有效吸收土壤中的碱性物质，从而达到改良土壤总pH值的目的。

3.3.2 透气性改良方法

绿化种植需要从土壤中吸收水分、营养、有机物等才能健康生长。如果透气性不好，则容易使植物根部缺失营养而发生窒息，当土壤透气性不良时，需要进行改良。改良方法包括：（1）在土壤中加入适量腐树叶，增加土壤空隙，改善通气状况。（2）埋设透气管道，增加土壤透气度。同时，土壤对土层的厚度要求也不尽相同，比如，花卉类植物，最低土层厚度要控制在30~35cm，小灌木植物最低土层厚度控制在45~50cm，大灌木最低土层厚度控制在60~65cm。

3.4 种植穴挖掘

在栽种植物时，要先确定植物种植穴的大小、深度，然后根据设计图纸进行挖掘。所以，在具体种植过程中，必须合理确定植物穴的位置，对植物种植穴进行标记定位，然后确定植物的骨架规格，并做好相关标记。同时，对植物的名称、种类、习性要熟练掌握，避免在后期施工中发生失误，待上述工作全部准备完成以后，才能开始进行植物间距的测量和定位。

3.5 种植前的修剪

在园林工程绿化植物施工过程中，种植前需要对植物进行修剪，把已经发生腐烂或者枯萎的根部全部剪掉，以提高植物成活率。植物种类不同，修剪标准也不相同，乔木类植物修剪要遵循“降低植物枝干树叶水分蒸发，扩大根部水分吸收”的原则，而对于比较珍贵的植物，则要尽量少剪。

3.6 植物的种植

在种植植物过程中，为最大限度提高植物成活率，需要从以下4个方面入手：（1）如果在种植过程中，遇到不利于植物生长的天气，要立即停止种植，并采取合理的保护措施。（2）裸根类植物运输到现场后，尽量在24h内完成种植。（3）树木种植要选择比较丰满、完整的树种，树冠面朝向主要视线。（4）在坡地坑种植时要做好鱼鳞坑，以便后期浇水保护。

3. 7养护

3.7.1 水分管理

在进行树木浇水时，要根据树种、土质、气候、植株大小等参数确定浇水量，需要遵循因地适宜和因时适宜的原则。比如，花卉类植物的根系比较浅，浇灌水量要适宜，根据地表湿度调整浇水量。

3.7.2 施肥管理

施肥方式主要包括：（1）追肥。植物种类不同、季节不同生长所需的养料也不尽相同，需要根据植物生长期不同追加肥料。（2）根外追肥，根据植物生长情况，及时喷洒尿素溶液。

4 结语

综上所述，本文结合工程实例，深入探究了园林工程中的绿化种植施工关键技术。探究结果表明，随着城市的不断发展，人们对环境的要求越来越高，在此基础上，如何提升园林绿化种植水平就显得尤为重要。在具体施工中，施工队伍要严格按照规范和要求进行施工，才能不断提升园林工程施工质量。

参考文献：

[1]王德辉，王静.园林工程中的绿化种植及铺装施工管理探析[J].现代园艺，2017（22）

[2]蒙玉玲.园林工程绿化种植施工组织管理思考[J].绿色环保建材，2017（7）[3]罗建春.园林工程中绿化种植施工工序研究[J].工程技术研究，2017（5）

论文作者:王书庄

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df7c9931bc31f540d9bd46e8.html