# 大型建筑工程地下室防水施工技术论文_蒋石雷

广东大城建设集团有限公司

摘要:地下室防水施工技术水平的高低直接关系到建筑工程地下室防水施工的成败，并与建筑的使用性能及使用寿命息息相关。本文结合某大型建筑工程实例，对该建筑工程地下室防水设计进行了分析，并介绍了大型建筑工程地下室防水施工工艺及细部节点防水做法，为有关需要提供参考。

0 引言

随着我国国民经济的快速发展，建筑行业作为国民经济的三大支柱产业之一，取得了迅猛的发展，大型建筑工程的施工也日益增加。为提高土地资源的利用率，在大型建筑工程中常常会配置地下室。而地下室防水工程的施工质量不仅关系到建筑地下室的施工质量，而且对建筑整体的使用性能及安全具有十分重要的影响。因此，对大型建筑工程地下室防水施工技术展开研究具有重要的实际意义。

1 工程概况

某大型建筑工程项目所在地区降水较多，气候温差变化较大，覆盖层富水性好，透水性强。为适应复杂的地理环境，项目对防水等级要求较高，防水等级设计为Ⅰ级。

2 防水设计思路

传统防水要求“先排后防、防排结合”，强调通过无缺陷的防水层把水挡住，再通过结构使水通畅排走，从而达到防水的目的。但大跨度结构且360°全方位泡水的地下工程，雨季时其周围土壤饱和蓄水，致使整个地下建筑长期浸在水中，水无处可排，若使用传统防水材料遮挡式防水，则容易发生窜漏水。因此混凝土建筑防水，除了要继承“先排后防、防排结合”的理念外，还应有所提升和完善，将防水层每一处都与混凝土基层有效粘接密封，即使排水不畅、防水层有破损，也不易出现窜水现象，更不会导致整个防水系统失败。

全密封防水就是对防水部位100%进行防水密封。混凝土建筑防水由大面积整体部位防水(如地下室顶板、侧墙、底板等)和细部节点部位防水(如穿墙管、桩头、抗浮锚杆、后浇带等)组成，要想实现全密封防水，就是要做到大面积密封防水和细部节点密封，同时要求大面积密封防水层与节点部位密封防水层能相容。

3 地下防水设计

3.1 地下底板防水方案

地下室底板大面积防水采用两道1.5mm厚的CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材。第1道空铺法施工，选用单面粘卷材，与垫层不粘(局部可与垫层粘接)；第2道干粘法施工，选用双面粘卷材，与第1道卷材粘接，卷材与卷材的粘接面撕掉隔离膜，在浇注细石混凝土前，再撕开第2道卷材上面的隔离膜。固化后整体防水层与主体结构粘接。图1所示为地下底板防水构造。

图1 地下底板防水构造

3.2 地下侧墙、顶板防水方案

地下侧墙与顶板采用两道1.5mm厚的CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材。第1道湿铺法施工，选用双面粘卷材；第2道干粘法施工，选用单面粘卷材，卷材与卷材的粘接面需撕掉隔离膜。图2所示为地下侧墙防水构造，图3所示为地下顶板防水构造。

图2 地下侧墙防水构造

图3 地下顶板防水构造

3.3 主要防水材料

反应粘高分子防水卷材能与混凝土完全粘接，形成致密的粘接层，起到涂料防水和卷材防水的双重功效，有效解决窜漏水难题，适合于本工程温差变化大、水汽溶胀、基层易沉降的环境，施工过程采用水泥素浆作为粘接层，不产生有毒气体，施工安全环保。地下细部节点部位选用CPS防水密封胶，施工时粘接性强，潮湿或干燥环境下均能与金属、塑料、木材及混凝土等牢固粘接，有效抵抗节点处的振动及开裂变化，且涂抹施工方便快捷。

4 施工工艺

4.1 底板大面积空铺工艺

4.1.1 卷材空铺工艺流程

基层清理→节点密封、附加层加强处理→定位、弹线→空铺卷材→长、短边粘贴搭接→质量验收→成品养护。

4.1.2 卷材空铺要点

(1)基层处理:采用铲刀和扫帚将基层表面的异物清除干净，基层表面要基本平整，高低误差在5～8mm内。所有阴角转角都做成R50mm的圆弧，阳角做成R20mm的圆弧。砂眼、孔洞用高标号聚合物砂浆修补。基层应坚固、平整、洁净，无起砂、无空鼓、无开裂、无浮浆；若基面须洒水充分润湿，有明水和积水的要及时扫除。

(2)定位、弹线:根据现场状况，确定卷材铺贴方向，在基层上弹出基准线，基准线之间的距离为一幅卷材的宽度(1000mm)，按照所选卷材的宽度留出不少于80mm的搭接缝尺寸，依次弹出，以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

(3)卷材铺贴:先按基准线铺好第1幅卷材，再铺设第2幅，然后揭开两幅卷材搭接部位的隔离膜，将卷材干粘搭接。铺贴卷材时，应随时注意与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。

(4)搭接、收边:卷材长短边搭接采用干粘法，卷材端部搭接区应相互错开；卷材搭接宽度不少于80mm，相邻两幅卷材的搭接应错开卷材幅宽1/3以上，环境温度较低时可使用热风枪，对搭接部位进行加温助粘。

(5)成品养护:防水卷材铺贴完后，应及时做保护层，避免长时间暴露；浇筑保护层时，应将防水卷材隔离膜撕除干净(永久保护墙甩槎部分除外)。

4.2 侧墙、顶板大面积湿铺工艺

4.2.1 卷材湿铺工艺流程

基面清理、湿润→定位、弹线、试铺→水泥素浆配制→节点密封、附加层加强处理→大面积铺贴→赶浆排气→卷材搭接，收头封边→检查验收→成品保护。

4.2.2 湿铺法施工要点

(1)水泥素浆配制:水泥素浆按水泥:水=2:1(质量比)进行配制，先按比例将水倒入已备好的搅拌桶，再将水泥放入水中，浸泡15～20min充分浸透后，用电动搅拌器搅拌成均匀腻子状即可使用，高温天气或较干燥基面可加入水泥用量1‰～4‰的建筑胶粉拌匀后使用。

(2)刮涂水泥素浆:其厚度视基层平整情况而定,一般为1.5～2.5mm，过薄达不到最优粘接效果，过厚则水泥素浆堆积产生开裂。刮涂时，应注意压实、抹平。刮涂水泥素浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100mm，并在刮涂过程中注意保证平整度。

(3)防水卷材大面积铺贴:将涂满水泥素浆的卷材一端抬起回翻，铺贴于基层上，用刮板从中间向两边刮压排出空气，将刮压排出的水泥素浆回刮封边。卷材另一端按相同方法进行铺贴处理。

(4)铺贴下一道卷材:将卷材对齐基准线，保证卷材搭接尺寸可靠；卷材长短边搭接宽度不少于80mm，相邻两幅的短边搭接缝应错开卷材幅宽1/3以上。铺贴方法与上一幅相同，铺贴时应注意:①长边搭接时，上下层防水卷材长边搭接处的隔离膜要撕掉，刮涂水泥素浆铺贴接边；②短边搭接时，上下层防水卷材短边搭接处的隔离膜要撕掉，刮涂水泥素浆铺贴接边。

(5)成品养护:防水层铺好后，晾放24～48h，一般情况下，环境温度越高所需时间越短；高温天气防水层曝晒时，可用遮阳布或其他物品遮盖。

4.3 干粘法施工工艺

4.3.1 第2道卷材干粘流程

清理→定位→撕开卷材粘贴面隔离膜→干粘卷材→检查→验收→成品保护。

4.3.2 干粘法施工要点

(1)卷材铺贴:以下层防水卷材搭接边为铺贴基准线，长短边搭接缝应错开不小于卷材幅宽的1/3。量取错开距离后，在卷材四周做好铺贴定位标记。

(2)撕卷材隔离膜:用裁纸刀沿防水卷材四周，轻轻划开下层隔离膜；将防水卷材一端抬起、翻转对折；用裁纸刀沿防水卷材对折线及下层卷材中心线，轻轻划开隔离膜，分别撕掉上下两层粘接面防水卷材的隔离膜。

(3)干粘卷材:在对折处放入卷材纸筒，向前滚动纸筒，将防水卷材平整地粘贴于第1道卷材上，然后使用刮板赶压排气，使两道卷材粘贴牢固。

(4)铺贴下一道卷材:将卷材对齐基准线，保证卷材搭接尺寸可靠。卷材长短边搭接宽度不少于80mm，相邻两幅的短边搭接缝应错开卷材幅宽1/3以上；铺贴方法与上一幅相同。

5 细部节点防水做法

5.1 后浇带防水做法

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生有害裂缝，按照设计或施工规范要求，在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝，将结构暂时划分为若干部分，经过构件内部收缩，在若干时间(一般28d)后再浇捣该施工缝混凝土将结构连成整体。后浇带间距应合理，矩形构筑物后浇带间距一般可设为30～40m，宽度应考虑便于施工操作并按结构构造要求而定，以700～1000mm为宜。

后浇带部位极易窜漏水，是防水的薄弱环节需作加强处理，图4所示为后浇带防水构造。

图4 后浇带防水构造

5.2 桩头防水做法

本工程桩头较多，采用反应粘高分子湿铺防水卷材与密封胶进行配套处理。首先将桩头部位的基面清理干净，在桩头及桩头外延300mm范围内涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料；然后在底板湿铺1.5mm厚反应粘高分子湿铺防水卷材及加强层至距桩头10mm处，预留出空隙；在桩基受力筋根部以及卷材与桩头交接处(预留出的10mm空隙)涂抹密封胶。图5所示为桩头防水构造。

图5 桩头防水构造

5.3 底板交角处防水做法

底板阴角先铺贴500mm宽、1.5mm厚反应粘高分子湿铺防水卷材加强层，从底面折向立面的卷材与保护墙的接触部位，应采用空铺法施工。底板永久性保护墙砖模顶部甩200mm宽卷材空铺，预留立面接茬，施工时应做好可靠保护措施防止后续施工破坏或掩埋预留接茬。后续施工队在施工前，应采用泡沫板(或木板)铺盖预留接茬的卷材，以起到保护作用。底板交角防水构造见图6，底板交角施工现场见图7。

图6 底板交角防水构造

图7 底板交角施工现场

5.4 侧墙施工缝防水做法

侧墙施工缝处先铺贴1.5mm厚反应粘高分子湿铺防水卷材避拉加强层，固化后在侧墙主体湿铺1.5mm厚反应粘高分子卷材防水层，主体再干粘1.5mm厚高分子卷材防水层。图8所示为侧墙施工缝防水构造。

图8 侧墙施工缝防水构造

5.5 穿墙管防水做法

套管式穿墙管处因材质不一样，极易产生渗漏水，特别是当室外回填时，由于大型机械振动，应采取防止管体损坏的措施。穿墙管处采用密封胶同卷材结合的防水做法。具体施工方法:凹槽先用密封胶预处理，待干固后涂刷密封胶加强层，两边均≥250mm，随后大面铺贴两道防水卷材，防水卷材铺贴完成后，同穿墙管接触的部位需用密封胶密封收头处理。图9为套管式穿墙管防水构造。

图9 穿墙管防水构造

5.6 顶板外墙交角防水做法

基面清理干净后，转角处湿铺500mm宽高分子防水卷材加强层，撕掉加强层隔离膜后大面湿铺一道卷材防水层，需覆盖原加强层并超出原加强层100mm，随后大面积干粘一道反应粘高分子防水卷材，同样需覆盖住原防水层。顶板转角是最容易受破坏的部位，需及时采取保护措施。图10所示为顶板外墙交角防水构造。

图10 顶板外墙交角防水构造

5.7 顶板立面防水构造

顶板阴角处亦是防水的薄弱部位，需加强处理。阴角部位先湿铺500mm宽反应粘高分子防水卷材，平立面各250mm，随后大面积湿铺一道高分子卷材，干固后再干粘一道高分子防水卷材。注意立面卷材铺贴高度离基面应不小于500mm，离装饰面层不小于250mm，两道卷材收头处须用密封胶收头密封处理。图11所示为顶板立面防水构造。

图11 顶板立面防水构造

6 结语

综上所述，大型建筑工程地下室防水施工质量对建筑物的正常使用及寿命具有十分重要的影响。在大型建筑工程地下室防水施工中，相关施工人员要选择符合施工要求的高性能防水材料进行施工，同时还要结合工程的实际情况，进行合理的防水方案设计，应用先进的防水施工技术进行防水施工，从而确保防水施工的质量，保障建筑地下室的防水效果。

参考文献

[1]赵云.高层建筑地下室防水施工技术的应用[J].民营科技.2014(08)

[2]彭鸿志.某大型住宅楼地下室防水工程施工技术[J].广东土木与建筑.2014(10)

论文作者:蒋石雷

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df7fca60b73ca3b166631b1c.html